连云港市政府采购

招标文件

| 项目名称： | 连云港市环境信息化暨监测监控能力提升工程项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | 2019093001412 |

|  | 采 购 人： | 连云港市生态环境局 |
| --- | --- | --- |
|  | 集中采购机构： | 连云港市政府采购中心 |

2019年11月

## 目 录

第一部分 投标邀请

第二部分 招标项目要求

第三部分 投标人须知

第四部分 评标办法

第五部分 项目需求

第六部分 合同

第七部分 投标文件格式

## 第一部分  投标邀请

连云港市政府采购中心受连云港市生态环境局委托，就连云港市环境信息化暨监测监控能力提升工程项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

### 一、项目信息

项目名称：连云港市环境信息化暨监测监控能力提升工程项目

项目编号：2019093001412

预算金额：人民币15913万元，投标报价超过预算金额的投标无效。

### 二、采购需求

按照《省政府办公厅关于印发江苏省生态环境监测监控系统三年建设规划(2018－2020)的通知》(苏政办发〔2019〕27 号)及《连云港市环境信息化暨监测监控能力提升三年行动计划》(连政办发〔2018〕145 号)的统一部署和要求，以坚决打好打赢污染防治攻坚战为总体目标，通过完善生态环境感知监测监控网络，全面加强大数据、物联网、云计算、地理信息等新技术在环境信息化建设中的研究应用，统筹整合生态环境部门和外委办局数据，结合建设的生态环境大数据资源中心，实现本市生态环境数据的统进统出，同时结合全市污染源综合防治监管网络，搭建市、区(县)统一集成共享平台，逐步完善大气、水、土壤、生态等环境监管决策应用，实现环境监管、污染源管控、预测预警和分析决策的科学化。

对项目采购需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

### 三、投标人的资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料:

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
　　2、2018年度经审计的财务状况报告；（成立不满一个年度的不需提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（二）其他资格要求：

1、投标文件递交截止前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。（备注：采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。）

2、本项目水中挥发性有机物连续自动在线分析仪接受进口产品投标，其他产品不接受进口产品投标；不接受联合体投标。

3、法律、法规规定的其他条件。

四、招标文件发布及获取

招标文件发布时间：2019年月日起

招标文件获取截止时间：2019年月日18:00止

招标文件售价：无。

招标文件获取地点：供应商须进入“连云港市政府采购交易平台”，点击首页左侧通过CA方法进入“供应商系统”进行“信息录入”，选择下载交易文件参加政府采购活动。其他途径获取的招标文件无效，投标时投标文件将拒收。具体流程详见下载中心“供应商操作手册”。（系统操作咨询：客服电话4009980000；张工18505182641）

CA办理流程：详见连云港市政府采购交易平台—下载中心“供应商操作手册”；

CA办理时间：周一至周五8：30—12：00 ；15:00—18：00（工作时间，节假日除外）；

CA办理地点：连云港市凌洲东路9号政务服务中心3号楼一楼CA办理窗口。

CA办理咨询：孙莉莉   联系电话：18005133017

特别说明：依法获取招标文件的供应商，不能参加本项目采购活动的，应当在递交投标文件截止前以书面形式提交放弃说明；对于未参加本项目采购活动，也未在递交投标文件截止前以书面形式提交放弃说明的供应商，将按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》等相关文件规定，视为一般失信行为，给予信用评价扣分。

### 五、公告期限

本项目招标公告期限为5个工作日。

招标公告起始时间：2019年月日

招标公告截止时间：2019年月日18:00

### 六、投标与开标信息

1、投标文件制作份数要求：

报价文件：正本1份，副本6份

资格审查文件：正本1份，副本6份

商务技术文件：正本1份，副本6份

2、投标文件接收时间与地点

开始接收时间：2019年月日上午9:30

接收截止时间：2019年月日上午10:00:00

投标文件接收地点：连云港市凌洲东路9号3号楼二楼开标厅。（详见二楼电子信息屏幕）

投标文件接收人：连云港市政府采购中心

3、开标时间与地点

开标时间：2019年月日上午10:00:00

开标地点：连云港市凌洲东路9号3号楼二楼开标厅。（详见二楼电子信息屏幕）

### 七、本项目投标保证金要求

本项目收取投标保证金。投标保证金金额为人民币壹佰万元整（¥1000000），投标保证金必须在投标文件提交截止时间前交至连云港市政府采购中心账户，本中心不接受现金、支票、汇票等形式的保证金，请备注项目编号、标段等信息。

户  名：连云港市政府采购中心

开户行：交通银行连云港分行

帐  号：327006000010149136377

请投标人携带汇款凭证复印件（加盖公章），于开标前，至连云港市政府采购中心财务室对投标保证金进行确认，联系地址：连云港市凌洲东路9号2号楼402室，联系电话：0518-85868269。

### 八、本次招标采购联系事项

1、采购人：连云港市生态环境局

联系人：展卫红                         联系电话：0518-85512722

联系地址: 连云港市海州区海昌南路78号

2、集中采购机构：连云港市政府采购中心

联系人：

联系电话：							传真：0518-85868256

联系地址：连云港市凌洲东路9号2号楼401室		邮编：222003

### 九、其他说明事项

采购文件中标注★号的部分为实质性要求和条件，如不满足将按无效投标处理。

连云港市政府采购中心

2019年月日

## 第二部分  招标项目要求

一、采购方式为公开招标，项目属性为服务。

二、招标需求如下：

详见第五部分“项目需求”

- 本项目包含的各项内容均须上门服务。

- 本项目投标报价最高不得超过预算价，否则投标无效。

五、采购合同由中标人与项目需求单位签订、再经政府采购中心备案。

六、验收：通过审查并出具审查意见。

七、交付使用地点：项目需求单位指定地点。

八、付款方式：

1、硬件部分（含运维）

（1）设备到达指点地点验收合格后，支付合同中硬件建设内容的50%；

（2）设备安装完成后，再支付硬件建设内容的25%；

（3）设备验收合格后，再支付硬件建设内容的10%；

（4）运维结束后，再支付硬件建设内容的10%；

（5）质保期满后，支付全部余款。

2、软件部分（含运维）

（1）软件建设内容完成全部项目系统设计，经采购人确认后，支付软件建设内容的10%；

（2）软件建设内容全部完成上线试运行后，再支付软件建设内容50%；

（3）软件建设内容交付验收后，再支付软件建设内容的20%；

（4）运维结束后，再支付软件建设内容的10%；

（5）质保期满后，支付全部余款。

九、投标人必须由法定代表人或者获其授权的代理人（具有授权委托书）参加投标、开标仪式，随时接受评委询问，并予以解答。

十、履约保证金及合同签订:

1、本项目收取履约保证金，金额为合同金额的6%。【中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。】

履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人按合同约定退还履约保证金。

中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

2、中标人应当在中标通知书发出之日起三十日之内，按照招标文件和中标人投标文件的规定与采购人签订政府采购书面合同。中标人无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的将追究其法律责任。

## 第三部分  投标人须知

### A  说明

一、适用范围：

本招标文件仅适用于本次公开招标中所叙述项目的服务采购。

二、定义：

“招标人”系指组织本次招标的招标机构；“投标人”系指向招标人提交投标文件的制造(研发)商或供应商；“投标人代表”系指投标人的法定代表人或者获其授权的代理人。

三、投标费用：

无论投标过程中的作法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

### B  招标文件说明

四、招标文件的构成：

招标文件用以阐明所需服务、招标投标程序等，具体由下述部分组成：

1.投标邀请

2.招标项目要求

3.投标人须知

4.评标办法

5.项目需求

6.合同

7.投标文件格式

五、招标文件的修改：

招标文件的修改书（若有）将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

### C  投标文件的编写

六、要求：

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标将被当作无效响应处理。

七、投标文件的组成：

投标文件应包括报价文件、资格审查文件和商务技术文件三部分内容。资格审查文件及商务技术文件中不得包含投标报价,否则该投标人投标无效。

①报价文件（报价文件单独装订，投标函、开标一览表、详细报价书加盖投标人公章必须提交，否则投标无效）

1、投标函、开标一览表、详细报价书，按第七章投标文件格式及要求填写；

2、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件：详见投标人须知I政策功能。（可选）

②资格审查文件（委托代理时必须提交法定代表人授权委托书，否则投标无效；其他文件必须提交，否则投标无效）

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件并同时提供法定代表人身份证正反面复印件；

（2）2018年度经审计的财务状况报告；（成立不满一个年度的不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料（第七部分格式）；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（第七部分格式）；

（6）法定代表人授权委托书原件（按第七部分格式填写）和委托代理人身份证复印件（如果使用第二代身份证应提供正、反面复印件，如非中国国籍应提供护照复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符）；（委托代理时必须提交，否则投标无效）

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

（8）其它(见第一部分“投标邀请”)；

③商务技术文件

根据项目需求（第五部分），包含但不限于“项目团队人员一览表”“类似项目业绩一览表”“工作方案”“售后服务承诺”及投标人认为有必要提供的材料或评分标准中需要提供的材料等。

八、投标制作要求：

投标人制作的投标文件应按报价文件、资格审查文件和商务技术文件分别装订成册，否则投标无效。投标人应准备报价文件、资格审查文件和商务技术文件正本各一份，并按“投标邀请”中规定的数量准备报价文件、资格审查文件和商务技术文件的副本。

所有递交的投标文件封面上应当标明“正本”、“副本”以及项目名称、项目编号、投标人名称。若正本和副本不符，以正本为准，副本可以采用正本的复印件。

九、投标报价：

投标人应根据投标报价要求在详细报价书上列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

十、投标人资格的证明文件：

投标人必须提交证明其有资格进行投标的文件，作为投标文件的一部分。

十一、投标保证金：

投标保证金为人民币。投标人应在提交投标文件递交截止时间前按“投标邀请”规定的金额交至连云港市政府采购中心账户上。本次采购项目不接受现金、银行保函等形式的投标保证金。

交款方式：转账、网银或者电汇。交现金的投标人应直接将投标保证金存入连云港市政府采购中心的账户上，“收款单位”一栏填连云港市政府采购中心的名称（只以转账或电汇方式退款）。

办理投标保证金手续时，请注明项目编号。

未中标供应商的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内由连云港市政府采购中心无息退还。中标供应商的投标保证金自合同签订之日后五个工作日内由连云港市政府采购中心无息退还。

涉及质疑和投诉的供应商，在质疑和投诉调查处理结束前其投标保证金暂不退还。

下列情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在开标后要求撤回已提交的投标文件的；

（2）中标人未按招标文件和中标人投标文件的规定与采购人签订书面合同的；

（3）法律法规规定的其他情形。

十二、投标有效期：

投标文件接收截止时间结束后60天内。

十三、投标文件的签署及规定：

1．投标文件正本和副本须打印并由投标人的法定代表人或者获其授权的代理人签字。

2．投标文件中凡出现加行、涂抹或改写，否则作废标处理。

### D  投标文件的递交

十四、投标文件的密封和标记：

1. 投标人应将投标文件正、副本装入密封包装中加以密封，并在密封包装上加盖单公章，否则不予接收。

2. 密封包装上应注明项目名称、项目编号、投标人名称、法定代表人姓名，委托代理投标的还应注明委托代理人姓名，否则不予接收。

十五、递交投标文件的截止时间：

所有投标文件都必须按规定的接收截止时间之前送至投标地点，否则投标无效。

十六、电报、电话、传真形式的投标概不接受。

### E  开标和评标

十七、开标：

1．招标人按招标文件规定的时间和地点进行开标。

2．开标时，投标人须由法定代表人或者获其授权的代理人（具有授权委托书）参加，并在递交投标文件的截止时间前签名报到，报到时须出具有效的身份证明，证明其出席开标会议，否则，视同认可开标结果。

3．开标时，检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本“开标一览表”内容，以及招标人认为合适的其他内容并记录。

十八、评标委员会：

1．评标委员会由采购人代表和评审专家组成，评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2．评标期间，投标人的法定代表人或者获其授权的代理人必须候场。

十九、对投标文件的审查和确定：

1．开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2．开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

3．评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；(对商务、技术及其他内容的比较和评价结束前，评标委员会不能接触、比较和评价投标报价)

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

(六) 编写评标报告。

4.评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

未实质性响应招标文件的投标文件按投标无效处理。

评标委员会首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符且其余非实质性技术及商务条款没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留，是指与招标文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，保留或给予纠正这些偏离的机会将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会2/3及以上成员的认定。

5．评标委员会决定投标文件的响应性仅基于投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

6．评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

二十、投标文件的澄清：

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人有责任按照评标委员会通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

二十一、评标原则和方法：

评标时，评标委员会各成员应独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人得分。

评标原则和方法详见第四部分评标办法。

二十二、投标人存在下列情况之一的，投标无效：

1. 投标人未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

2. 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3. 不具备招标文件中规定的资格要求的；

4. 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6. 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

二十三、在招标采购中，出现下列情行之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

### F  中标结果

二十四、中标人的确定

评标委员会推荐三名中标候选人并按顺序排序。

根据采购人委托，评标委员会按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，由评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

二十五、中标通知书

(1)中标人确定后，中标结果由连云港市政府采购中心在连云港市政府采购网（www.lygzfcg.gov.cn）公告(中标公告期限为1个工作日)，同时由连云港市政府采购中心向中标人发出中标通知书。

(2)连云港市政府采购中心无义务向未中标人解释未中标原因和退回投标文件。

### G  合同

二十六、签订合同

1. 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内与中标人签订书面合同。

2.招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件(若有)等，均为签订合同的依据。

3.所签订的合同不得对招标文件确定的事项目和中标人投标文件作实质性的修改。

### H  质疑、投诉

二十七、 质疑

1、质疑的提出

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内向采购人、集中采购机构提出质疑。未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、集中采购机构。采购人、集中采购机构不具有法定调查、认定权限。
    质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见本采购文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

质疑函应当使用范本（详见连云港市政府采购交易平台/监管信息-意见反馈）。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

（7）必要的证明材料

（8）营业执照复印件及法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位公章。

2、质疑函的受理和答复

质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、集中采购机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

对符合质疑要求的，采购人、集中采购机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

对不符合质疑要求的，采购人、集中采购机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

采购人、集中采购机构负责将质疑供应商提出的质疑函及相关材料提供给评审委员会协助答复，并将答复意见回复质疑供应商。必要时，可向被质疑供应商转发《质疑函》及相关材料。被质疑供应商应当在要求的时间内，以书面形式作出说明并提交相关材料。

3、质疑处理

质疑供应商不按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

质疑供应商不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

未尽事宜，参照相关法律法规。

二十八、投诉

投诉事项按有关法律法规执行。

### I   政策功能

二十九、政策功能

1、对于小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位以扣除优惠比率后的报价参与价格打分，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。

2、价格给予扣除标准：

本项目执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知财库〔2011〕181号、《中小企业化型标准》工信部联企业〔2011〕300号、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库[2014]68号、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号的规定。对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位提供服务的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

本项目价格扣除计算方法如下：参与报价得分计算的报价＝投标人的投标报价-小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的投标报价×6%。（本项目为服务）

根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号，以下简称《办法》）规定，该《办法》所称中小企业应当同时符合两个条件，一是符合中小企业划分标准，二是提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或提供其他中小企业制造的货物。根据工信部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》），该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小微企业，也不适用《办法》。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、参加政府采购活动的供应商享受小型、微型企业政策应当提供材料：

财库[2011]181号文规定的《中小企业声明函》；【格式】。

4、参加政府采购活动的供应商属于残疾人福利性单位（满足财库[2017]141号规定的条件），提供《残疾人福利性单位声明函》【格式】，享受政府采购支持政策。

5、参加政府采购活动的监狱企业，请提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

【根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。】

## 第四部分  评标办法

一、评标方法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。

二、评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

三、评标标准：

（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（三）总得分=价格分+技术分+商务分

（四）中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法

1.价格分：10分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分= (评标基准价/投标报价)x10分。

2.技术分：54分

| 评分项目 | 评分内容 | 评分要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术要求（53分） | 技术指标响应（21分） | 投标人所投软硬件及运维服务指标，完全符合招标文件第五部分三、（三）“项目具体技术要求”的，得21分，标“▲”项参数为重点指标，每有一项负偏离扣3分，非“▲”项每有一项负偏离扣2分，扣完为止。 | 详细填写技术规格偏离表，并标准证明材料页码。 |
|  | 硬件技术要求 （9分） | 投标人所投大气主要监测设备：二氧化硫分析仪、氮氧化物分析仪、一氧化碳分析仪、臭氧分析仪、PM10分析仪、PM2.5分析仪，全部列入中国环境监测总站最新发布的《环境监测仪器适用性检测合格产品名录》的得1分；任一项未列入，本项不得分。 | 投标文件中提供官网名录截图并标注所投产品，并加盖投标人公章。 |
|  |  | 1、投标人所投PM10、PM2.5监测设备具备连续采样测量功能，最小出数时间1分钟，每有一个设备满足，得1分，最高得2分。 2、在满足第1条要求基础上，投标人所投大气主要监测设备：二氧化硫分析仪、氮氧化物分析仪、一氧化碳分析仪、臭氧分析仪、PM10分析仪、PM2.5分析仪品牌统一的，得2分。 | 投标文件中提供监测设备原始数据测量界面截图并加盖投标人公章。 |
|  |  | 投标人所投水环境监测设备：五参数水质自动监测仪、氨氮水质在线自动监测仪、高锰酸盐指数在线自动监测仪、紫外(UV)吸收水质在线自动监测仪、总磷水质在线自动监测仪、总氮水质在线自动监测仪、化学需氧量水质在线自动监测仪、pH水质在线自动监测仪，全部列入中国环境监测总站最新发布的《环境监测仪器适用性检测合格产品名录》的得1分；任一项未列入，本项不得分。 | 投标文件中提供官网名录截图并标注所投产品,并加盖投标人公章。 |
|  |  | 投标人所投水中挥发性有机物连续自动在线分析仪为进口产品的得3分。 | 投标文件中提供制造商或中国总代理商针对本项目的专项授权及售后服务承诺原件，否则不得分。 |
|  | 软件系统设计响应 （15分） | 项目需求分析和总体设计：本项目业务现状分析和业务需求理解的全面性和透彻性，充分了解连云港市现有生态环境保护工作现状和生态环境信息化建设现状，能详细描述本项目建设思路、建设架构、建设功能，能准确把握项目定位和建设目标，总体设计依据、总体设计目标满足连云港市实际环境管理需求，总体设计思路、总体架构、安全设计、软件功能响应科学、合理、具体、全面，环境现场物联网布点设计方案科学合理，符合连云港市环境监管实际需求。（1-3分） | 未见阐述不得分 |
|  |  | 1、大数据平台设计：依托环境数据资源中心进一步增强数据管理功能，构建完善的数据存储体系、计算体系、治理体系、服务体系、分析体系、安全体系。提供多样化数据采集工具、精细化梳理生态环境下的大数据脉络、满足多源异构数据的分布式存储要求。制定数据治理策略，满足场景化分布式数据计算分析要求，实现对数据安全性、隐私、性能以及监管的定制化管理。业务主要包括大数据计算分析支撑、大数据应用支撑服务、数据集成系统、数据组织系统、数据治理系统、数据资源目录、资源评估系统、监控管理系统等八大功能。要求各个功能业务现状、需求、流程分析准确、逻辑清晰，功能设计完善，根据投标人提供的八个系统设计方案进行横向评价。（1-3分） | 未见阐述不得分 |
|  |  | 2、场景化业务综合应用设计：依托生态环境感知监测监控网络，结合生态环境局自身职责、各业务部门职能和工作要求，构建大气环境、机动车、水环境、污染源、工业园区、自然生态、政务管理、公共服务、应急处置九大业务综合管理平台，为业务部门日常工作提供统一信息化支撑。要求各个子系统业务现状、需求、流程分析准确、逻辑清晰，功能设计完善，根据投标人提供的九个系统设计方案进行横向评价。（1-3分） | 未见阐述不得分 |
|  |  | 3、生态环境大数据应用设计：应充分整合生态环境部门和其他单位数据，构建面向全局的管理中心、决策中心、调度中心、展示中心、查询中心和共享中心，结合表格、图表、文本等丰富的方式呈现，推动实现全市生态环境协同共治的局面。主要子系统包括环境 e 脑系统、生态环境大屏可视化系统、环境物联视觉智能管理与分析系统、无人机应用管理系统、环保云搜系统、环境 GIS 一张图系统以及数据资源共享服务管理系统。要求各个子系统业务现状、需求、流程分析准确、逻辑清晰，功能设计完善，根据投标人提供的七个系统设计方案进行横向评价。（1-3分） | 未见阐述不得分 |
|  |  | 4、统一门户设计应利用统一认证、单点登录等技术建设用户个性化门户，实现应用集成、数据集成、消息集成，方便不同用户对系统的使用。统一门户分为环保综合门户和移动门户。要求各个子系统业务现状、需求、流程分析准确、逻辑清晰，功能设计完善，根据投标人提供合门户和移动门户系统设计方案进行横向评价。（1-3分） | 未见阐述不得分 |
|  | 现场演示（9分） | 投标人需自备演示所需的软硬件及网络设备至评标室按签到顺序进行现场演示，演示时间15分钟内。具体演示要求如下： 1、环保云搜系统演示：企业主题搜索、办案信息主题搜索、环境对象主题搜索、地图主题搜索、网页主题搜索、文库主题搜索。（得3分） 2、环境GIS一张图系统演示：大气环境一张图、水环境一张图、污染源一张图、土壤一张图、危废固废一张图、噪声一张图、工业园区一张图、统计分析、基础信息。（得3分） 3、数据资源共享服务管理系统演示：数据采集、数据存储、数据目录、数据服务、数据权限、日志管理、数据监测监控、平台门户。（得3分） | 无演示或PPT演示或各项任一个没演示的，该项不得分。 |

3.商务分：36分

| 评分项目 | 评分内容 | 评分要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务（37分） | 信誉与能力（6分） | 1、投标人同时具有ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证的得1分； 2、投标人具备CMMI5资质认证的得2分； 3、投标人具有电子与智能化工程专业承包壹级资质的得3分。 | 投标文件中提供证书复印件加盖投标人公章，原件现场核查，否则不得分。 |
|  | 企业实力（7分） | 投标人具有下列各项软件著作权证书的，每有一类得0.5分，最高得7分，同一类别不重复记分。 1、大数据平台类； 2、大气环境综合管理类； 3、水环境综合管理类； 4、土壤环境综合管理类； 5、固废环境综合管理类； 6、噪声环境综合管理类； 7、机动车环境综合管理类； 8、污染源综合管理类； 9、工业园区综合管理类； 10、应急响应与处置类； 11、政务综合管理类； 12、公共服务管理类； 13、生态环境大数据应用类； 14、自然生态综合管理类。 | 投标文件中提供软件著作权证书复印件并加盖投标人公章，原件现场核查，否则不得分。 |
|  | 人员配备（5分） | 1、拟派项目负责人为投标人本单位职工5年及以上且具有信息系统项目管理师资格证书的得2分。 | 投标文件中提供证书、劳动合同及投标人自2019年1-10月为其缴纳社保证明材料复印件加盖投标人公章，证书和劳动合同原件现场核查，否则不得分。 |
|  |  | 2、项目团队（项目负责人除外） （1）拟派硬件技术团队负责人具有环保或计算机信息类高级工程师资格的，得1分。 （2）拟派软件技术团队负责人具有系统分析师或系统构架设计师或系统规划和管理师资格的，得1分。 （3）拟派运维技术团队人员具有中国环境监测总站或中国环境保护产业协会颁发的运维上岗证，每提供一人得0.1分，最高得1分。 上述所有人员在项目组中不可兼任。 | 投标文件中须提供项目负责人及项目团队人员明细表加盖投标人公章。 投标文件中提供证书、劳动合同及投标人自2019年1月-10为其缴纳的社保证明材料复印件加盖投标人公章，证书和劳动合同原件现场核查，否则不得分。 |
|  | 合同业绩（10分） | 投标人自2016年1月1日以来具有类似信息化项目集成总承包业绩且合同金额为5000万元及以上的，每有一个得2分；合同金额为3000-5000万元（不含）的，每有一个得1分；合同金额为1000（含）-3000万元（不含）的，每有一个得0.5分；本项最高得10分。 | 投标文件中提供合同复印件加盖投标人公章，原件现场核查，否则不得分。 |
|  | 运维服务（7分） | 1、投标人拟派大气环境自动监测站运维团队获得省级及以上环保认证部门颁发的自动监控系统运行（气）服务能力认证证书的，得1分； 2、投标人拟派水环境自动监测站运维团队获得省级及以上环保认证部门颁发的自动监控系统运行（水）服务能力认证证书的，得1分； 3、投标人拟派软件系统运维团队获得信息技术服务运行维护标准符合性证书，一级得2分，二级得1分；最高得2分。 | 投标文件中提供证书复印件加盖投标人公章，原件现场核查，否则不得分。 |
|  |  | 3、投标人提供运营服务方案，科学合理、针对性强，具备健全的运维团队、运维车辆、运维措施，提供故障响应的具体措施，突发状况的调度安排、应急处理及时、应急服务响应级别高、管理规范合理、具备可操作性，符合本项目实际情况，针对性强。根据投标人运营服务方案和应急方案进行分析比较。（1-3分） | 未见阐述不得分 |
|  | 投标文件制作（1分） | 投标文件制作的条理性、表述清晰程度和对招标文件的响应程度；页码规范、目录、提供评分索引表等。（0-1分） |  |

注：以上评分细则中要求原件现场核查的资料，须单独密封并与投标文件同时递交，如未密封将拒收。不提供原件及相应证明者，视为不具备该项得分的条件。

## 第五部分  项目需求

# 项目背景：

为全面贯彻落实党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，按照党中央、国务院决策部署，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以参与“一带一路”战略交汇点建设为契机，以改善环境质量为核心，抓好全市总体规划设计，建立全市生态环境监管网络，加强生态环境监控系统建设，提升生态环境信息采集、分析、利用能力，推动环境信息资源整合利用，创新生态环境精准化监管模式，利用物联网、大数据等先进技术手段增强综合执法的预见性和主动性，保障连云港市生态环境安全，全面落实责任，全面管控源头，全面治理修复，全面提升手段，纵深推进生态文明建设工程，促进人居环境持续改善，不断提高人民群众对生态环境的满意度，在奋力开创国际化海港中心城市建设的同时，推动连云港市环境保护与生态建设走在全国前列，将生态环境打造成连云港市的核心竞争力。

连云港市计划在2020年全面加强生态环境感知能力、污染源监控能力、工业园区环境监控、生态环境监测预警、重点污染防治、环境应急、环境服务、生态环境监控中心、信息安全等能力建设，立足实际、统筹规划、稳扎稳打，建设具有港城特色的横向共享、纵向互联的生态环境大数据应用。

# 项目概况：

以建设和完善连云港市监测、监管、分析、决策为重点，以服务社会、企业及公众为宗旨，以“改善环境质量、确保环境安全、服务科学发展”为目标，全面加强大数据、物联网、云计算、地理信息等新技术在环境信息化建设中的研究应用，在全面建设国内一流的生态环境感知监测网络基础上，统筹整合生态环境部门和外委办局数据，做好市级生态环境数据资源规划，建设生态环境大数据资源中心，实现本市生态环境数据的统进统出，同时结合全市污染源综合防治监管网络，搭建市、区(县)统一集成共享平台，逐步完善大气、水、土壤、生态等环境监管决策应用，实现环境监管、污染源管控、预测预警和分析决策科学化，为连云港市水气土整治、打好污染防治和生态环境保护的攻坚战与持久战，保护青山绿水、碧海蓝天，为人民群众提供更多的优质生态产品，提供强有力的技术支撑，加快建设宜居幸福的现代化港口城市。

（1）建设大气环境感知设备，实现对连云港市大气环境的实时监测、靶向治理。包含 38 套乡镇大气环境自动监测站、17 套市区（赣榆区、海州区）街镇大气环境自动监测站升级、22 套市区（海州区、连云区）街镇大气环境自动监测站升级、1 套港口大气环境自动监测站。

（2）建设水环境感知设备，实现对连云港市水环境的实时监测、靶向治理。包含 1 套沭新渠集中式饮用水水源地水质自动监测站、1 套沭新闸集中式饮用水水源地水质自动监测站改造、3 套生态补偿断面水质自动监测站、3 套海州区尾水通道泵站水质自动监测站、2 套水污染预警溯源仪、1 条城市内河无人采样船。

（3）环境信息中心机房设备扩容，调整优化现有网络结构，为后续系统的使用和部署提供稳健的网络支撑，并对关键节点进行设备扩容。同时为即将建设的环境视频管理子系统配备相应的硬件设备。

（4）系统软件：包括系统运行所需的操作系统、数据库、地理信息系统软件、大数据开发平台、报表工具、项目管理软件，支撑环境信息化应用软件开发和项目运行所需的环境。

（5）平台安全防护支撑：为保证项目运行环境安全，防止受到恶意攻击，需要对平台安全进行相应的防护支撑。包括互联网出口安全防护、电子政务外网出口安全防护、运维管理区安全防护、服务器区安全防护。

（6）环境信息化应用软件：包含大数据平台、场景化业务综合应用、生态环境大数据应用、统一门户，提升生态环境数据服务能力，为打好污染防治攻坚战提供技术支撑。

（7）系统集成及安装调试，主要包括硬件设备的安装、调试与联网，软件系统的数据对接和系统整合，软硬件之间的联调联试，确保整个项目软硬件系统具有良好的兼容性和扩展性。

（8）标准体系建设包含信息化标准规范、运行维护规范、安全保障规范、项目管理规范。

（9）网络租赁服务主要包含现场端监测站点网络传输线路和环境信息中心机房网络扩容，保障项目数据稳定传输。

（10）运维服务：主要指大气环境感知设备、水环境感知设备、系统软件、环境信息化应用软件的驻场运维服务，确保各类设备和软件的稳定运行。

# 三、服务技术要求及其他：

## （一）项目总体要求

### 1、总体责任要求

（1）实施本项目须遵循《连云港市环境信息化暨监测监控能力提升工程项目设计方案》总体目标要求，建设内容须符合《连云港市环境信息化暨监测监控能力提升工程项目设计方案》总体技术要求、各项技术标准和管理规范，保证项目成果符合采购人的实际需求。

（2）需充分评估项目建设内容和工作量，本项目需求中所发生的一切费用（包括但不限于硬件设备的采购、安装、集成调试，应用软件开发、开发所需的第三方软件产品、数据对接（含各模块接口费用）、测试、试运行、软硬件联调、技术培训、系统维护、专家咨询或评审、售后服务、应缴纳的相关税费、不可预见费用及其它一切支出等）均包含在本次投标总价中。对于采购人提出的技术实现方式、手段和要求，必须无条件服从并免费完成有关工作，不得另计费用。

（3）本项目采用“一级部署、两级应用”的建设模式。应用软件统一部署在连云港市政务云平台，市生态环境局、区县生态环境局、工业园区、企业、公众等通过权限控制的方式使用相应系统和功能。如外部单位需进行数据资源共享及软件对接，供应商应根据采购人要求免费提供技术支撑及接口开发。

（4）本项目建设过程中涉及的政务云资源（包括网络资源、计算资源、存储资源、安全资源、物理机及配套网络设备等）申请、运营商对接、外部单位数据对接工作，由采购人负责协调、供应商负责具体实施；若站点征地、通水、通电、通路等相关事宜涉及费用，由供应商承担，采购人负责协调配合。

（5）承担本项目合同期内的整体质量保证、技术支持与咨询服务的责任，合同期满平台移交后，免费提供技术对接服务和咨询服务。

（6）保证本项目在规定的时间内完成所有设备的安装，系统、功能的整合、集成，逾期须赔偿采购人相应损失。

（7）本项目有保密要求，在签订合同前需与采购人签订保密协议，未经采购人许可，不得以任何形式向任何第三方提供项目资料及数据。如违反，必须赔偿采购人所有损失，且采购人保留追究法律责任的权力。

（8）系统建设中发生的任何变更情况须经采购人书面同意方可实施，未经采购人同意擅自实施的，采购人有权要求限时改正。

（9）采购人在授予合同时有权对本项目的建设内容或服务进行部分调整。项目实施中，须无条件服从采购人调配、管理和指导。

（10）保证采购人不受到第三方关于侵犯版权和专利权的指控，任何第三方如果提出指控，供应商须与第三方交涉，承担可能发生的一切法律、经济责任和后果，并赔偿采购人的损失。

（11）招标文件技术要求中给出的产品清单为基础内容，供应商可根据自身设计方案在此基础上扩展。

（12）项目实施过程中，如所投硬件产品断货或停产，应提供不低于原有配置的产品替代(优先选择同一品牌)。

（13）大气环境感知设备和水环境感知设备在建设过程中，如发生点位变化等不可抗因素导致现有方案无法满足建设要求时，须根据新的点位要求调整实施方案和产品。

### 2、总体技术要求

（1）体系架构要求：系统要求采用二层或以上体系架构，各模块之间相互独立，模块接口开放、明确，任何一个应用模块的损坏和更换均不能影响其它模块的使用。系统部署支持分布式计算、负载均衡和集群技术、提供良好的可扩展性和容错性。

（2）系统统一性要求：本项目是系统性的平台工程，各部分服务功能须遵循统一的标准规范，包括数据库开发、系统开发、接口开发、数据字典编制等，平台各部分必须实现统一用户管理、统一系统设计风格和界面风格。

（3）系统数据库要求：开发全市统一的环境数据资源库，汇集全市生态环境基础数据、业务数据、企业数据、图像数据、网络数据等内容，满足结构化数据、半结构数据、非结构化数据存储要求，利用大数据分布式存储技术进行存储。满足本项目对数据存储的高可靠、高可用、高存取效率、易于扩展的需求。各业务系统自建数据库须完成与大数据中心的数据集成和整合，须实现业务数据和生态环境大数据中心的数据同步。

（4）系统部署要求：本项目所有应用系统统一部署在连云港市电子政务云平台。应用系统均为市级统一部署，市生态环境局、区县生态环境局、工业园区、企业、公众等均可通过权限访问系统。本平台须具有较高的可靠性保障，能够满足7×24小时的全天候业务运营要求；须具有较高的稳定性保障，能够应对各种突发流量、集中业务处理等极限环境的长期、稳定运营；须具有良好的升级扩展能力，最大限度的提供在线升级和扩展功能，满足在业务不间断运营下，进行系统接口、功能扩展的能力。

（5）性能要求：本项目要求采用通用性好的计算机系统、安全可靠的操作系统以及大中型数据库系统，保证系统良好的可扩展性能和兼容性能。人机界面友好，输出、输入方便，图表生成灵活美观，检索、查询简单快捷。

a、可用性：要求平台 7×24 小时作业，提供完善的异常业务、异常故障处理机制，保证平台的长期稳定运行。除日常升级维护外，系统可靠性须达到 99.9%。

b、易用性：所有的故障状态和信息须自动记录和存储，便于事后的故障对策分析。为便于操作人员的人工干预，须提供直观、方便的操作界面。

c、用户数要求：本平台用户覆盖市、区县、企业用户等，平台（含文本、视频、数据、地理信息系统等）须支持不少于3500用户同时在线，并发用户数不少于500人，APP须支持不少于500用户同时在线。

d、响应时间：平台不能宕机，并发访问同一事务平均时间响应≤5秒，事务处理查询时间平均不超过 3 秒，普通应用查询时间平均不超过2 秒，统计分析类查询时间平均不超过5秒。日终批处理时间不超过2h。

e、系统访问要求：系统基于 B/S 架构设计开发(特殊系统除外)，兼容 360、谷歌、IE等常用浏览器。

f、可扩展性：随着环境业务的不断发展变化和技术的更新，系统未来需要同步升级。因此，整个平台的架构和功能配置必须具有良好的可扩展性。

g、易维护性：系统设计须便于维护，易于改造和扩展，可灵活设置，方便维护和管理。系统能够提供全面的系统管理和维护平台，便于技术人员维护。

h、可移植性：系统移植性要强，能够跨平台运行，PC端兼容 Linux、Windows 、MacOS等，移动端兼容IOS、Android等主流操作系统。

投标文件中需提供详细的系统解决方案。

### 3、信息安全要求

本项目须通过第三方机构安全等级保护测评工作，验证信息系统的安全性，建立、健全信息安全管理体系和技术保障体系，最终形成符合国家相关标准的等级保护测评的一系列方案与报告。本次招标项目的信息安全要求如下：

（1）本项目须严格遵循国家信息安全相关法律法规、管理规定和技术要求等。

（2）本项目须在包括但不限于身份鉴别、访问控制、安全审计、剩余信息保护、通讯完整性、通讯保密性、抗抵赖、软件容错、资源控制等方面，按照国家信息安全等级保护第三级规定和技术要求进行设计、建设。

（3）本项目须按照等级保护三级进行设计，对应用软件提出全面的信息安全体系设计方案。

（4）本项目须保障用户、功能和数据的安全。

（5）本项目软件须通过有资质的第三方测评机构进行的信息安全等级保护三级测评。

（6）本项目软件须通过具有检验检测机构资质认定证书（CMA）和实验室认可证书（CNAS）资质的第三方软件测评机构的测评，对软件的功能、性能、可靠性、易用性、可维护性、安全性及文档质量等进行全面检测。

（7）本项目须保证根据信息安全等级保护测评结果和第三方软件测评结果进行整改，直至通过后,方可验收。

### 4、管理服务要求

须提供贯穿项目始终的项目管理控制服务，并提供项目管理工具，对项目进度、人力资源、文档资料、项目质量等进行全过程管理。管理服务的具体要求包括：

（1）计划管理：负责编制实施方案、实施计划，实施方案和实施计划须通过采购人和监理单位组织的评审。明确项目组织架构，明确分工职责，明确项目任务分解和各项任务的实施目标、质量目标、实施计划和评审检查计划等。在实施过程中，须对制定的计划进行统一调度、管理和维护，并主动接受采购人和监理单位的监管。

（2）进度管理：负责编制进度管理方案，制定项目进度管理机制，进度管理方案须通过采购人和监理单位组织的评审；负责制定工作进展报告和工作计划，按照实施方案和实施计划要求，完成对各项工作进展情况的监控，以及实施风险的发现，并落实已批准的整改意见；每周就项目进展情况向采购人汇报，同时参加日常工作会议和专题工作会议并向采购人进行专题汇报；负责编制实施计划及各专项计划，并负责管理、维护和动态调整。

（3）风险问题管理：配合采购人进行风险问题管理，参与制定项目风险问题管理机制；在投标文件中提供详细的风险管理方案；须及时发现、协调并组织解决技术风险和问题。

（4）咨询服务：向采购人提供贯穿项目实施全过程的咨询服务，包括项目管理、技术架构、重大变更评估、项目验收准备、项目运维等。若自身无法就某些问题做出解答，可聘请行业专家提供咨询服务。须根据监理单位组织的专家评审要求进行响应。

（5）知识转移：项目结束前，须向采购人完成项目建设内容的知识转移，知识转移完成方可申请项目验收。

### 5、其它要求

（1）招标文件中所述技术要求，应视为保证系统运行所需的最低要求，如有重要遗漏，供应商应自行予以充分补充，并完成实施。否则，在项目实施过程中，采购人有权要求对遗漏部分进行开发，供应商不得对此部分进行额外收费。

（2）投标文件中须对“项目具体技术要求”内容进行逐条响应。

## （二）项目采购清单

| 序号 | 设备及软件名称 | 功能及技术参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境感知设备 |  |  |  |  |
| 1.1 | 乡镇大气环境自动监测站 | 详见《项目具体技术要求》 | 38 | 套 |  |
| 1.2 | 市区街镇大气环境自动监测站升级 | 详见《项目具体技术要求》 | 17 | 套 |  |
| 1.3 | 市区街镇大气环境自动监测站升级 | 详见《项目具体技术要求》 | 22 | 套 |  |
| 1.4 | 港口大气环境自动监测站 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| 2 | 水环境感知设备 |  |  |  |  |
| 2.1 | 沭新渠集中式饮用水水源地水质自动监测站 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| 2.2 | 沭新闸集中式饮用水水源地水质自动监测站改造 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| 2.3 | 生态补偿断面水质自动监测站 | 详见《项目具体技术要求》 | 3 | 套 |  |
| 2.4 | 海州区尾水通道泵站水质自动监测站 | 详见《项目具体技术要求》 | 3 | 套 |  |
| 2.5 | 水污染预警溯源仪 | 详见《项目具体技术要求》 | 2 | 套 |  |
| 2.6 | 城市内河无人采样船 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| 3 | 环境信息中心机房设备扩容 |  |  |  |  |
| 3.1 | 核心交换机 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 台 |  |
| 3.2 | UPS | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 台 |  |
| 3.3 | 环境视频管理子系统硬件设备 |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 服务器 | 详见《项目具体技术要求》 | 6 | 台 |  |
| 3.3.2 | 路由器 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 台 |  |
| 3.3.3 | 防火墙 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 台 |  |
| 3.3.4 | 交换机 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 台 |  |
| 3.3.5 | KVM | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 台 |  |
| 3.3.6 | 连接跳线 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 批 |  |
| 4 | 系统软件 |  |  |  |  |
| 4.1 | 操作系统 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 宗 |  |
| 4.2 | 数据库 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| 4.3 | 地理信息系统软件 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| 4.4 | 大数据开发平台 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| 4.5 | 报表工具 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| 4.6 | 项目管理软件 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| 5 | 平台安全防护支撑 |  |  |  |  |
| 5.1 | 互联网出口安全防护 |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 下一代防火墙 | 详见《项目具体技术要求》 | 2 | 套 |  |
| 5.1.2 | 入侵防御系统 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| 5.1.3 | WAF | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| 5.2 | 电子政务外网出口安全防护 |  |  |  |  |
| 5.2.1 | 下一代防火墙 | 详见《项目具体技术要求》 | 2 | 套 |  |
| 5.2.2 | WAF | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| 5.3 | 运维管理区安全防护 |  |  |  |  |
| 5.3.1 | 下一代防火墙 | 详见《项目具体技术要求》 | 2 | 套 |  |
| 5.3.2 | 堡垒机 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| 5.3.3 | 漏洞扫描 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| 5.3.4 | 日志审计 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| 5.3.5 | 数据库保护备份 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| 5.3.6 | 数据库审计 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| 5.3.7 | VPN安全网关 | 详见《项目具体技术要求》 | 2 | 套 |  |
| 5.4 | 服务器区安全防护 |  |  |  |  |
| 5.4.1 | 负载均衡 | 详见《项目具体技术要求》 | 2 | 套 |  |
| 5.4.2 | 网络防病毒系统 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| 6 | 环境信息化应用软件 |  |  |  |  |
| 6.1 | 大数据平台 |  |  |  |  |
| 6.1.1 | 环境数据资源中心升级 |  | 1 | 套 |  |
| 6.1.2 | 大数据支撑平台 |  |  |  |  |
| (1) | 大数据计算分析支撑 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| (2) | 大数据应用支撑服务 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| (3) | 数据集成系统 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| (4) | 数据组织系统 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| (5) | 数据治理系统 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| (6) | 数据资源目录 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| (7) | 资源评估系统 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| (8) | 监控管理系统 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| 6.2 | 场景化业务综合应用 |  |  |  |  |
| 6.2.1 | 大气环境综合管理平台 |  |  |  |  |
| (1) | 空气质量在线监测系统 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| (2) | VOCs环境走航监测管理系统 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| (3) | 移动式颗粒物激光雷达扫描仪监测管理系统 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| (4) | 餐饮油烟在线监控系统 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| (5) | 空气质量分析系统 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| (6) | 颗粒物动态溯源解析系统 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| (7) | 臭氧动态溯源解析系统 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| 6.2.2 | 机动车环境综合管理平台 |  |  |  |  |
| (1) | 油气回收监控系统 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| (2) | 机动车尾气遥感监测系统 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| (3) | 柴油车排放在线监控系统 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| (4) | 机动车检测防作弊管理系统 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| (5) | 机动车尾气排放监督执法综合管理系统 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| 6.2.3 | 水环境综合管理平台 |  |  |  |  |
| (1) | 环境水监测系统 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| (2) | 环境水质量分析系统 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| (3) | 河流水质预测预警系统 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| 6.2.4 | 污染源综合管理平台 |  |  |  |  |
| (1) | 污染源基础信息动态管理系统 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| (2) | 污染源全过程监控系统 |  |  |  |  |
| ① | 污染源自动监控系统改造 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| ② | 污染源监测设备动态管控子系统 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| ③ | 污染源工况监控子系统 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| ④ | 污染源远程质控系统 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| ⑤ | 污染源电量监控系统 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| (3) | 污染源综合分析系统 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| 6.2.5 | 工业园区综合管理平台 |  |  |  |  |
| (1) | 工业园区监管系统 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| 6.2.6 | 自然生态综合管理平台 |  |  |  |  |
| (1) | 生物多样性管理系统 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| 6.2.7 | 政务综合管理平台 |  |  |  |  |
| (1) | 多源信访管理系统 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| (2) | 环保专项资金管理系统 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| (3) | 环保智库系统 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| 6.2.8 | 公共服务管理平台 |  |  |  |  |
| (1) | 环境电子虚拟展厅系统 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| (2) | 生态环境综合移动监管APP | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| (3) | 项目成果多媒体视频 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| (4) | CAVE多媒体 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| (5) | 排污企业信息申报系统 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| (6) | 环境质量监控运维管理系统 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| 6.2.9 | 应急响应与处置平台 |  |  |  |  |
| (1) | 重污染天气企业减排督导系统 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| (2) | 环境突发事件应急处置系统 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| 6.3 | 生态环境大数据应用 |  |  |  |  |
| (1) | 环境e脑系统 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| (2) | 生态环境大屏可视化系统 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| (3) | 环境物联视觉智能管理与分析系统 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| (4) | 无人机应用管理系统 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| (5) | 环保云搜系统 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| (6) | 环境GIS一张图系统 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| (7) | 数据资源共享服务管理系统 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| 6.4 | 统一门户 |  |  |  |  |
| (1) | 环保综合门户 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| (2) | 移动门户 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| 7 | 系统集成及安装调试 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| 8 | 标准体系建设 |  |  |  |  |
| 8.1 | 信息化标准规范 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| 8.2 | 运行维护规范 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| 8.3 | 安全保障规范 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| 8.4 | 项目管理规范 | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| 9 | 网络租赁服务 |  |  |  |  |
| （1） | 现场端监测站点网络传输线路（2年） | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| （2） | 环境信息中心机房网络扩容（2年） | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| 10 | 运维服务 |  |  |  |  |
| 10.1 | 乡镇大气环境自动监测站运维服务(1年) | 详见《项目具体技术要求》 | 38 | 套 |  |
| 10.2 | 市区街镇大气环境自动监测站(新增设备)运维服务(1年) | 详见《项目具体技术要求》 | 17 | 套 |  |
| 10.3 | 市区街镇大气环境自动监测站(新增设备)运维服务(1年) | 详见《项目具体技术要求》 | 22 | 套 |  |
| 10.4 | 港口大气环境自动监测站运维服务(1年) | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| 10.5 | 沭新渠集中式饮用水水源地水质自动监测站运维服务(1年) | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |
| 10.6 | 生态补偿断面水质自动监测站运维服务(1年) | 详见《项目具体技术要求》 | 3 | 套 |  |
| 10.7 | 海州区尾水通道泵站水质自动监测站运维服务 (1年) | 详见《项目具体技术要求》 | 3 | 套 |  |
| 10.8 | 水污染预警溯源仪运维服务(1年) | 详见《项目具体技术要求》 | 2 | 套 |  |
| 10.9 | 软件系统运维服务(半年) | 详见《项目具体技术要求》 | 1 | 套 |  |

## （三）项目具体技术要求

### 1、大气环境感知设备

#### 1.1大气环境自动监测站

大气环境自动监测站建设包含新建38套乡镇大气环境自动监测站和对现有39套市区街镇大气环境自动监测站升级两部分内容。具体要求如下：

（1）新建38套国标法全参数大气环境自动监测站，实现全市乡镇空气自动监控全覆盖，结合现场勘察情况，规划合理建站地点。需建设空气站的乡镇(街道)清单如下：

东海县18个：驼峰乡、李埝乡、山左口乡、石湖乡、曲阳乡、张湾乡、白塔埠镇、黄川镇、石梁河镇、青湖镇、温泉镇、双店镇、桃林镇、洪庄镇、安峰镇、房山镇、平明镇、石榴街道。

灌云县11个：侍庄街道、小伊乡、南岗乡、杨集镇、同兴镇、四队镇、圩丰镇、龙苴镇、下车镇、图河镇、东王集镇。

灌南县9个：李集乡、田楼镇、北陈集镇、张店镇、三口镇、孟兴庄镇、汤沟镇、百禄镇、新集镇。

（2）对现有的39套市级街镇大气环境自动监测站进行升级，其中①需对赣榆区和海州区17个站点已有PM2.5分析仪和气象五参数分析仪设备基础上，新增站房、SO2、NOx、CO、O3、PM10、视频监控、配套附属设备。②在海州区和连云区22个站点已有PM2.5和气象五参数设备基础上新增站房、O3、PM10、视频监控、配套附属设备。结合现场勘察情况，规划合理建站地点，并对需升级站点的内容进行合理规划。市级街镇大气环境自动监测站需进行升级清单如下：

① 17个新增站房、SO2、NOx、CO、O3、PM10、视频监控、配套附属设备的街镇：

赣榆区13个：城头镇、城西镇、赣马镇、海头镇、金山镇、黑林镇、厉庄镇、沙河镇、塔山镇、班庄镇、墩尚镇、宋庄镇、石桥镇。

海州区4个：锦屏镇、新坝镇、板浦镇、浦南镇。

② 22个新增站房、O3、PM10、视频监控、配套附属设备的街镇：

海州区14个：海州街道、朐阳街道、宁海街道、岗埠农场、南城街道、洪门街道、浦西街道、路南街道、幸福路街道、新浦街道、新东街道、花果山街道、云台农场、南云台林场。

连云区8个：墟沟街道、连云街道、连岛街道、云山街道、宿城街道、高公岛街道、朝阳街道、东辛农场。

##### 1.1.1设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫分析仪 | 套 | 55 | 本项目所有仪器设备应符合国家相关标准和要求，满足《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 654-2013）中的有关规定。同时满足以下基本要求： （1）工作电源为AC 220V±10%，(50±1)Hz； （2）工作环境温度位于0～45℃； （3）工作环境湿度范围0～90％； （4）工作方式为连续自动工作； （5）标准值输出接口可采用0～10V等模拟方式接口，或2个及以上RS-232/RS-485等双向数字通讯接口；符合MODBUS标准，并提供接口协议。相关技术说明书应对仪器的数字接口协议作出详细描述，应能使第三方根据该技术说明书的数字接口协议描述开发接口程序； （6）安装方式为导轨安装组合式标准机架； （7）各监测仪器具备停电自恢复功能； （8）项目满足《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》（HJ 193-2013）和《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ 655-2013）中的有关规定，监测项目有SO2、NOx（NO/NO2）CO、O3、PM10、PM2.5等； （9）所有监测分析仪和数据采集传输系统均须具备符合国家标准要求的标况和实况数据监测及采集、传输功能； （10）设备使用寿命期限内，保证所有备品备件及相关耗材的正常供应。 |
| 2 | 氮氧化物分析仪 | 套 | 55 |  |
| 3 | 臭氧分析仪 | 套 | 77 |  |
| 4 | 一氧化碳分析仪 | 套 | 55 |  |
| 5 | PM2.5分析仪 | 套 | 38 |  |
| 6 | PM10分析仪 | 套 | 77 |  |
| 7 | 采样系统 | 套 | 77 |  |
| 8 | 机架等辅助设备 | 套 | 77 |  |
| 9 | 数据采集系统 | 套 | 77 |  |
| 10 | 气象五参数分析仪 | 套 | 38 |  |
| 11 | 质控设备 |  |  |  |
| 11.1 | 动态气体校准仪 | 套 | 77 |  |
| 11.2 | 零气发生器 | 套 | 77 |  |
| 11.3 | 不锈钢减压阀 | 套 | 55 |  |
| 11.4 | 钢瓶气 | 套 | 55 |  |
| 12 | 站房 | 套 | 77 |  |
| 13 | 视频监控系统 |  |  |  |
| 13.1 | 室内球机 | 台 | 77 |  |
| 13.2 | 室外枪机 | 台 | 77 |  |
| 13.3 | NVR硬盘录像机 | 台 | 77 |  |
| 13.4 | 网络交换机 | 台 | 77 |  |

##### 1.1.2设备技术参数要求

###### 1.1.2.1二氧化硫分析仪

（1）设备用途：用于空气中二氧化硫浓度的监测

（2）系统配置：主机、过滤滤膜等

（3）主要参数：

①★测量原理：紫外荧光法

②量程：0-0.5ppm，量程可调

③零点噪声：≤1 ppb

④量程噪声：≤1 ppb

⑤最低检出限：≤0.5 ppb

⑥示值误差：≤±0.5%F.S.

⑦▲量程精密度：≤0.6ppb(20%量程精密度)，≤0.6 ppb(80%量程精密度) （投标文件中提供生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告复印件加盖生产厂家公章，原件现场核查，报告中所有样机均需满足指标要求）

⑧24h零点漂移：≤±1ppb

⑨24h量程漂移：≤±2ppb（20%量程漂移），≤±2 ppb（80%量程漂移）

⑩▲响应时间（上升/下降）：≤80s（投标文件中提供生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告复印件加盖生产厂家公章，原件现场核查，报告中所有样机均需满足指标要求）

⑪流量稳定性：≤±1%

（4）其它参数：

①诊断功能：仪器具备自诊断及报警功能

②显示模块：实时数据及状态参数显示在屏幕上

③模拟输出信号：DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA

④数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储超100天的15分钟均值数据，有自动备份功能

⑤校准：具备自动校零、校跨（紫外荧光法），显示仪器的操作状态和远距离诊断

###### 1.1.2.2氮氧化物分析仪

（1）设备用途：用于空气中氮氧化物（NOx、NO2、NO）浓度的监测

（2）系统配置：含主机、过滤滤膜等

（3）主要参数：

①★测量原理：化学发光法

②量程：0-0.5ppm，量程可调

③零点噪声：≤1 ppb

④量程噪声：≤1 ppb

⑤最低检出限：≤1 ppb

⑥示值误差：≤±0.2%F.S.

⑦▲量程精密度：≤0.5 ppb（20%量程精密度），≤0.5ppb（80%量程精密度）（投标文件中提供生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告复印件加盖生产厂家公章，原件现场核查，报告中所有样机均需满足指标要求）

⑧24h零点漂移：≤±2 ppb

⑨24h量程漂移：≤±2.4 ppb（20%量程漂移），≤±2.4 ppb（80%量程漂移）

⑩▲响应时间（上升/下降）：≤60s（投标文件中提供生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告复印件加盖生产厂家公章，原件现场核查，报告中所有样机均需满足指标要求）

⑪转换效率：≥99%

⑫流量稳定性：≤±1%

（4）其它参数

①诊断功能：仪器具备自诊断及报警功能

②显示模块：实时数据及状态参数显示在屏幕上

③模拟输出信号：DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA

④数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储超100天的15分钟均值数据，具备自动备份功能

⑤校准：具备自动校零、校跨，显示仪器的操作状态和远距离诊断

###### 1.1.2.3臭氧分析仪

（1）设备用途：用于空气中臭氧浓度的监测

（2）系统配置：主机、过滤滤膜等

（3）主要参数：

①★测量原理：紫外吸收法

②量程：0-0.5 ppm，量程可调

③零点噪声：≤0.5 ppb

④量程噪声：≤0.5 ppb

⑤最低检出限：≤2 ppb

⑥示值误差：≤±0.2%F.S.

⑦▲量程精密度：≤0.5 ppb（20%量程精密度），≤0.5 ppb（80%量程精密度）（投标文件中提供生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告复印件加盖生产厂家公章，原件现场核查，报告中所有样机均需满足指标要求）

⑧24h零点漂移：≤±2 ppb

⑨24h量程漂移：≤±1.5 ppb（20%量程漂移），≤±1.5ppb（80%量程漂移）

⑩▲响应时间（上升/下降）：≤90s（投标文件中提供生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告复印件加盖生产厂家公章，原件现场核查，报告中所有样机均需满足指标要求）

⑪流量稳定性：≤±1%

（4）其它参数：

①诊断功能：仪器具备自诊断及报警功能

②显示模块：实时数据及状态参数显示在屏幕上

③模拟输出信号：DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA

④数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储超100天的15分钟均值数据，有自动备份功能

⑤校准：具备自动校零、校跨，显示仪器的操作状态和远距离诊断

###### 1.1.2.4一氧化碳分析仪

（1）设备用途：用于环境空气中一氧化碳浓度的监测

（2）系统配置：主机、过滤滤膜等

（3）主要参数：

①★测量原理：气体滤波相关红外吸收法

②量程：0-50 ppm，量程可调

③零点噪声：≤0.25 ppm

④量程噪声：≤0.5 ppm

⑤最低检出限：≤0.1 ppm

⑥示值误差：≤±0.5%F.S.

⑦▲量程精密度：≤0.5 ppm（20%量程精密度），≤0.5ppm（80%量程精密度）（投标文件中提供生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告复印件加盖生产厂家公章，原件现场核查，报告中所有样机均需满足指标要求）

⑧24h零点漂移：≤±1 ppm

⑨24h量程漂移 ：≤±1 ppm（20%量程漂移），≤±1ppm（80%量程漂移）

⑩▲响应时间（上升/下降）：≤60秒（投标文件中提供生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告复印件加盖生产厂家公章，原件现场核查，报告中所有样机均需满足指标要求）

⑪流量稳定性：≤±1%

（4）其它参数

①诊断功能：仪器具备自诊断及报警功能

②显示模块：实时数据及状态参数显示在屏幕上

③模拟输出信号：DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA

④数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储超100天的15分钟均值数据，具备自动备份功能

⑤校准：具备自动校零、校跨，显示仪器的操作状态和远距离诊断

###### 1.1.2.5 PM2.5分析仪

（1）设备用途：用于空气中PM2.5颗粒物质量浓度的监测

（2）系统配置：含PM2.5切割头、采样纸带等

（3）主要参数

①★测量原理：β射线吸收法(DHS动态加热系统)

②最小显示单位：0.1μg/m3

③最低检出限： ≤5μg/m3（1小时）

④▲平行性：≤15%（投标文件中提供生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告复印件加盖生产厂家公章，原件现场核查，报告中所有样机均需满足指标要求）

⑤量程：(0-1)、(0-2)、(0-3)、(0-5)、(0-10) mg/m3（可选）

⑥采样流量：16.67L/min

⑦测量周期：1min-60min

⑧流量准确度：5%测量值

⑨校准膜重现性：±2%（标准值）

⑩通讯接口：RS-232/RS-485数字接口/以太网

⑪源：C14放射源，属于豁免源

⑫环境温度：10-50℃

⑬环境湿度：0%-95%RH（无冷凝）

###### 1.1.2.6 PM10分析仪

（1）设备用途：用于空气中PM10颗粒物质量浓度的监测

（2）系统配置：含PM10切割头、采样纸带等

（3）主要参数

①★测量原理：β射线吸收法(DHS动态加热系统)

②最小显示单位：0.1μg/m3

③最低检出限：≤5μg/m3（1小时）

④▲平行性：≤10%（投标文件中提供生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告复印件加盖生产厂家公章，原件现场核查，报告中所有样机均需满足指标要求）

⑤量程：(0-1)、(0-2)、(0-3)、(0-5)、(0-10) mg/m3（可选）

⑥采样流量：16.67L/min

⑦测量周期：1min-60min

⑧流量准确度：5%测量值

⑨校准膜重现性：±2%（标准值）

⑩通讯接口：RS-232/RS-485数字接口/以太网

⑪源：C14放射源，属于豁免源

⑫环境温度：10-50℃

⑬环境湿度：0%-95%RH（无冷凝）

###### 1.1.2.7 采样系统

（1）采样管长度应满足各子站采样高度设置要求；

（2）采样总管内径在5-15cm 之间，采样总管内的气流保持层流状态，气体在总管内的滞留时间小于20 秒；

（3）采样总管为多支路防水采样管路，应采用温控可调节加热式除湿、内衬特氟龙的处理措施；

（4）采样管入口应设有防雨伞状帽和纱网，应能防止雨水和粗大尘粒随空气一起被收入；

（5）采样系统密封，与房体联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接；与房体外联接的法兰必须为耐腐蚀和坚固不锈钢；

（6）采样系统主管路为可拆卸式，在不影响房顶外部法兰连接和仪器端连接情况下方便拆洗维护。

###### 1.1.2.8 机架等辅助设备

配置立式机柜，散热性能良好，可容纳本次采购的仪器，机柜采用航空级导轨抽拉连接装载仪器，方便拆卸仪器与清洗仪器内部管路，所有的连接管线、接头等应采用防腐材质，不与被测污染物发生化学反应。

###### 1.1.2.9数据采集系统

（1）采集硬件工控机要求

①4U上架式机箱卡槽；

②CPU：主频不低于2.4G，双核；

③内存容量：不低于2GB；

④硬盘容量：不低于500GB；

⑤配置8路标准RS-232串口；

⑥网络通信：速率100M或以上；

⑦I/O 接口:前置 2 个 USB 2.0 接口，复位开关，电源、硬盘指示灯，带锁安全门；

⑧电源：标准 ATX 电源；

⑨配置操作系统：正版操作系统；

⑩随机附件：鼠标键盘；

⑪液晶显示器：配备一台不小于19英寸的液晶显示器。

（2）采集软件要求

①执行规范：系统统计与报表符合《环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）》、（HJ 633-2012)、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ 663-2013)相关规范。

②数据采集项目包括：CO、NOX（NO/NO2）O3、SO2、PM10、PM2.5、气象五参数（风速、风向、气温、湿度、气压）仪器状态信息（采样流量、机箱温度、反应室压力等）仪器报警信息等。

③数据采集：数据采集可按照一定的采样周期（采样周期可配置）向各个分析仪器采集实时数据，并按照相关技术规范自动计算出1分钟值、5分钟值、小时值、日均值等统计数据和报表等。

④仪器状态监控：系统具备定时自动查询当前监测仪器的状态信息（采样流量、机箱温度、反应室压力等）的功能，可定时采集、存储，按需上传到平台。

⑤支持品牌：支持主流的大气监测设备，支持主流的气象监测设备，支持主流的温室气体监测设备。

⑥通讯接口支持：支持多种通讯接口：串口（RS-232、RS-485）网口（TCP、UDP）模拟口。

⑦统计功能：具备常规统计，如日均值，最小、最大值等；分析功能，如历史数据查询，可查实时数据、1分钟数据、5分钟数据、小时数据、日均数据；历史AQI查询；报表统计，如AQI实时报表，AQI日报表。

⑧系统安全：该系统具备系统备份、还原功能，提高系统及数据安全性和完整性。确保数据的有效率和安全性。

⑨系统成熟，运行稳定：安装部署调试后，系统可7*24小时稳定运行。

###### 1.1.2.10气象五参数分析仪

（1）设备用途：用于气象五参数的测定

（2）系统配置：能够支持接入子站相关数据采集系统

（3）主要参数

①温度：原理 能隙式，范围 -40—+65℃，精度 ≤0.3℃

②湿度：原理 薄膜湿敏电容，范围 0-100%RH，精度 ≤0.1%

③气压：原理 硅薄膜电阻，范围 540-1100hPa，精度 ≤0.1hPa

④风向：原理 360度电位器，范围 0-360°，精度 ≤3°

⑤风速：原理 三杯式风轮，数字磁脉冲，范围 0-80m/s，精度 ±0.1 m/s，最小检出限1m/s

（4）仪器性能

①防护等级：IP66

②输出形式：数字RS-232,RS-485,USB

（5）总体性能

①集大气温度、相对湿度、气压、风向、风速于一身，无移动部件，免维护具有气象塔。

②配置专用气象塔和气象杆，其垂直高度应 3 米、5 米、8 米可选（根据监测平台离地面高度）。

③具有良好的抗酸雨、抗腐蚀性，不漏电漏雨。

###### 1.1.2.11质控设备

（1）动态气体校准仪

能依据外接标准气体种类提供精确浓度的标准气体输出，完成大气自动监测分析仪器的零点、跨度、精密度及多点校准工作。

①流量计准确度：±4%满量程

②质量流量测量重现性：±4%满量程

③质量流量控制器最佳工作范围能够满足低浓度标气需要

④标气流量计量程：0～100 mL/min

⑤零气流量计量程：≥10 L/min

⑥自动计算稀释气流量或稀释比

⑦标气接口：≥3 个

⑧臭氧发生浓度误差：≤±2%

臭氧光度计：

⑨量程：（0～0.5）ppm，（0～10）ppm

⑩准确度：1.0 ppb

⑪线性度：1%F.S.

⑫上升/下降时间：≤60s

⑬响应时间：180s（95%）

⑭零点漂移：≤2.0ppb/24h

⑮量程漂移：≤1%F.S./24h

（2）零气发生器

①设备用途：作为稀释校准仪器的零气源

②压力：10～30 psi

③零气的纯度：

SO2≤0.5ppb；NO≤0.5ppb；NO2≤0.5ppb；CO≤0.02 ppm；O3≤0.5ppb； HC≤0.02 ppm

④配置高温炉，HC 碳氢涤除器

⑤输出流量：输出压力 200kPa 时大于10L/min

⑥结 露 点：<-15℃

（3）不锈钢减压阀

气密性可靠，材质为不锈钢，对标准气体无污染，无吸附。

（4）钢瓶气

钢瓶气：标气8L（SO2，NO，CO标气各1瓶）

###### 1.1.2.12站房

该监测站房适用于任何场地的安装，特别适于楼顶屋面安装，一步到位，终年无须维修。电源由外接市电供给。

（1）设计原则

①站房总体安全可靠性：严格控制站房重量，站房整体结构可靠。站房内部布局要注意避免产生尖锐突出物。

②站房结构安全可靠性：各类设备、设施、物品在站房设计时均要考虑连接可靠性与安放稳定性，避免在使用过程中出现松动松旷、变形移位等现象，保证仪器与设备安全。

③站房的安装实用性：合理设计站房的外形总体尺寸，充分考虑安装的实用性。满足安置环境空气自动监测成套设备，满足仪器正常运行所需的供电、网络、安环等基础条件

④站房环境适应性：按照使用要求设计满足当地环境的站房，满足操作，适应周边环境，站房的设置避免对相关单位（人员）生产、生活和环境造成影响。

⑤站房结构的密封防水性：充分考虑站房的防腐密封性，防水、防雨、防尘。所有地板穿线、穿管、骨架设备安装位置均要做涂胶密封处理，保证地板的密封防尘性。

⑥站房的使用方便性：站房与各系统的设计要满足灵活、方便、快捷、安全的使用要求，保证站房到达现场后能尽快进入工作状态。

⑦站房的抗震性：站房与各系统要充分考虑减震、降噪、隔音以及人机工程的要求，从结构上、材料上、工艺上确保各设备安全正常工作，并保证内部人员良好舒适的工作环境。

抗震性能要通过多种减震方式灵活运用，根据不同的设备抗震要求，选择合适的手段。

（2）技术指标

监测站房主要由站房和房顶护栏组成，面积不低于15平方米。

站房地基块：不低于20cm高度

尺寸：5000mm×3000mm×2600mm(长×宽×高)

①总体、基本布置：美观大方、坚固耐用、防盗防火、抗腐蚀、重量轻、寿命长、装拆方便；站房可设为缓冲间和仪器房，缓冲间位于站房的前端，顶部装有顶灯，使工作环境更舒适。缓冲间与仪器房间设有门。

②站房整体设计：站房整体采用无骨架拼装结构，安装方便、快速、美观。采用结构防水，彻底防漏雨、避免密封胶防漏的弊病。

③▲站房结构：前、后、左、右、屋顶采用双层净化彩钢板、超厚保温层，厚度75mm(中间保温层为阻燃材料)；门选用标准防盗门或净化密封门双密封结构进行安装；屋顶安装护栏，侧面安装踏步梯（防滑钢板）。

④▲站房墙体：站房内外墙采用不小于0.5mm厚度的净化彩钢板板材，彩钢板喷涂工艺为：底层采用环氧树脂，面漆采用聚酯、硅改性聚酯工艺，板材间采用插入式拼装结构，有足够的强度，并防止漏水。

⑤站房地板：站房底部为六层结构，最下两层为钢方管支架和镀锌钢板，中间两层为防水油毡和优质细木板，最上边两层为防潮气垫膜和优质复合木地板，整个底架部分喷涂防锈及相应油漆。整个站房和地面架空20cm，起到防潮、防水的作用。

⑥踏步直梯：为方便工作人员到屋顶操作，室外安装钢制踏步直梯，两边安装扶手，脚蹬和支撑梁均为热镀锌C型钢和方钢焊接，登顶处设置平台，铺镀锌钢板，整个钢梯有很好的耐腐蚀性，更为安全方便。

⑦屋顶护栏：屋顶安装护栏，采用不锈钢管进行安装，并于顶部进行连接固定，高度75cm。

⑧监测站房防护措施：站房的外露紧固件（除高强度螺栓外）采用铝合金件，外表面喷涂三防底漆和优质面漆。大门应设置为向外开，并安装门禁装置。

⑨配电：站房内设配电箱一个，配电箱内配置40A三相电度表1个、60A三相空气总开关1个；分三组单相220V/20A，各项分别设25A空气开关一个；具体为稳压插座一相（仪器用）、非稳压插座一相（采样泵和临行用电）、空调和照明一相；室内空调插座2个（220V/16A），其余安全电源插座8个，其中4个稳压4个非稳压（220V/10A带地线插孔）；电源线不小于4平方毫米，合适走线槽若干。

⑩站房内采样装置抽气风机排气口和监测仪器排气口的位置，设置在靠近站房下部的墙壁上，排气口里站房内地面的距离在20cm以上。

⑪站房有防雷和防电磁干扰设施，防雷接地装置选材和安装参照YD5098标准的相关要求，验收时站房出具防雷检测报告。站房设火灾自动报警及自动灭火装置，火灾自动报警系统的设计应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116）的规定，灭火材料应对人和仪器无损害，与站房和仪器系统整体协调。

⑫站房应依照电工规范中的要求制作保护地线，用于机柜、仪器外壳等的接地保护，接地电阻应小于4Ω。

⑬站房的线路走线美观，布线加装线槽。

⑭站房内应配备照明设备。

⑮配备吊顶式自动灭火器1 只，每只4 公斤，灭火器的灭火剂为含氟环保型，加装烟雾报警器实现远程报警。

⑯站房内部配备工作台一张，面积至少1.1m×0.6m，供操作维护人员放置记录本、物品及修护工作用。工作椅一张。

⑰站房配备空调一台：1.5匹、冷暖空调、带来电自启功能。

⑱配备稳压电源一台：保证站房内仪器所需的稳定电压；能够满足各分析仪器、零气发生器、动态气体校准仪、数据采集系统等设备用电需求，确保上述仪器设备长期稳定运行，不受感应电影响跳变电压，稳压电源可负载超过5KW以上，供仪器正常使用，稳压电源接地。

⑲站房在正式施工前，施工现场满足水通、电通、道路通和场地平整等，达到“三通一平”的要求。

###### 1.1.2.13视频监控系统

（1）室内球机

①图像传感器：1/2.8＂Progressive Scan CMOS

②最低照度：彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.01Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR

③视频压缩：H.265/H.264/MJPEG

④数字变倍：16倍

⑤镜头：20倍光学

⑥电源接口：DC12V

⑦网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据

⑧音频输入/输出：1路音频输入

⑨防护等级：IP66

⑩配套带支架

（2）室外枪机

①镜头：2.7-12mm

②传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS

③视频压缩标准：H.265 / H.264 / MJPEG

④音频压缩码率：64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)

⑤最大图像尺寸：1920×1080

⑥通讯接口：1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口

⑦电源供应：DC12V±25%

⑧防护等级：IP67

⑨红外照射距离：20-30米

（3）NVR硬盘录像机

①网络视频输入：8路

②接入带宽：80Mbps

③SATA接口：2个

④网络接口：1个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口

⑤配置4TB监控专用硬盘

（4）网络交换机

用于前端设备数据传输与转发：

支持网络标准IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x，端口：8个10/100M自适应RJ45端口。

#### 1.2港口大气环境自动监测站

在连云港市港口新建1套港口空气自动监测站，针对港口作业及船舶污染排放特征，特别是TSP（大气总悬浮颗粒物）、非甲烷总烃等建设港口大气环境自动监测站，开展港区大气环境特征变化分析，监督劣质船舶柴油污染，促进港区大气环境污染防治。

##### 1.2.1设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TSP颗粒物分析仪 | 套 | 1 |
| 2 | H2S分析仪 | 套 | 1 |
| 3 | 非甲烷总烃分析仪 | 套 | 1 |
| 4 | 采样系统 | 套 | 1 |
| 5 | 机架等辅助设备 | 套 | 1 |
| 6 | 数据采集系统 | 套 | 1 |
| 7 | 气象五参数分析仪 | 套 | 1 |
| 8 | 质控设备 |  |  |
| 8.1 | 动态气体校准仪 | 套 | 1 |
| 8.2 | 零气发生器 | 套 | 1 |
| 8.3 | 氢气发生器 | 套 | 1 |
| 8.4 | 不锈钢减压阀 | 套 | 1 |
| 8.5 | 钢瓶气 | 套 | 1 |
| 9 | 站房 | 套 | 1 |
| 10 | 视频监控系统 |  |  |
| 10.1 | 室内球机 | 台 | 1 |
| 10.2 | 室外枪机 | 台 | 1 |
| 10.3 | NVR硬盘录像机 | 台 | 1 |
| 10.4 | 网络交换机 | 台 | 1 |

##### 1.2.2设备技术参数要求

###### 1.2.2.1 TSP颗粒物分析仪

（1）设备用途：测量环境空气中的扬尘颗粒物的质量浓度。

（2）★测量原理：连续地实时地在环境温度下同时进行颗粒物的采集和质量测量，采用β射线吸收检测技术。

（3）主要参数

①采样头：TSP切割器

②采样头高度：距地面高度应在2.5-3m，采样管加热部分长度要大于50cm，适用于工地洒水作业后，减少湿度对数据测量的干扰。

③智能加热系统：配置智能加热系统，可设置恒温加热和动态加热模式，能有效控制样品温度和湿度。

④干扰消除：需要考虑来自于自然界的β射线源对背景值的干扰，可消除或削减外界环境放射性干扰。

⑤量程：0-1mg/m3和0-10mg/m3两个量程

⑥▲最低检出限：≤4ug/m3（1小时数据)（投标文件中提供产品说明书或宣传页加盖投标人公章）

⑦数据分辩率：0.1ug/m3

⑧▲测量小时精度：±3.0ug/m3小于80ug/m3，其他±5.0ug/m3（投标文件中提供产品说明书或宣传页加盖投标人公章）

⑨准确度：±5%（使用可溯源标准膜片）

⑩校准膜：需要配备零及不同标准膜标定值（至少2片），能够实现溯源，以及有效的内部质控要求,仪器应有显示标准膜重量的功能。

⑪采样流量：16.67L/min，具有流量自校准功能，并且用户可根据软件提示进行流量校准

⑫流量精度：±2%测量值

⑬运行温度：0-50℃

⑭检测器源：β射线源采用小于100µCi的碳-14

⑮仪器的质量浓度时间周期：60到3600秒和24小时

⑯可以使用软件进行远程控制，实时调取仪器操作界面，方便对仪器进行远程操作。

###### 1.2.2.2 H2S分析仪

（1）设备用途：测量环境空气中的硫化氢浓度

（2）★测量原理：紫外荧光法

（3）主要参数

①量程：0-0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10，20，50，100ppm可选，自动或手动选择分档；

②零点噪声 (300 s平均)：0.75ppb；

③▲最低检出限(300 s平均)：1.5 ppb；（投标文件中提供产品说明书或宣传页加盖投标人公章）

④▲测量精度：1% 读数 或 1.0ppb；（投标文件中提供产品说明书或宣传页加盖投标人公章）

⑤线性：±1%满度值；

⑥响应时间（10 s平均）：80s；

⑦跨度飘移：±1%满度值/24h；

⑧采样流量： 1 L/min (标准)；

⑨运行方式：微处理机控制，具有参数设定、仪器运行状态参数显示、自我诊断报警、诊断操作、存储分析数据和运行状态参数的功能；

⑩电源电压：220±10%VAC/50Hz。

###### 1.2.2.3 非甲烷总烃分析仪

（1）★设备用途及方法：采用技术成熟、性能稳定的GC-FID技术对环境空气中的非甲烷总烃进行7×24h连续定性和定量分析，检出限可达ppb级。（投标文件中提供产品说明书或宣传页加盖投标人公章）

（2）主要参数

①量程：0-50，500，5000，50000ppm

②▲分析周期：≤5min（投标文件中提供产品说明书或宣传页加盖投标人公章）

③零点漂移：≤1%满量程/24小时

④跨度漂移：≤5%满量程/24小时

⑤▲系统检出限：≤30ppb（投标文件中提供产品说明书或宣传页加盖投标人公章）

⑥系统重复性：≤2%

⑦色谱柱箱温度范围：工作环境温度+15℃-220℃，控制精度0.1℃

⑧气路控制：高精度EPC控制，压力设定精度：0.1psi

⑨FID检测器保护：自动点火，灭火自动切断气体和报警功能

⑩气源要求：燃烧气（氢气）纯度≥99.999%@30-50ml/min；助燃气（高纯零气）@300-500ml/min；载气（高纯零气或氮气）纯度≥99.999%@30-50ml/min。

###### 1.2.2.4 采样系统

（1）采样头应能防止雨水、粗大颗粒物及昆虫等进入总管。

（2）采样总管为多支路防水采样管路，材料应选用不与被监测污染物发生化学反应和不释放有干扰物质的材料，具备加热保温功能。

（3）总管内径选择在1.5-15cm 之间，采样总管内的气流应保持层流状态，气体在总管内的滞留时间小于20 秒。

（4）支管数量满足所有气态项目的需要。

（5）采样管长度应能够保证高于站房房顶1.2 米（保证采样不受周边障碍物影响）。

（6）采样系统密封，与房体联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接；与房体外联接的法兰必须为耐腐蚀和坚固不锈钢。

（7）采样系统主管路为可拆卸式，在不影响房顶外部法兰连接和仪器端连接情况下方便拆洗维护。

###### 1.2.2.5机架等辅助设备

配置立式机柜，散热性能良好，可容纳本次采购仪器，机柜采用航空级导轨抽拉连接装载仪器，方便拆卸仪器与清洗仪器内部管路，所有的连接管线、接头等应采用防腐材质，不与被测污染物发生化学反应。

###### 1.2.2.6数据采集系统

（1）采集硬件工控机要求

①4U上架式机箱卡槽；

②CPU：主频不低于2.4G，双核；

③内存容量：不低于2GB；

④硬盘容量：不低于500GB；

⑤配置8路标准RS-232串口；

⑥网络通信：速率100M或以上；

⑦I/O 接口:前置 2 个 USB 2.0 接口，复位开关，电源、硬盘指示灯，带锁安全门；

⑧电源：标准 ATX 电源；

⑨配置操作系统：正版操作系统；

⑩随机附件：鼠标键盘；

⑪液晶显示器：配备一台不小于19英寸的液晶显示器。

（2）有中文操作界面

①对监测数据实时采集、存储、计算，能输出1h时间分辨率的数据，输出结果应能设置为标准状态下的浓度或参比状态下的浓度并能够进行两种状态的切换，具有质量浓度和体积浓度单位切换功能，如显示ppb，ppm，ug/m3，mg/m3等。

②具有网络接入功能，能定时传输数据和图表，传输协议应符合HJ 212 的要求。

③能够实时显示各目标化合物监测数据和工作状态参数等，可设置条件查询和显示历史数据。

④能够记录存储一年以上的数据，具有历史数据查询、导出功能，断电自动保存数据，同时保存相应时间发生的有关校准、断电及其他事件记录，自动备份数据库。

⑤用户权限设置，普通用户只能查看数据，管理用户才可以设置参数。

⑥可设置参数的预警值和报警值并形成异常数据报警记录。

###### 1.2.2.7气象五参数分析仪

（1）设备用途：用于气象五参数的测定

（2）系统配置：能够支持接入子站相关数据采集系统

（3）主要参数

①温度：原理 能隙式，范围 -40—+65℃，精度 ≤0.3℃

②湿度：原理 薄膜湿敏电容，范围 0-100%RH，精度 ≤0.1%

③气压：原理 硅薄膜电阻，范围 540-1100hPa，精度 ≤0.1hPa

④风向：原理 360度电位器，范围 0-360°，精度 ≤3°

⑤风速：原理 三杯式风轮，数字磁脉冲，范围 0-80m/s，精度 ±0.1 m/s，最小检出限1m/s

（4）仪器性能

①防护等级：IP66

②输出形式：数字RS-232，RS-485，USB

（5）总体性能

集大气温度、相对湿度、气压、风向、风速于一身，无移动部件，免维护，具有气象塔。

①配置专用气象塔和气象杆，其垂直高度应 3 米、5 米、8 米可选（根据监测平台离地面高度）。

②具有良好的抗酸雨、抗腐蚀性，不漏电漏雨。

###### 1.2.2.8质控设备

质控系统及附属设备由零气发生器、氢气发生器、动态气体校准仪、减压阀、钢瓶气组成，该系统可以为分析仪器提供高纯度标准气体。

（1）动态气体校准仪

用途：动态气体校准仪可以提供浓度精确的用户需要的标准气体，各种浓度的气体可以用于气体分析仪器的零点校准、跨点校准、精度检查、多点检查和线性审核等，校准仪可存储多条可编程气体校准程序，可以被分析仪或数据采集器的遥控指令激活。

①稀释气入口：1个。

②标气输入口：3个，可扩展到6个。

③稀释零气的MFC标准量程：0-10 SLPM，0-20SLPM。

④稀释标气的MFC标准量程：0-50sccm，0-100/200sccm。

⑤流量计准确度：±2%读数或±1%满量程（取较小值）。

⑥质量流量测量重现性：±2%读数或±1%满量程（取较小值）。

⑦质量流量计线性：±0.5%满量程。

⑧数字输出：10继电器和8路24VDC电磁阀驱动。

⑨数字输入：16通道。

⑩电源要求：220-240 VAC@50/60Hz。

（2）零气发生器

零气发生器包含了2个催化转化炉，有效转化碳氢物质，并经过调压过滤等处理后使零气符合下述指标，用于校准稀释气或助燃气。

①输出气压≤30psi，输出流量0～10L/min，0～20L/min（可选）。

②零气纯度：SO2≤0.1ppb，NO≤0.1ppb，NO2≤0.1ppb，CO≤0.02ppm，O3≤0.1ppb， H2S≤0.1ppb，NH3≤0.1ppb，HC≤0.005ppm。

③电源要求：115/230VAC±10%@50/60Hz。

（3）氢气发生器

采用电解纯水方式，内置单片计算机实现智能控制，全中文液晶显示，全自动运行，自动智能补水，自动除湿，完全免维护。

①输出流量：0-500ml/min，氢气纯度：≥99.9995%。

②输出压力：0.4MPa，精度：＜0.001MPa。

③露点：＜-40℃。

④电源要求：220-240 VAC@50/60Hz。

（4）不锈钢减压阀

气密性可靠，材质为不锈钢，对标准气体无污染，无吸附。

（5）钢瓶气

①SO2 标气(50ppm)

②H2S标气(50ppm)

③甲烷(150ppm)/丙烷(50ppm)混合标气

###### 1.2.2.9站房

该监测站房适用于任何场地的安装，特别适于楼顶屋面安装，一步到位，终年无须维修。电源由外接市电供给。

（1）设计原则

①站房总体安全可靠性：严格控制站房重量，站房整体结构可靠。站房内部布局要注意避免产生尖锐突出物。

②站房结构安全可靠性：各类设备、设施、物品在站房设计时均要考虑连接可靠性与安放稳定性，避免在使用过程中出现松动松旷、变形移位等现象，保证仪器与设备安全。

③站房的安装实用性：合理设计站房的外形总体尺寸，充分考虑安装的实用性。满足安置环境空气自动监测成套设备，满足仪器正常运行所需的供电、网络、安环等基础条件

④站房环境适应性：按照使用要求设计满足当地环境的站房，满足操作，适应周边环境，站房的设置避免对相关单位（人员）生产、生活和环境造成影响。

⑤站房结构的密封防水性：充分考虑站房的防腐密封性，防水、防雨、防尘。所有地板穿线、穿管、骨架设备安装位置均要做涂胶密封处理，保证地板的密封防尘性。

⑥站房的使用方便性：站房与各系统的设计要满足灵活、方便、快捷、安全的使用要求，保证站房到达现场后能尽快进入工作状态。

⑦站房的抗震性：站房与各系统要充分考虑减震、降噪、隔音以及人机工程的要求，从结构上、材料上、工艺上确保各设备安全正常工作，并保证内部人员良好舒适的工作环境。

抗震性能要通过多种减震方式灵活运用，根据不同的设备抗震要求，选择合适的手段。

（2）技术指标

监测站房主要由站房和房顶护栏组成，面积不低于15平方米。

站房地基块：不低于20cm高度

尺寸：5000mm×3000mm×2600mm(长×宽×高)

①总体、基本布置：美观大方、坚固耐用、防盗防火、抗腐蚀、重量轻、寿命长、装拆方便；站房可设为缓冲间和仪器房，缓冲间位于站房的前端，顶部装有顶灯，使工作环境更舒适。缓冲间与仪器房间设有门。

②站房整体设计：站房整体采用无骨架拼装结构，安装方便、快速、美观。采用结构防水，彻底防漏雨、避免密封胶防漏的弊病。

③站房结构：前、后、左、右、屋顶采用双层净化彩钢板、超厚保温层，厚度75mm(中间保温层为阻燃材料)；门选用标准防盗门或净化密封门双密封结构进行安装；屋顶安装护栏，侧面安装踏步梯（防滑钢板）。

④站房墙体：站房内外墙采用不小于0.5mm厚度的净化彩钢板板材，彩钢板喷涂工艺为：底层采用环氧树脂，面漆采用聚酯、硅改性聚酯工艺，板材间采用插入式拼装结构，有足够的强度，并防止漏水。

⑤站房地板：站房底部为六层结构，最下两层为钢方管支架和镀锌钢板，中间两层为防水油毡和优质细木板，最上边两层为防潮气垫膜和优质复合木地板，整个底架部分喷涂防锈及相应油漆。整个站房和地面架空20cm，起到防潮、防水的作用。

⑥踏步直梯：为方便工作人员到屋顶操作，室外安装钢制踏步直梯，两边安装扶手，脚蹬和支撑梁均为热镀锌C型钢和方钢焊接，登顶处设置平台，铺镀锌钢板，整个钢梯有很好的耐腐蚀性，更为安全方便。

⑦屋顶护栏：屋顶安装护栏，采用不锈钢管进行安装，并于顶部进行连接固定，高度75cm。

⑧监测站房防护措施：站房的外露紧固件（除高强度螺栓外）采用铝合金件，外表面喷涂三防底漆和优质面漆。大门应设置为向外开，并安装门禁装置。

⑨配电：站房内设配电箱一个，配电箱内配置40A三相电度表1个、60A三相空气总开关1个；分三组单相220V/20A，各项分别设25A空气开关一个；具体为稳压插座一相（仪器用）、非稳压插座一相（采样泵和临行用电）、空调和照明一相；室内空调插座2个（220V/16A），其余安全电源插座8个，其中4个稳压4个非稳压（220V/10A带地线插孔）；电源线不小于4平方毫米，合适走线槽若干。

⑩站房内采样装置抽气风机排气口和监测仪器排气口的位置，设置在靠近站房下部的墙壁上，排气口里站房内地面的距离在20cm以上。

⑪站房有防雷和防电磁干扰设施，防雷接地装置选材和安装参照YD5098标准的相关要求，验收时站房出具防雷检测报告。站房设火灾自动报警及自动灭火装置，火灾自动报警系统的设计应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116）的规定，灭火材料应对人和仪器无损害，与站房和仪器系统整体协调。

⑫站房应依照电工规范中的要求制作保护地线，用于机柜、仪器外壳等的接地保护，接地电阻应小于4Ω。

⑬站房的线路走线美观，布线加装线槽。

⑭站房内应配备照明设备。

⑮配备吊顶式自动灭火器1 只，每只4 公斤，灭火器的灭火剂为含氟环保型，加装烟雾报警器实现远程报警。

⑯站房内部配备工作台一张，面积至少1.1m×0.6m，供操作维护人员放置记录本、物品及修护工作用。工作椅一张。

⑰站房配备空调一台：1.5匹、冷暖空调、带来电自启功能。

⑱配备稳压电源一台：保证站房内仪器所需的稳定电压；能够满足各分析仪器、零气发生器、动态气体校准仪、数据采集系统等设备用电需求，确保上述仪器设备长期稳定运行，不受感应电影响跳变电压，稳压电源可负载超过5KW以上，供仪器正常使用，稳压电源接地。

⑲站房在正式施工以前，施工现场满足水通、电通、道路通和场地平整等，达到“三通一平”的要求。

###### 1.2.2.10视频监控系统

（1）室内球机

①图像传感器：1/2.8＂Progressive Scan CMOS

②最低照度：彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.01Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR

③视频压缩：H.265/H.264/MJPEG

④数字变倍：16倍

⑤镜头：20倍光学

⑥电源接口：DC12V

⑦网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据

⑧音频输入/输出：1路音频输入

⑨防护等级：IP66

⑩配套带支架

（2）室外枪机

①镜头：2.7-12mm

②传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS

③视频压缩标准：H.265 / H.264 / MJPEG

④音频压缩码率：64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)

⑤最大图像尺寸：1920×1080

⑥通讯接口：1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口

⑦电源供应：DC12V±25%

⑧防护等级：IP67

⑨红外照射距离：20-30米

（3）NVR硬盘录像机

①网络视频输入：8路

②接入带宽：80Mbps

③SATA接口：2个

④网络接口：1个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口

⑤配置4TB监控专用硬盘。

（4）网络交换机

用于前端设备数据传输与转发：

支持网络标准IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x，端口：8个10/100M自适应RJ45端口。

### 2、水环境感知设备

#### 2.1沭新渠集中式饮用水水源地水质自动监测站

在沭新渠集中式饮用水水源地建设1套水质自动监测站，用于实时监测该饮用水水源地水质变化情况，包括水质五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、水中挥发性有机物等监测指标的水质自动分析仪器、视频监控、站房及配套附属设备。

##### 2.1.1设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质自动分析仪器 |  |  |
| 1.1 | 五参数水质自动分析仪 | 套 | 1 |
| 1.2 | 氨氮水质自动分析仪 | 套 | 1 |
| 1.3 | 高锰酸盐指数水质自动分析仪 | 套 | 1 |
| 1.4 | 总磷总氮水质自动分析仪 | 套 | 1 |
| 1.5 | 水中挥发性有机物连续自动在线分析仪 | 套 | 1 |
| 2 | 站房(利旧装修) | 套 | 1 |
| 3 | 采水单元 | 套 | 1 |
| 4 | 配水及预处理单元 | 套 | 1 |
| 5 | 控制单元 | 套 | 1 |
| 6 | 辅助单元 | 套 | 1 |
| 7 | 视频监控单元 | 套 | 1 |
| 8 | 留样单元 | 套 | 1 |
| 9 | 安装机柜 | 套 | 1 |

##### 2.1.2设备技术参数要求

###### 2.1.2.1五参数水质自动分析仪

五参数水质自动分析仪应满足以下要求：

①具有仪器基本参数贮存，断电、断水自动保护功能；

②具有时间设置功能；

③具有仪器故障自动检测自动报警；

④具有定期自动校准功能；

⑤具有密封防护箱体及防潮功能；

⑥具有双向数据传输功能和工作状态输出功能；

⑦输出信号采用RS-485/232数字量标准接口。

（1）水温自动分析仪技术指标要求

①测量原理：温度传感器法

②参照标准：GB/T 13195-1991

③量程：0～50.0℃

④准确度：±0.5℃

⑤分辨率：0.1℃

⑥平均无故障时间：≥720h/次

⑦输出信号：RS-485/232

⑧通讯协议：MODBUS或MODBUS/TCP

（2）pH自动分析仪技术指标要求

①测量原理：玻璃电极法

②参照标准：GB/T 6920-1986

③量程：0.00～14.00 pH

④测量精度：±0.01 pH

⑤分辨率：0.01 pH

⑥温度补偿：自动进行温度补偿

⑦平均无故障时间：≥720h/次

⑧输出信号：RS-485/232

⑨通讯协议：MODBUS或MODBUS/TCP

⑩其他：提供电极及保养再生组件一套

（3）溶解氧自动分析仪技术指标要求

①测量原理：电极法

②参照标准：HJ 506-2009

③量程：0.00～20.00mg/L

④测量精度：±0.1mg/L

⑤分辨率：0.01mg/L

⑥温度补偿：自动进行温度补偿 0-50.0℃

⑦平均无故障时间：≥720h/次

⑧输出信号：RS-485/232

⑨通讯协议：MODBUS或MODBUS/TCP

⑩其他：提供保养再生组件一套

（4）电导率自动分析仪技术指标要求

①测量原理：电导池法、电极法

②量程：0～2000μS/cm

③测量精度：±1% F.S.

④分辨率：0.01μS/cm

⑤温度补偿：自动温度补偿功能0-50.0℃

⑥平均无故障时间：≥720h/次

⑦输出信号：RS-485/232

⑧通讯协议：MODBUS或MODBUS/TCP

（5）浊度自动分析仪技术指标要求

①测量原理：光散射法

②参照标准：GB 13200-1991

③量程：0-2000 NTU

④准确度：±1%

⑤分辨率：0.1 NTU

⑥平均无故障时间：≥720h/次

⑦输出信号：RS-485/232

⑧通讯协议：MODBUS或MODBUS/TCP

###### 2.1.2.2氨氮水质自动分析仪

①★测量原理：氨气敏电极法（投标文件中提供生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告复印件加盖生产厂家公章，原件现场核查，报告中所有样机均需满足指标要求）

②量程：0.05 - 10.0 mg/L及 10.0 - 100.00 mg/L自动分档量程，量程全自动切换

③分辨率：0.01 mg/L（量程0～1 mg/L）；0.05 mg/L（量程1～10 mg/L）

④▲准确度：± 5%测试值± 0.05 mg/L ( < 1mg/L NH4-N)；± 5%测试值± 0.1 mg/L ( 1.0～10 mg/L NH4-N) （投标文件中提供产品说明书或宣传页加盖投标人公章）

⑤重现性：≤±3%F.S.

⑥▲最低检出限：0.05 mg/L（投标文件中提供产品说明书或宣传页加盖投标人公章）

⑦反应时间T90：< 3分钟

⑧测量间隔：连续，5，10，15，20，25，30分钟可设定；同时可通过触发信号实现间歇运行（2，4，6，12，24小时）

⑨平均无故障时间：≥720h/次

⑩校正：自动两点校正、自动清洗、自我诊断功能，当试剂消耗完或管路堵塞时可输出报警信号

⑪电源：230VAC±10%

⑫防护等级：IP 54(安装于站房内)

⑬保养周期：超过六个月

⑭信号输出：4-20mA, RS 232/485并可选配MODBUS通讯协议

###### 2.1.2.3高锰酸盐指数水质自动分析仪

①测量原理：高锰酸盐氧化法，ORP终点判定

②量程：0～20.0mg/L量程可调

③▲准确度：±5% F.S. （投标文件中提供产品说明书或宣传页加盖投标人公章）

④重现性：±5% F.S.

⑤▲最低检出限：0.5 mg/L（投标文件中提供产品说明书或宣传页加盖投标人公章）

⑥最小分度值：0.001mg/L

⑦校准：可编程或手动进行零点或满度校准

⑧最小测定周期：≤60min

⑨进样方式：蠕动泵进样

⑩加热方式：加热棒电热消解

⑪报警：浓度值超限报警，试剂、样水液位报警

⑫可视化运行流程：将实际运行流程图示化，使用户能直观了解仪器运行过程

⑬USB数据读取功能：具备USB接口，能将分析仪数据通过USB接口直接导存到U盘或其他设备

⑭输出信号：4～20mA,RS-485/232

⑮通讯协议：MODBUS或MODBUS/TCP

⑯平均无故障时间：≥720h/次

⑰试剂用量：必须提供每月分析所需试剂用量及试剂配方，确保所用试剂为国内公开销售，并方便就近采购

⑱其他：超大容量数据存储，可存储五年以上的测量数据（注：大于100,000组数据），自动检测运行故障并及时在界面上发生警报

###### 2.1.2.4总磷总氮水质自动分析仪

①★测量原理：TN：碱性过硫酸钾消解—紫外分光光度法；TP：钼酸铵分光光度法

②量程：TN:0-2/5/10/20/30/50/100/200mgN/L；TP：0-0.5/1/2/3/5/10/20/50/100 mgP/L（量程可调）

③▲准确度：TN：±3%F.S.；TP：±3% F.S. （投标文件中提供产品说明书或宣传页加盖投标人公章）

④重现性：TN：±3%F.S.以内（满量程50mgN/L以下）,±5% F.S.以内（满量程100mgN/L以下）；TP：±3% F.S.以内（满量程20mgP/L以下）, ±5% F.S.以内（满量程50mgP/L以下）

⑤▲最低检出限：TN：0.1mg/L；TP：0.01mg/L（投标文件中提供产品说明书或宣传页加盖投标人公章）

⑥计量、输液：采用八通阀的柱塞泵所构成的液体计量分配系统，部件、流路构成简单，可长期稳定的工作，并且维护简便

⑦平均无故障时间：≥720h/次

###### 2.1.2.5水质挥发性有机物连续自动在线分析仪

本分析仪已通过进口产品论证，本项目接受进口产品。

（1）监测因子要求

水质挥发性有机物连续自动在线分析仪应能连续监测水中挥发性有机物，可实现对水中挥发性有机物（VOC）的自动监测，可以对已知的18种VOC进行准确定量分析。

18种VOC清单如下：

二氯甲烷（Dichloromethane）、1,2-二氯乙烯顺/反式（1,2-Dichloroethylene）、三氯甲烷（Trichloromethane）、1,2-二氯乙烷（1,2-Dichloroethane）、苯（Benzene）、1,2-二氯丙烷（1,2-Dichloropropane）、三氯乙烯（Trichloroethylene）、甲苯（Toluene）、四氯乙烯（Tetrachloroethylene）、氯苯（Chlorobenzene）、乙苯（Ethylbenzene）、对、间二甲苯（p-Xylenes m-Xylenes）、苯乙烯（Styrene）、邻二甲苯（o-Xylenes）、异丙苯（Isopropylbenzene）、1,4-二氯苯（1,4-Dichlorobenzene）、1,2-二氯苯（1,2-Dichlorobenzene）。

（2）技术参数要求

①★测量原理：吹扫捕集—气相色谱法，连续监测水中挥发性有机物，可实现对水中挥发性有机物(VOC)的自动监测，对已知的18种VOC进行准确定量分析。（投标文件中提供产品说明书或宣传页加盖投标人公章）

②气相色谱仪

色谱柱：HP-1，0.32mm id，30M，4.0um df或相当

程序升温柱模块：55-200℃

载气：氩气，99.999% @ 414千帕-689千帕(60 psi -100psi)，可变的柱压控制：减压阀预置60psi；

样品注入：连续的水监测(吹扫捕集法)/预浓缩器(三层活性炭吸附填料)

单样品取样量：1500mL

③检测器

▲微氩电离检测器：适用于电离电位小于11.7ev以下的所有化合物的检测（投标文件中提供产品说明书或宣传页加盖投标人公章）

★灵敏度：水中0.5ppb苯，S/N>200:1（投标文件中提供产品说明书或宣传页加盖投标人公章）

稳定性：5ppb苯5次连续运行，RSD<15%

▲检出限：1ppb（投标文件中提供产品说明书或宣传页加盖投标人公章）

检测范围：提供混合标样并对不低于18种有机物定量分析

CPU要求：内置Intel Pentium处理器

④通讯

整合接口：TCP/IP协议、USB接口故障诊断、I/O继电器触点

FTP：可配置于自动化数据上传

储存：不小于16G闪存(容量)4年的历史性数据存档

系统状态：状态表用于显示系统运行的变更

数据结果：文本文件，全部靶化合物的滞留时间，定量，时间/日期，包括方法参数和系统状态

无线连接：802.11 B/G

触摸屏：数据/状态/方法显示

⑤载气钢瓶

提供一备一用2个载气钢瓶，钢瓶规格要求为：40L；载气要求：氩气，99.999% @ 414-689千帕(60-100psi)。

⑥物理要求

电源：100-240VAC

工作环境温度：(0～40)℃，相对湿度(20～95)%

⑦配置要求

主机，包括MAID检测器、30m色谱柱、在线吹扫捕集装置、内标渗透管等；

▲内置内标渗透管，可对每次运行进行校准。（投标文件中提供产品说明书或宣传页加盖投标人公章）

###### 2.1.2.6站房（利旧装修）

沭新渠饮用水水源地目前已有 1 套水质自动监测站固定站房，对该站房进行利旧装修，要求如下：

（1）站房利旧；

（2）配置简易试验台及洗手台、水嘴等；

（3）配置带来电自启功能的冷暖空调，功率3P。

###### 2.1.2.7采水单元

（1）采水系统建设在满足取水要求的前提下应尽量简洁，因地制宜，针对每个水质自动监测站取水位置的不同情况采取最适用的方式。

（2）采用自吸泵或潜水泵取水，双泵、双管路设计，一用一备，满足实时不间断监测要求，所有取水管路必须配有管道清洗、防堵塞、反冲洗等设施。

（3）取水量要满足所有分析仪器的需要。管路采取可拆卸式,应具备防冻隔热措施，应具有极好的化学稳定性。

（4）为减少泥沙的影响，必须设立沉淀池以减少对测定结果的影响。沉淀池中不应存在死水部分，具有良好的水力交换。

（5）采水系统的构造应保证在汛期和枯水期能正常工作并不至于被损坏，并有必要的保温、防冻、防腐、防压、防淤、防撞和防盗措施，并对采水设备和设施进行必要的固定。

（6）采水单元设置采水单元自动清洗和防藻功能，并不能产生环境污染。

（7）在航道上建站应考虑能长期稳定安全运行，取水部件要注意不影响航运，又能够保护自身安全。采水设施安装处配备警示装置。

（8）采水系统要方便采样泵的提升与安装，以便进行人工的日常清洗和维护。能自动判断取水系统故障，并发出报警信号。

###### 2.1.2.8配水及预处理单元

配水及预处理单元由水样分配单元、预处理装置及管道等组成。实现对分析仪器配水的功能，并具有自动反清（吹）洗和自动除藻功能。预处理单元为不同分析仪器配备预处理装置，常规五参数水质自动分析仪使用原水直接分析，应根据国家标准分析方法要求对氨氮、高锰酸盐指数、总磷总氮、水中挥发性有机物等分析仪器提供相应的预处理方法。

（1）配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求。

（2）配水单元具备自动反清（吹）洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法。

（3）配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试。

（4）具备可扩展功能，水质自动监测站预留不少于4台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口。

（5）能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能。

（6）配水单元的所有操作均可通过控制单元实现。

（7）所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量。

（8）针对泥沙较大水体、暴雨期间、泄洪、丰水期等浊度影响较大的情况，系统应针对性的设计预处理旁路系统，并具备自动切换预处理系统工作功能。

###### 2.1.2.9控制单元

控制单元需实现对采水单元、配水及预处理单元、辅助单元等的控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。

（1）功能指标

①具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；

②具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台；

③具备单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试；

④具备对水质自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能；

⑤具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置；

⑥具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能；

⑦具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据及其对应的仪器、系统日志流程信息。

（2）硬件设备技术参数

①工业控制计算机

CPU：≥2.0GHz；内存：≥2GB；硬盘容量：≥500GB；通讯接口：RS-232/485 COM口，不小于8个；网口，不少于2个

②可编程控制器

扩展能力：控制器输入输出接口满足需求且余量不少于4路，以便以后扩展。

防雷抗干扰能力：符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施。

（3）数据采集与传输要求

①数据采集与存储

采集水质自动分析仪器的监测数据，并分类保存；

采集水质自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存；

断电后能自动保存历史数据和参数设置。

②数据传输与通讯

采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求；

具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。

###### 2.1.2.10辅助单元

辅助单元包含UPS、稳压电源、防雷单元、废液单元集成等装置。

（1）配备UPS（总功率≥3KW，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于1h）稳压电源（功率≥10KW）维护专用成套工具等；

（2）配备废液自动处理单元或废液收集单元，满足两周以上废液量的收集；

（3）为保证系统稳定、可靠运行，必须具有电源、信号等设施的三级防雷措施；

（4）配置无油静音空压机。

###### 2.1.2.11视频监控单元

（1）前端视频监控设备布设要求

①站房外取水口：安装在靠近取水口岸边，并考虑50年一遇的防洪要求，用于监控取水口及站房周边情况。监控设备可水平360度旋转，竖直0～90度旋转。此处需部署1台网络红外球型摄像机。

②站房进门处：安装在站房大门附近墙壁上，用以监控人员进出站房情况。监控设备应配置枪机，固定监控视角。此处需部署1台网络摄像机。

③站房仪表间：安装在集成机柜正面墙壁上，用于监控仪表间内部设备运行情况。监控设备可水平360度旋转，竖直0～90度旋转。此处需部署1台网络摄像机。

（2）前端视频监控设备技术要求

①网络红外球型摄像机：200万像素，镜头23倍光学变倍，16倍数字变倍，分辨率1920*1080，H.265；带红外，支持夜间查看，红外距离100米。

②网络摄像机：200万像素，分辨率1920*1080，H.265；带红外，支持夜间查看。

（3）NVR技术要求

选用可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；支持不低于200万像素高清网络视频的预览、存储和回放；H.265。配置4TB监控专用硬盘。

（4）交换机技术要求

用于前端设备数据传输与转发：

支持网络标准IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x，端口：8个10/100M自适应RJ45端口。

###### 2.1.2.12留样单元

（1）具备水样冷藏功能，温度在4±2℃；

（2）留样瓶数≥12个；

（3）留样瓶由惰性材料制成，易清洗，容量应在500mL以上；

（4）留样瓶具有密封功能；

（5）具有留样后自动排空的功能；

（6）配置门禁系统；

（7）具有留样失败报警功能。

#### 2.2沭新闸集中式饮用水水源地水质自动监测站改造

在已建沭新闸集中式饮用水源地水质自动监测站基础上，对其进行升级改造，增加一套水中挥发性有机物连续自动在线分析设备，实时监测该站点水中挥发性有机物，并更换控制单元、高锰酸盐指数和氨氮水质自动分析仪设备。选择满足招标要求的仪器设备，并将该设备集成到已有水质自动监测站站房中。

##### 2.2.1设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质挥发性有机物连续自动在线分析仪 | 套 | 1 |
| 2 | 安装机柜 | 套 | 1 |
| 3 | 载气钢瓶（一备一用） | 套 | 1 |
| 4 | 控制单元 | 套 | 1 |
| 5 | 高锰酸盐指数水质自动分析仪 | 套 | 1 |
| 6 | 氨氮水质自动分析仪 | 套 | 1 |

##### 2.2.2设备技术参数要求

###### 2.2.2.1水质挥发性有机物连续自动在线分析仪

本分析仪已通过进口产品论证，本项目接受进口产品。

（1）监测因子要求

水质挥发性有机物连续自动在线分析仪应能连续监测水中挥发性有机物，可实现对水中挥发性有机物（VOC）的自动监测，可以对已知的18种VOC进行准确定量分析。

18种VOC清单如下：二氯甲烷（Dichloromethane）、1,2-二氯乙烯顺/反式（1,2-Dichloroethylene）、三氯甲烷（Trichloromethane）、1,2-二氯乙烷（1,2-Dichloroethane）、苯（Benzene）、1,2-二氯丙烷（1,2-Dichloropropane）、三氯乙烯（Trichloroethylene）、甲苯（Toluene）、四氯乙烯（Tetrachloroethylene）、氯苯（Chlorobenzene）、乙苯（Ethylbenzene）、对、间二甲苯（p-Xylenes m-Xylenes）、苯乙烯（Styrene）、邻二甲苯（o-Xylenes）、异丙苯（Isopropylbenzene）、1,4-二氯苯（1,4-Dichlorobenzene）、1,2-二氯苯（1,2-Dichlorobenzene）。

（2）技术参数要求

①★测量原理：吹扫捕集—气相色谱法，连续监测水中挥发性有机物，可实现对水中挥发性有机物(VOC)的自动监测，对已知的18种VOC进行准确定量分析。

②气相色谱仪

色谱柱：HP-1，0.32mm id，30M，4.0um df或相当

程序升温柱模块：55-200℃

载气：氩气，99.999% @ 414千帕-689千帕(60 psi -100psi)，可变的柱压控制：减压阀预置60psi；

样品注入：连续的水监测(吹扫捕集法)/预浓缩器(三层活性炭吸附填料)

单样品取样量：1500mL

③检测器

▲微氩电离检测器：适用于电离电位小于11.7ev以下的所有化合物的检测

★灵敏度：水中0.5ppb苯，S/N>200:1

稳定性：5ppb苯5次连续运行，RSD<15%

▲检出限：1ppb

检测范围：提供混合标样并对不低于18种有机物定量分析

CPU要求：内置Intel Pentium处理器

④通讯

整合接口：TCP/IP协议、USB接口故障诊断、I/O继电器触点

FTP：可配置于自动化数据上传

储存：不小于16G闪存(容量)4年的历史性数据存档

系统状态：状态表用于显示系统运行的变更

数据结果：文本文件，全部靶化合物的滞留时间，定量，时间/日期，包括方法参数和系统状态

无线连接：802.11 B/G

触摸屏：数据/状态/方法显示

⑤物理要求

电源：100-240VAC

工作环境温度：(0～40)℃，相对湿度(20～95)%

⑥配置要求

主机，包括MAID检测器、30m色谱柱、在线吹扫捕集装置、内标渗透管等；

▲内置内标渗透管，可对每次运行进行校准。

###### 2.2.2.2安装机柜

利用现有站房中的机柜安装此次项目更新换代的高锰酸盐指数、氨氮水质自动分析仪及控制单元（如现有机柜无法满足更新后的仪器设备，则替换现有机柜）。并根据新增安装水质挥发性有机物连续自动在线分析仪设备的安装机柜，安装机柜尺寸进行市场定制，材质要求为不锈钢。

###### 2.2.2.3载气钢瓶

为水质挥发性有机物连续自动在线分析仪提供标气，一备一用2个载气钢瓶，钢瓶规格要求为：40L，载气要求：氩气，99.999% @ 414-689千帕（60-100psi）。

###### 2.2.2.4控制单元

控制单元需实现对采水单元、配水及预处理单元、辅助单元等的控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。

（1）功能指标

①具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；

②具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台；

③具备单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试；

④具备对水质自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能；

⑤具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置；

⑥具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能；

⑦具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据及其对应的仪器、系统日志流程信息。

（2）硬件设备技术参数

①工业控制计算机

CPU：≥2.0GHz；内存：≥2GB；硬盘容量：≥500GB；通讯接口：RS-232/485 COM口，不小于8个；网口，不少于2个。

②可编程控制器

扩展能力：控制器输入输出接口满足需求且余量不少于4路，以便以后扩展。

防雷抗干扰能力：符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施。

（3）数据采集与传输要求

①数据采集与存储

采集水质自动分析仪器的监测数据，并分类保存；

采集水质自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存；

断电后能自动保存历史数据和参数设置。

②数据传输与通讯

采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求；

具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。

###### 2.2.2.5高锰酸盐指数水质自动分析仪

①测量原理：高锰酸盐氧化法，ORP终点判定

②量程：0～20.0mg/L量程可调

③▲准确度：±5% F.S.

④重现性：±5% F.S.

⑤▲最低检出限：0.5 mg/L

⑥最小分度值：0.001mg/L

⑦校准：可编程或手动进行零点或满度校准

⑧最小测定周期：≤60min

⑨进样方式：蠕动泵进样

⑩加热方式：加热棒电热消解

⑪报警：浓度值超限报警，试剂、样水液位报警

⑫可视化运行流程：将实际运行流程图示化，使用户能直观了解仪器运行过程

⑬USB数据读取功能：具备USB接口，能将分析仪数据通过USB接口直接导存储到U盘或其他设备

⑭输出信号：4～20mA,RS-485/232

⑮通讯协议：MODBUS或MODBUS/TCP

⑯平均无故障时间：≥720h/次

⑰试剂用量：必须提供每月分析所需试剂用量及试剂配方，确保所用试剂为国内公开销售，并方便就近采购

⑱其他：超大容量数据存储	可存储五年以上的测量数据（注：大于100,000组数据），自动检测运行故障并及时在界面上发生警报。

###### 2.2.2.6氨氮水质自动分析仪

①★测量原理：氨气敏电极法

②量程：0.05 - 10.0 mg/L及 10.0 - 100.00 mg/L自动分档量程，量程全自动切换

③分辨率：0.01 mg/L（量程0～1 mg/L）；0.05 mg/L（量程1～10 mg/L）

④▲准确度：± 5%测试值± 0.05 mg/L ( < 1mg/L NH4-N)；± 5%测试值± 0.1 mg/L ( 1.0 ～10 mg/L NH4-N)

⑤重现性：≤±3%F.S.

⑥▲最低检出限：0.05 mg/L

⑦反应时间T90：< 3分钟

⑧测量间隔：连续，5，10，15，20，25，30分钟可设定；同时可通过触发信号实现间歇运行（2，4，6，12，24小时）

⑨平均无故障时间：≥720h/次

⑩校正：自动两点校正、自动清洗、自我诊断功能，当试剂消耗完或管路堵塞时可输出报警信号

⑪电源：230VAC±10%

⑫防护等级：IP 54(安装于站房内)

⑬保养周期：超过六个月

⑭信号输出：4-20mA, RS 232/485并可选配MODBUS通讯协议

#### 2.3生态补偿断面水质自动监测站

在花果山桥、海宁东路桥、经十五路桥三处市内区域生态补偿断面，各建1套水质自动监测站，共计3套水质自动监测站。

##### 2.3.1设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质自动分析仪器 |  |  |
| 1.1 | 氨氮水质自动分析仪 | 套 | 3 |
| 1.2 | 高锰酸盐指数水质自动分析仪 | 套 | 3 |
| 1.3 | 总磷水质自动分析仪 | 套 | 3 |
| 1.4 | 总氮水质自动分析仪 | 套 | 3 |
| 2 | 一体化水质自动监测站房 | 套 | 3 |
| 3 | 采水单元 | 套 | 3 |
| 4 | 配水及预处理单元 | 套 | 3 |
| 5 | 控制单元 | 套 | 3 |
| 6 | 辅助单元 | 套 | 3 |
| 7 | 视频监控单元 | 套 | 3 |
| 8 | 安装机柜 | 套 | 3 |

##### 2.3.2设备技术参数要求

市内区域生态补偿断面水质自动监测站建设要求，包括氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮等监测指标的水质自动分析仪器、视频监控、站房及配套附属设备。

###### 2.3.2.1氨氮水质自动分析仪

①★测量原理：氨气敏电极法

②量程：0.05 - 10.0 mg/L及 10.0 - 100.00 mg/L自动分档量程，量程全自动切换

③分辨率：0.01 mg/L（量程0～1 mg/L）；0.05 mg/L（量程1～10 mg/L）

④▲准确度：± 5%测试值± 0.05 mg/L ( < 1mg/L NH4-N)；± 5%测试值± 0.1 mg/L ( 1.0 ～10 mg/L NH4-N)

⑤重现性：≤±3%F.S.

⑥▲最低检出限：0.05 mg/L

⑦反应时间T90：< 3分钟

⑧测量间隔：连续，5，10，15，20，25，30分钟可设定；同时可通过触发信号实现间歇运行（2，4，6，12，24小时）

⑨平均无故障时间：≥720h/次

⑩校正：自动两点校正、自动清洗、自我诊断功能，当试剂消耗完或管路堵塞时可输出报警信号

⑪电源：230VAC±10%

⑫防护等级：IP 54(安装于站房内)

⑬保养周期：超过六个月

⑭信号输出：4-20mA, RS 232/485并可选配MODBUS通讯协议

###### 2.3.2.2高锰酸盐指数水质自动分析仪

①测量原理：高锰酸钾氧化法

②量程：0～20mg/L，可调

③零点漂移：±5%

④量程漂移：±5%

⑤葡萄糖试验：±5%（测量误差）

⑥▲重复性：±5%

⑦▲检出限：≤0.5mg/L

⑧平均无故障时间：≥720 h/次

###### 2.3.2.3总磷水质自动分析仪

①★测量原理：钼酸铵分光光度法

②量程：0～2mg/L，可调

③零点漂移：±5%

④量程漂移：±10%

⑤直线性：±10%

⑥▲重复性：±10%

⑦▲检出限：≤0.01mg/L

⑧平均无故障时间：≥720h/次

###### 2.3.2.4总氮水质自动分析仪

①★测量原理：过硫酸钾消解-紫外分光光度法

②量程：0～20mg/L，可调

③零点漂移：±5%

④量程漂移：±10%

⑤直线性：±10%

⑥▲重复性：±10%

⑦▲检出限：≤0.1mg/L

⑧平均无故障时间：≥720h/次

###### 2.3.2.5一体化水质自动监测站房

水质自动监测站分布在野外，无人值守，站房安全性显得尤为重要，因此对站房设计要有整体性。具体指标如下：

（1）场地平整：安排施工队伍根据站房的大小去除相应的现场植被，尽量做到不破坏周边环境。现场做一个水泥平台以安装一体化站房。

（2）一体化站房面积在15-20平方米，可整体吊装，使用寿命≥10年。

（3）▲采用厚度为2mm的镀锌钢板制作，采用组件嵌装式；保温层为75mm防火岩棉；外面采用喷塑涂层防腐，同时外加装饰木条。

（4）站房内需配置试验台（一般化学分析实验用，材质：防火板）洗手台、水嘴等。

（5）站房要在防火、防水、防盗、接地、防雷、降噪等方面采取有效措施（验收时站房出具防雷检测报告）。

（6）站房配置自动化消防系统（不小于3kg悬挂式自动干粉灭火装置）门禁系统（可密码或刷卡进入，带进出记录功能），确保站房及设备安全。

（7）站房要充分考虑到进水、配水、排水设计等环节，功能符合水质自动监测站的实际运行要求。

（8）站房配置带来电自启功能的冷暖空调，功率不小于1.5P。

（9）站房在正式施工前，施工现场应满足水通、电通、道路通和场地平整等，达到“三通一平”的要求。

###### 2.3.2.6采水单元

（1）采水系统建设在满足取水要求的前提下应尽量简洁，因地制宜，针对每个水质自动监测站取水位置的不同情况采取最适用的方式。

（2）采用自吸泵或潜水泵取水，双泵、双管路设计，一用一备，满足实时不间断监测要求，所有取水管路必须配有管道清洗、防堵塞、反冲洗等设施。

（3）取水量要满足所有水质自动分析仪器的需要。管路采取可拆卸式，应具备防冻隔热措施，应具有极好的化学稳定性。

（4）为减少泥沙的影响，必须设立沉淀池以减少对测定结果的影响。沉淀池中不应存在死水部分，具有良好的水力交换。

（5）采水系统的构造应保证在汛期和枯水期能正常工作并不至于被损坏，并有必要的保温、防冻、防腐、防压、防淤、防撞和防盗措施，并对采水设备和设施进行必要的固定。

（6）采水单元设置采水单元自动清洗和防藻功能，并不能产生环境污染。

（7）在航道上建站应考虑能长期稳定安全运行，取水部件要注意不影响航运，又能够保护自身安全。采水设施安装处配备警示装置。

（8）采水系统要方便采样泵的提升与安装，以便进行人工的日常清洗和维护。能自动判断取水系统故障，并发出报警信号。

###### 2.3.2.7配水及预处理单元

配水及预处理单元由水样分配单元、预处理装置及管道等组成。实现对水质自动分析仪器配水的功能，并具有自动反清（吹）洗和自动除藻功能。预处理单元为不同水质自动分析仪器配备预处理装置，应根据国家标准分析方法要求对氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮水质自动分析仪器提供相应的预处理方法。

（1）配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求；

（2）配水单元具备自动反清（吹）洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法；

（3）配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试；

（4）具备可扩展功能，水质自动监测站预留不少于4台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口；

（5）能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能；

（6）配水单元的所有操作均可通过控制单元实现；

（7）所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量；

（8）针对泥沙较大水体、暴雨期间、泄洪、丰水期等浊度影响较大的情况，系统应针对性的设计预处理旁路系统，并具备自动切换预处理系统工作功能。

###### 2.3.2.8控制单元

控制单元需实现对采水单元、配水及预处理单元、辅助单元等的控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。

（1）功能指标

①具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；

②具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台；

③具备单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试；

④具备对水质自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能；

⑤具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置；

⑥具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能；

⑦具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据及其对应的仪器、系统日志流程信息。

（2）硬件设备技术参数

①工业控制计算机

CPU：≥2.0GHz；内存：≥2GB；硬盘容量：≥500GB；通讯接口：RS-232/485 COM口，不小于8个；网口，不少于2个。

②可编程控制器

扩展能力：控制器输入输出接口满足需求且余量不少于4路，以便以后扩展。

防雷抗干扰能力：符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施。

（3）数据采集与传输要求

①数据采集与存储

采集水质自动分析仪器的监测数据，并分类保存；

采集水质自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存；

断电后能自动保存历史数据和参数设置。

②数据传输与通讯

采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求；

具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。

###### 2.3.2.9辅助单元

辅助单元包含UPS、稳压电源、防雷单元、废液单元集成等装置。

（1）配备UPS（总功率≥3KW，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于1h）稳压电源（功率≥10KW）维护专用成套工具等；

（2）配备废液自动处理单元或废液收集单元，满足两周以上废液量的收集；

（3）为保证系统稳定、可靠运行，必须具有电源、信号等设施的三级防雷措施；

（4）配置无油静音空压机；

###### 2.3.2.10视频监控单元

（1）前端视频监控设备布设要求

①站房外取水口：安装在靠近取水口岸边，并考虑50年一遇的防洪要求，用于监控取水口及站房周边情况。监控设备可水平360度旋转，竖直0～90度旋转。此处需部署1台网络红外球型摄像机。

②站房进门处：安装在站房大门附近墙壁上，用以监控人员进出站房情况。监控设备应配置枪机，固定监控视角。此处需部署1台网络摄像机。

③站房仪表间：安装在集成机柜正面墙壁上，用于监控仪表间内部设备运行情况。监控设备可水平360度旋转，竖直0～90度旋转。此处需部署1台网络摄像机。

（2）前端视频监控设备技术要求

①网络红外球型摄像机：200万像素，镜头23倍光学变倍，16倍数字变倍，分辨率1920*1080，H.265；带红外，支持夜间查看，红外距离100米。

②网络摄像机：200万像素，分辨率1920*1080，H.265；带红外，支持夜间查看。

（3）NVR技术要求

选用可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；支持不低于200万像素高清网络视频的预览、存储和回放；H.265。配置4TB监控专用硬盘。

（4）交换机技术要求

用于前端设备数据传输与转发：

支持网络标准IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x，端口：8个10/100M自适应RJ45端口。

#### 2.4海州区尾水通道泵站水质自动监测站

在海州区尾水通道的在4号泵站(海州区岗埠农场)、5号泵站(海州区浦南污水处理厂设施)及总排口各建1套水质自动监测站，共计3套水质自动监测站。

##### 2.4.1设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质自动分析仪器 |  |  |
| 1.1 | 五参数水质自动分析仪 | 套 | 3 |
| 1.2 | 氨氮水质自动分析仪 | 套 | 3 |
| 1.3 | 化学需氧量水质自动分析仪 | 套 | 3 |
| 1.4 | 总磷水质自动分析仪 | 套 | 3 |
| 1.5 | 总氮水质自动分析仪 | 套 | 3 |
| 1.6 | 流量流速分析仪 | 套 | 3 |
| 2 | 一体化水质自动监测站房 | 套 | 3 |
| 3 | 采水单元 | 套 | 3 |
| 4 | 配水及预处理单元 | 套 | 3 |
| 5 | 控制单元 | 套 | 3 |
| 6 | 辅助单元 | 套 | 3 |
| 7 | 视频监控单元 | 套 | 3 |
| 8 | 安装机柜 | 套 | 3 |

##### 2.4.2设备技术参数要求

海州区尾水通道水质自动监测站建设要求，包括水质五参数、氨氮、化学需氧量、总磷、总氮、流量等监测指标的水质自动分析仪器、视频监控、站房及配套附属设备。

###### 2.4.2.1五参数水质自动分析仪

（1）水温水质自动分析仪

①测量原理：热电阻或热电偶

②量程：0℃～60 ℃，可调

③准确度：±0.5 ℃

④平均无故障时间：≥720 h/次

（2）pH水质自动分析仪

①测量原理：玻璃电极法

②量程：pH 0～14 （0～40 ℃），可调

③漂移（pH=4、7、9）：±0.1 pH

④重复性：±0.1 pH

⑤响应时间：≤30 s

⑥温度补偿精度：±0.1 pH

⑦平均无故障时间：≥720 h/次

⑧实际水样比对试验：±0.1 pH

⑨防护等级：≥IP65

（3）溶解氧水质自动分析仪

①测量原理：电极法

②量程：0～20 mg/L，可调

③零点漂移：±0.3 mg/L

④量程漂移：±0.3 mg/L

⑤重复性：±0.3 mg/L

⑥响应时间（T90）：≤120 s

⑦温度补偿精度：±0.3 mg/L

⑧平均无故障时间：≥720 h/次

⑨实际水样比对试验：±0.3 mg/L

⑩防护等级：≥IP65

（4）电导率水质自动分析仪

①测量原理：电极法

②最小检测范围：0～500 mS/m（0～40℃），可调

③重复性误差：±1%

④零点漂移：±1%

⑤量程漂移：±1%

⑥响应时间（T90）：≤30s

⑦温度补偿精度：±1%

⑧平均无故障时间：≥720h/次

⑨实际水样比对试验：±1%

⑩防护等级：≥IP65

（5）浊度水质自动分析仪

①测量原理：光散射法

②量程：0～1000NTU，可调

③重复性：±5%

④零点漂移：±3%

⑤量程漂移：±5%

⑥线性误差：±5%

⑦平均无故障时间：≥720h/次

⑧实际水样比对试验：±10%

⑨防护等级：≥IP65

###### 2.4.2.2氨氮水质自动分析仪

①★测量原理：氨气敏电极法

②量程：0.05 - 10.0 mg/L及 10.0 - 100.00 mg/L自动分档量程，量程全自动切换

③分辨率：0.01 mg/L（量程0～1 mg/L）；0.05 mg/L（量程1～10 mg/L）

④▲准确度：± 5%测试值± 0.05 mg/L ( < 1mg/L NH4-N)；± 5%测试值± 0.1 mg/L ( 1.0 ～10 mg/L NH4-N)

⑤重现性：≤±3%F.S.

⑥▲最低检出限：0.05 mg/L

⑦反应时间T90：< 3分钟

⑧测量间隔：连续，5，10，15，20，25，30分钟可设定；同时可通过触发信号实现间歇运行（2，4，6，12，24小时）

⑨平均无故障时间：≥720h/次

⑩校正：自动两点校正、自动清洗、自我诊断功能，当试剂消耗完或管路堵塞时可输出报警信号

⑪电源：230VAC±10%

⑫防护等级：IP 54(安装于站房内)

⑬保养周期：超过六个月

⑭信号输出：4-20mA, RS 232/485并可选配MODBUS通讯协议。

###### 2.4.2.3化学需氧量水质自动分析仪

①测量原理：重铬酸钾消解-分光光度法

②量程：量程范围：0-1000mg/L，可调

③零点漂移：≤5mg/L

④量程漂移：≤5.0%

⑤▲重复性：≤5.0%

⑥▲检出限：≤5mg/L

###### 2.4.2.4总磷水质自动分析仪

①测量原理：钼酸铵分光光度法

②量程：0～2mg/L，可调

③零点漂移：±5%

④量程漂移：±10%

⑤直线性：±10%

⑥▲重复性：±10%

⑦▲检出限：≤0.01mg/L

⑧平均无故障时间：≥720h/次

###### 2.4.2.5总氮水质自动分析仪

①测量原理：过硫酸钾消解-紫外分光光度法

②量程：0～20mg/L，可调

③零点漂移：±5%

④量程漂移：±10%

⑤直线性：±10%

⑥▲重复性：±10%

⑦▲检出限：≤0.1mg/L

⑧平均无故障时间：≥720h/次

###### 2.4.2.6流量流速分析仪

（1）测量原理：声学多普勒

（2）流速：

①量程：0～±6000mm/s。

②准确度：测量流速的±3%。

③分辨率：1mm/s。

（3）水位：

①量程： 0～10m。

②分辨率：1 mm。

③准确度：测量水位的±3%。

###### 2.4.2.7一体化水质自动监测站房

水质自动监测站分布在野外，无人值守，站房安全性显得尤为重要，因此对站房设计要有整体性。具体指标如下：

（1）场地平整：安排施工队伍根据站房的大小去除相应的现场植被，尽量做到不破坏周边环境。现场做一个水泥平台以安装一体化站房。

（2）一体化站房面积9平方米，可整体吊装，使用寿命≥10年。

（3）▲采用厚度为2 mm的镀锌钢板制作，采用组件嵌装式；保温层为75mm防火岩棉；外面采用喷塑涂层防腐，同时外加装饰木条。

（4）站房内需配置试验台（一般化学分析实验用，材质：防火板）洗手台、水嘴等。

（5）站房要在防火、防水、防盗、接地、防雷、降噪等方面采取有效措施（验收时站房出具防雷检测报告）。

（6）站房配置自动化消防系统（不小于3kg悬挂式自动干粉灭火装置）门禁系统（可密码或刷卡进入，带进出记录功能），确保站房及设备安全。

（7）站房要充分考虑到进水、配水、排水设计等环节，功能符合水质自动监测站的实际运行要求。

（8）站房配置带来电自启功能的冷暖空调，功率不小于1P。

（9）站房在正式施工前，施工现场应满足水通、电通、道路通和场地平整等，达到“三通一平”的要求。

###### 2.4.2.8采水单元

（1）采水系统建设在满足取水要求的前提下应尽量简洁，因地制宜，针对每个水质自动监测站取水位置的不同情况采取最适用的方式。

（2）采用自吸泵或潜水泵取水，双泵、双管路设计，一用一备，满足实时不间断监测要求，所有取水管路必须配有管道清洗、防堵塞、反冲洗等设施。

（3）取水量要满足所有水质自动分析仪器的需要。管路采取可拆卸式，应具备防冻隔热措施，应具有极好的化学稳定性。

（4）为减少泥沙的影响，必须设立沉淀池以减少对测定结果的影响。沉淀池中不应存在死水部分，具有良好的水力交换。

（5）采水系统的构造应保证在汛期和枯水期能正常工作并不至于被损坏，并有必要的保温、防冻、防腐、防压、防淤、防撞和防盗措施，并对采水设备和设施进行必要的固定。

（6）采水单元设置采水单元自动清洗和防藻功能，并不能产生环境污染。

（7）在航道上建站应考虑能长期稳定安全运行，取水部件要注意不影响航运，又能够保护自身安全。采水设施安装处配备警示装置。

（8）采水系统要方便采样泵的提升与安装，以便进行人工的日常清洗和维护。能自动判断取水系统故障，并发出报警信号。

###### 2.4.2.9配水及预处理单元

配水及预处理单元由水样分配单元、预处理装置及管道等组成。实现对水质自动分析仪器配水的功能，并具有自动反清（吹）洗和自动除藻功能。预处理单元为不同水质自动分析仪器配备预处理装置，常规五参数水质自动分析仪器使用原水直接分析，应根据国家标准分析方法要求对氨氮、化学需氧量、总磷、总氮水质自动分析仪器提供相应的预处理方法。

（1）配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求；

（2）配水单元具备自动反清（吹）洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法；

（3）配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试；

（4）具备可扩展功能，水质自动监测站预留不少于4台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口；

（5）能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能；

（6）配水单元的所有操作均可通过控制单元实现；

（7）所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量；

（8）针对泥沙较大水体、暴雨期间、泄洪、丰水期等浊度影响较大的情况，系统应针对性的设计预处理旁路系统，并具备自动切换预处理系统工作功能。

###### 2.4.2.10控制单元

控制单元需实现对采水单元、配水及预处理单元、辅助单元等的控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。

（1）功能指标

①具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；

②具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台；

③具备单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试；

④具备对水质自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能；

⑤具备参数设置功能，能对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置；

⑥具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能；

⑦具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据及其对应的仪器、系统日志流程信息。

（2）硬件设备技术参数

①工业控制计算机

CPU：≥2.0GHz；内存：≥2GB；硬盘容量：≥500GB；通讯接口：RS-232/485 COM口，不小于8个；网口，不少于2个。

②可编程控制器

扩展能力：控制器输入输出接口满足需求且余量不少于4路，以便以后扩展。

防雷抗干扰能力：符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施。

（3）数据采集与传输要求

①数据采集与存储

采集水质自动分析仪器的监测数据，并分类保存；

采集水质自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存；

断电后能自动保存历史数据和参数设置。

②数据传输与通讯

采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求；

具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。

###### 2.4.2.11辅助单元

辅助单元包含UPS、稳压电源、防雷单元、废液单元集成等装置。

（1）配备UPS（总功率≥3KW，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于1h）稳压电源（功率≥10KW）维护专用成套工具等；

（2）配备废液自动处理单元或废液收集单元，满足两周以上废液量的收集；

（3）为保证系统稳定、可靠运行，必须具有电源、信号等设施的三级防雷措施；

（4）配置无油静音空压机。

###### 2.4.2.12视频监控单元

（1）前端视频监控设备布设要求

①站房外取水口：安装在靠近取水口岸边，并考虑50年一遇的防洪要求，用于监控取水口及站房周边情况。监控设备可水平360度旋转，竖直0～90度旋转。此处需部署1台网络红外球型摄像机。

②站房进门处：安装在站房大门附近墙壁上，用以监控人员进出站房情况。监控设备应配置枪机，固定监控视角。此处需部署1台网络摄像机。

③站房仪表间：安装在集成机柜正面墙壁上，用于监控仪表间内部设备运行情况。监控设备可水平360度旋转，竖直0～90度旋转。此处需部署1台网络摄像机。

（2）前端视频监控设备技术要求

①网络红外球型摄像机：200万像素，镜头23倍光学变倍，16倍数字变倍，分辨率1920*1080，H.265；带红外，支持夜间查看，红外距离100米。

②网络摄像机：200万像素，分辨率1920*1080，H.265；带红外，支持夜间查看。

（3）NVR技术要求

选用可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；支持不低于200万像素高清网络视频的预览、存储和回放；H.265。配置4TB监控专用硬盘。

（4）交换机技术要求

用于前端设备数据传输与转发：

支持网络标准IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x，端口：8个10/100M自适应RJ45端口。

#### 2.5水污染预警溯源仪

建设连云港市水污染预警溯源监管系统，促进企业废水的排放管理工作，使流域来水稳定，从而保障流域水质考核达标。具体包括：

（1）识别工业园区企业的偷排、漏排，进行污水处理厂来水预警；

（2）识别违规排放直接责任人，落实污染治理责任，实现违规排放精准打击；

（3）形成重点排污企业水质指纹数据库，实现园区污染源的精细化监管。

##### 2.5.1设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线式水污染溯源仪 | 台 | 2 |
| 2 | 水质指纹库 | 套 | 10 |

##### 2.5.2技术参数和功能要求

###### 2.5.2.1在线式水污染溯源仪

（1）仪器基本功能

▲所投仪器能获取水质指纹信息，自动完成进样、测量和溯源功能，监测系统应实现自动清洗、来电自启。

①具备溯源和污染留证功能。

②支持RS-232通讯端子。

③具备自动进样、测量和清洗功能。

④数据存储：可存储一年以上的运行数据。

（2）仪器技术参数

①分析方法：水质指纹比对。

②量程：0-9999（水质指纹强度）。

③重复性：±8%（色氨酸，0.1mg/L）。

④灵敏度高：信噪比大于250（P-P）。

⑤测量时间：30分钟。

⑥分辨率：5nm。

⑦工作温度：15-35℃。

⑧工作湿度：45-80%。

⑨功耗：不大于1000W。

⑩环保要求：无二次污染，不加试剂，取样量少。

⑪计算机控制系统：嵌入式无风扇工控机；Windows7 64bit操作系统；SSD硬盘总容量约128G。

###### 2.5.2.2污染源水质指纹数据库

（1）建库范围：包含10家重点监控的企业，为水污染溯源仪准确溯源提供溯源信息。

（2）建库方式

①分析指标：企业的水质指纹。

②分析方法：水质指纹标准分析方法。

（3）数据库具备可拓展性。

（4）企业水质指纹数据库成果物(企业水质指纹数据库)，已嵌入软件可供分析使用。

##### 2.5.3仪器安装要求

根据试点河流选择情况，将水污染预警溯源仪安装集成到所选河流现有的污染源监测站房或水质自动监测站站房内。

#### 2.6城市内河无人采样船

无人船用于对城市内河以及化工园区污水排海口等不具备建设水质自动监测站条件，且不方便人工采样的站点以及实施监测采样，也可用于对水环境应急事故的污染追踪，通过无线通信、自主导航及自动控制系统实现水域水质信息的自动采集、处理和分析，可做到针对采样要求进行随机选点。

##### 2.6.1设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥控器 | 台 | 1 |
| 2 | 无人船 | 艘 | 1 |

##### 2.6.2技术参数和功能要求

###### 2.6.2.1遥控器技术要求

（1）支持遥控航行，下达任务指令；

（2）支持人工控制无人艇，工作状态可同步显示；

（3）防水防尘防爆等级：IP65；

（4）防误操作。

###### 2.6.2.2无人船技术要求

（1）船体材料：纳米管碳纤维复合材料；

（2）定点、定时、定量进行地表水采样、混合采样；

（3）单点采样，最大采样量10L；

（4）喷泵推进器，防水草、防渔网、防垃圾、防碰撞；

（5）单体深V型船体，推进器与船体齐平，易收放、易运输，高流速作业；体积小重量轻、支持单兵作战；

（6）抗风浪等级：3级风小于1M浪；

（7）空载重量：≥15KG；

（8）负载能力：≥10KG；

（9）吃水深度：≥0.15M；

（10）驱动形式：直流无刷电机驱动金属喷泵推进器；

（11）航速：工作航速2.5m/s，续航≥2小时，最高航速5.0m/s，续航≥1小时；

（12）电池：33V、40AH，2组（一用一备）；

（13）通信：遥控通信距离≥2km、基站通信距离≥5km、视频通信距离≥1.5km。

### 3、环境信息中心机房设备扩容

连云港市生态环境局目前网络设备已无法满足项目后续建设要求，需对连云港市环境信息中心机房设备进行扩容，为项目建设提供稳定的网络运行环境。根据项目建设要求及从后续项目可扩展性、经济性角度对连云港市环境信息中心机房设备进行扩容设计：

（1）主机房网络核心路由交换机扩容；

（2）主机房配电单元扩容；

（3）视频管理子系统建设所需硬件设备。

#### 3.1设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 台 | 1 |
| 2 | UPS | 台 | 1 |
| 3 | 环境视频管理子系统硬件设备 |  |  |
| 3.1 | 服务器 | 台 | 6 |
| 3.2 | 路由器 | 台 | 1 |
| 3.3 | 防火墙 | 台 | 1 |
| 3.4 | 交换机 | 台 | 1 |
| 3.5 | KVM | 台 | 1 |
| 3.6 | 连接跳线 | 批 | 1 |

#### 3.2设备技术参数要求

##### 3.2.1核心交换机

提供一台核心路由交换机，一方面用于连云港市环境信息中心主机房局域网与新建监控中心之间互联互通，一方面用于对老旧设备的更替，配置如下：

（1）槽位数量不小于8；

（2）业务槽位数量不小于6；

（3）主控板1+1冗余备份；

（4）电源1+1冗余备份；

（5）交换容量不小于19Tbps；

（6）IPv4包转发率不小于2800Mpps；

（7）24端口千兆以太网电接口（RJ45）+20端口以太网光接口（SFP,LC）＋4端口万兆以太网光接口模块 (SFP+,LC) * 2；

（8）48端口千兆以太网电接口业务模块 (PoE,RJ45) * 2；

（9）所需单模千兆光纤模块满配，所需万兆光纤模块半配；

（10）采用无源背板设计；

（11）所有单板支持热插拔；

（12）支持CPU保护技术；

（13）支持+/-8KV防雷。

##### 3.2.2 UPS

提供一套一体式机柜在线式UPS系统，含配电模块、隔离变压器，机柜应为标准19英寸机架尺寸，可放入指定场地，可用功率容量≥30千瓦，用于机房配电容量升级。

###### 3.2.2.1整流器输入指标

整流器采用IGBT整流技术，输入指标应符合YD/T1095-2000《通信用不间断电源-UPS》一类UPS标准。输入谐波电流总含量＜5%；输入功率因数＞0.99。

###### 3.2.2.2整流器输出指标

（1）容量：对备用1小时的电池，充电能力应不小于1.5-10A；

（2）电压精度：±1％；

（3）具有电池温度补偿功能和电池定期自动测试功能；

（4）输出电压：380VAC，稳态精度：±0.5％；

（5）输出频率：50Hz±0.1%(内同步), 输出频率应不发生突变；

（6）输出频率范围：输入频率为50Hz±10%时，输出频率应满足50Hz±0.5，±1，±1.5，±2Hz可调；

（7）在允许的输入电压及正常工作温度下由100%的由逆变电源输出满载功率给负载使用；

（8）内置手动维修旁路；

（9）100%负载时，系统效率：h≥95％；

（10）50%负载时，系统效率：h≥94％；

（11）过载能力：5min (125%额定电流)，30S (150%额定电流)。

###### 3.2.2.3冗余能力

（1）具有多台1+1直接并联工作及负载均分性能，组成双母线系统时具备输出电压同步功能，必需保持输出频率、相位相同；

（2）动态电压瞬变范围：交流输入电压不变，负载从0－100%－0变化，交流输入中断或恢复供电时的输出电压变化量＜额定输出电压的±5％；

（3）瞬变响应恢复时间：从输出电压发生阶跃变化起到恢复到稳压精度范围内时止，所需要的时间小于20ms；

（4）市电电池切换时间：UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0；

（5）旁路逆变切换时间：从逆变器停止工作时起，到电网直接供电时止或从电网直接供电起到恢复逆变器工作时止，所需要的时间<4ms。

###### 3.2.2.4电池管理功能

（1）具有多机共用电池组功能，能在冗余UPS系统运行时，保持单机故障后系统总延时不变的能力；

（2）具有电池均充、浮充自动控制功能：在电池放电结束UPS输入供电恢复后，应自动启动均充充电，满足每节（12V）电池均充电压14.1V，并能够自动转浮充充电；

（3）具有电池充电温度补偿功能：能够根据电池环境温度，自动调整充电器输出电压，避免过充电还欠充电；平均无故障时间≥30万小时。

###### 3.2.2.5设备监控性能

（1）一体配电柜设备应能提供全中文监控及操作界面和全中文远程监控管理界面，应提供全中文显示的LCD显示器，能够显示输入输出电池电压、电流和相关运行状态以及故障告警信息等。

（2）隔离变压器容量：应满足一体化配电柜总容量；

（3）系统具有三遥性能：

①遥测项目：三相输入电压，直流输入电压，三相输出电压，三相输出电流，输出频率；

②遥信项目：同步/不同步状态，UPS/旁路供电，蓄电池放电电压低，市电故障，整流器故障，逆变器故障，旁路故障；

③对遥信项目，要求设备能够对每一类故障或状态提供继电器干接点。

###### 3.2.2.6系统应具备通信接口

具备RS-232、RS-485(或RS-422)或SNMP接口协议，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)，协议格式必须符合电网交1999(625)号文《通信局（站）电源、空调及环境集中监控管理系统前端智能设备通讯协议》。

###### 3.2.2.7设备运行参数的设置

设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。

###### 3.2.2.8设备机械性能

（1）UPS设备应能安装于标准服务器机架中，同时在机架中配置输入输出配电开关以及外置维修旁路开关，配置机架式配电装置，输出18路分路开关；

（2）结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整，编号合理；接插件牢固；电源进出线符合工程需要；维修安全及方便；具备抗震措施；

（3）机架组装：能够安装在标准机架中，有防振加固安装装置；

（4）标牌、标记：应平整清晰。

###### 3.2.2.9配套电池

电池柜采用A16尺寸规格，2组电池柜，电池采用12V100AH规格。

##### 3.2.3 环境视频管理子系统硬件设备

###### 3.2.3.1服务器

（1）处理器：不低于Intel Xeon Skylake 4114；

（2）内存：≥32GB；

（3）网络控制器：标配2个千兆RJ45；

（4）硬盘控制器：支持RAID 0/1/10；

（5）硬盘：600G SAS X 2；

（6）1个千兆RJ-45管理接口；

（7）电源：标配550W（1+1）高效铂金电源；

（8）管理功能：集成BMC芯片，支持IPMI2.0和KVM Over IP高级管理功能；

（9）滑轨安装。

###### 3.2.3.2路由器

（1）主控模块：转发性能16Mpps-214Mpps；

（2）固定GE接口3GE（Combo）+ 2SFP+；

（3）4端口1000M以太网电接口模块(RJ45)；

（4）光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) * 3；

（5）SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) * 2；

（6）冗余电源；

（7）支持Ethernet，Ethernet II，VLAN（VLAN-BASED PORT VLAN，VOICE VLAN，Guest VLAN），802.3x， 802.1p，802.1Q，802.1x，STP(802.1D) ，RSTP(802.1w)，MSTP(802.1s)，PPP、PPPoE Client、PPPoE Server、HDLC、DDR、Modem、ISDN等；

（8）支持单播转发/组播转发，TCP，UDP，IP Option，IP Unnumber，策略路由，Netstream，sFlow等；

（9）支持Ping、Trace、ICMP，DHCP Server 、DHCP Relay、DHCP Client，DHCP Snooping，DNS client，DNS Proxy，DDNS，IP Accounting，UDP Helper，NTP 、SNTP等；

（10）动态路由协议：RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS。

###### 3.2.3.3防火墙

（1）16个10/100/1000BASE-T端口；

（2）8个100/1000 BASE-X SFP端口；

（3）2个Slots，吞吐量10G，并发连接数≥600万；

（4）交流双电源；

（5）硬盘：不低于2.5 inch 500GB；

（6）SOP虚拟防火墙技术，支持CPU、内存、存储等硬件资源划分的完全虚拟化；

（7）可以防御Land、Smurf、Fraggle、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、IP分片报文、ARP欺骗、ARP主动反向查询、TCP报文标志位不合法超大ICMP报文、地址扫描、端口扫描、SYN Flood、UPD Flood、ICMP Flood、DNS Flood等多种恶意攻击；

（8）基础和扩展的访问控制列表；

（9）基于时间段的访问控制列表；

（10）基于用户、应用的访问控制列表；

（11）ASPF应用层报文过滤；

（12）静态和动态黑名单功能；

（13）MAC和IP绑定功能；

（14）基于MAC的访问控制列表；

（15）支持802.1q VLAN 透传；

（16）病毒防护、深度入侵防御、邮件/网页/应用层过滤；

（17）NAT、VPN、高可靠性、易维护性。

###### 3.2.3.4交换机

（1）包转发率：222Mpps；

（2）前面板业务端口 24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口（其中8个是combo口），4个万兆SFP+口，1个Slot；

（3）SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) * 2；

（4）冗余风扇、冗余电源；

（5）MAC地址表项 64k；

（6）SDN/Openflow、VXLAN、端口聚合；

（7）支持IEEE802.3x 流量控制（全双工）；

（8）支持基于端口速率百分比的风暴抑制；

（9）支持基于PPS的风暴抑制；

（10）支持基于bps的风暴抑制；

（11）Jumbo Frame支持最大帧长为10000；

（12）支持黑洞MAC地址、支持设置端口MAC地址学习最大个数；

（13）支持MVRP、二层环网协议、DHCP、IRF2智能弹性架构、IP路由、IPv6、组播、镜像、支持ACL\QoS；

（14）支持用户分级管理和口令保护；

（15）支持802.1X认证/集中式MAC地址认证；

（16）支持Guest VLAN；

（17）支持RADIUS认证；

（18）支持SSH 2.0；

（19）支持端口隔离；

（20）支持端口安全；

（21）支持EAD；

（22）支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器；

（23）支持动态ARP检测，防止中间人攻击和ARP拒绝服务；

（24）支持BPDU guard， Root guard；

（25）支持uRPF(单播反向路径检测)，杜绝IP源地址欺骗，防范病毒和攻击；

（26）支持IP/Port/MAC的绑定功能；

（27）支持OSPF、RIPv2报文的明文及MD5密文认证；

（28）支持PKI（Public Key Infrastructure，公钥基础设施）；

（29）支持XModem/FTP/TFTP加载升级；

（30）支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置

（31）支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管；

（32）支持RMON （Remote Monitoring）告警、事件、历史记录

（33）支持iMC智能管理中心；

（34）支持系统日志，分级告警，调试信息输出；

（35）支持NTP；

（36）支持电源的告警功能，风扇、温度告警；

（37）支持Ping、Tracert；

（38）支持VCT（Virtual Cable Test）电缆检测功能；

（39）支持DLDP（Device Link Detection Protocol）单向链路检测协议；

（40）支持LLDP；

（41）支持Loopback-detection 端口环回检测。

###### 3.2.3.5KVM

（1）1U高度，塑胶钢混合结构，安装在标准19英寸的机架；

（2）17英寸液晶显示屏，高亮度，高清晰，高分辨率显示；

（3）通过Internet随时随地管理远程服务器，打破传统机房的空间限制；

（4）Cat 5e/6以上线缆进行简化布线工程；

（5）服务器与KVM之间距离最远达60m；

（6）支持外接USB键盘、鼠标；

（7）TOUCH  PAD鼠标；

（8）最大分辨率1920*1080；

（9）电脑连接数：16；

（10）切换方式：OSD菜单、面板按键、远程IP。

###### 3.2.3.6连接跳线

国产知名品牌

（1）1.5米六类跳线×10；

（2）3米六类跳线×6；

（3）10米六类跳线×6；

（4）10米多模LC 850 光纤跳线×6。

### 4、系统软件

本项目需要系统软件作为支撑应用软件开发和运行的环境，具体建设内容如下：

#### 4.1软件清单

| 序号 | 软件名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作系统 | 1 | 宗 |
| 2 | 数据库 | 1 | 套 |
| 3 | 地理信息系统软件 | 1 | 套 |
| 4 | 大数据开发平台 | 1 | 套 |
| 5 | 报表工具 | 1 | 套 |
| 6 | 项目管理软件 | 1 | 套 |

#### 4.2技术指标要求

##### 4.2.1操作系统

提供满足本项目软件平台部署环境所需的所有操作系统。

##### 4.2.2数据库

投标人需提供项目建设所需的数据库，Oracle 11G，正版授权，不限用户访问数量。

##### 4.2.3地理信息系统软件

###### 4.2.3.1功能要求

（1）技术先进。能提供代表当前GIS发展的最高水平的云端一体化GIS平台软件，所提供产品应能够包含一整套完整的产品线，包括云GIS门户平台、GIS应用服务器与GIS分发服务器，以及丰富的PC端、Web端、移动端产品与开发包。

（2）支持主流的硬件和中间件。支持跨平台部署，如Windows系列、Red Hat、SUSE、CentOS、Ubuntu等Linux系统；支持国产数据库，如Kingbase、DM等。

（3）支持多种数据交换格式。包括UDB、SHP、DWG、MIF、TAB、CSV等格式，能够实现与主流GIS产品的数据的共享；

（4）支持二三维一体化技术。二维地图可直接在三维场景中浏览，无需数据预切片等转换工作。

（5）支持多节点并行切图。支持生成分布式存储的地图瓦片，切图节点随时退出或加入，不影响切图任务的执行。

（6）软件应具有良好的开放性。支持通用开发语言环境下的应用开发；提供连接第三方地图API的SDK，实现互联互通。

（7）软件应具有良好的安全性。支持数据文件的加密，支持对存储在数据库中的数据进行加密，支持发布到客户端、移动端的缓存进行加密，支持基于CAS服务器的单点登录。

###### 4.2.3.2性能指标要求

（1）支持高性能、内核级跨平台，支持32位和64位的多种操作系统，如Windows系列、Linux系列等，支持主流的中间件技术。

（2）支持海量影像数据的快速发布；支持多种关系型数据库管理矢量数据、栅格数据、三维模型数据。

（3）支持发布数据服务，提供数据管理功能，包括数据集、数据源的管理，空间要素与属性信息的查询和编辑等。

（4）支持发布二维、三维空间分析服务，提供对空间要素和数据的分析功能，包括对数据集和几何对象的缓冲区分析、叠加分析、表面分析、插值分析等。

（5）支持发布二维、三维交通网络分析服务，提供服务区分析、选址分区、最近设置查找、最佳路径分析等功能。

（6）支持发布三维服务，提供三维相关的功能，包括B/S的三维场景浏览、三维数据管理、三维缓存数据获取、三维符号获取等，且三维场景中可同时发布和浏览二维地图。

（7）支持多节点并行切图。

（8）支持服务器端的地图服务和数据服务的聚合，聚合后的服务能作为一个服务对外提供访问。

（9）支持监控服务器的运行状态、并发访问、热点服务；支持监控并统计服务器的当前负载、集群系统内部各节点的负载状况。

（10）支持通过备份和恢复配置文件，实现对系统和服务配置信息的备份和恢复。

##### 4.2.4大数据开发平台

###### 4.2.4.1组件及版本

Hadoop及相当架构系统企业版，具备以下指标：

（1）Hadoop(可靠的,可扩展的,分布式的存储和计算平台)V3.0.0或以上版本；

（2）Hive(具备类SQL接口和ODBC/JDBC驱动的元数据知识库连接BI应用和Hadoop) V2.1.1或以上版本；

（3）Impala(遵循Apache许可协议的、针对存放在HDFS和Kudu数据的实时SQL查询引擎) V3.2或以上版本；

（4）Kafka(高度可扩展的、容错的发布订阅制消息系统) V2.1或以上版本；

（5）Kudu(结构化快速数据分析、存储引擎) V1.9或以上版本；

（6）Oozie(协调Hadoop活动的工作流程引擎) V5.1.0或以上版本；

（7）Pig(处理存放在Hadoop里的数据的高级数据流语言) V0.17.0或以上版本；

（8）Sentry(为Impala和Hive提供精细化的基于角色授权的模块) V2.1.0或以上版本；

（9）Spark(支持循环数据流和内存计算的高速通用数据处理引擎) V2.4.0或以上版本。

###### 4.2.4.2对外接口

（1）API：保持与开源Hadoop及相当架构系统各服务组件的API不变，具体包括并不限于接口功能、接口类型(Java、Python、Rest等)、接口名称、输入参数、返回结构。

（2）SQL：支持上层使用SQL语言进行访问。

###### 4.2.4.3平台管理

（1）作业管理：支持图形界面管理作业。

（2）数据管理：支持元数据管理，统一数据查询及分类，自动文件管理，数据生命周期管理，自动发现数据血缘关系。

（3）安全管理：提供全面安全机制，全面网络控制。

（4）身份认证：所有主要功能模块支持LDAP、AD等多种用户验证方式。

（5）授权管理：支持文件级别用户控制，单元格级别分析验证，全局授权同步。

（6）加密解密：支持文件级别、目录级别加解密；对关键数据透明加密，支持自动集中高可用密钥管理。

（7）审计：完善的元数据生命周期管理审核工具，对用户访问数据历史记录追踪审计。

###### 4.2.4.4平台运维

运维功能组件界面语言支持中文。

（1）部署管理：多节点自动化部署，集群状态查询，集群节点扩容。

（2）配置管理：支持配置导入导出，非缺省配置导出，非系统建议参数导出，修改参数导出，配置参数多版本管理，集群配置模板管理。

（3）升级管理：提供自动化升级，补丁包，漏洞修复；支持滚动重启和升级；版本回退；跨集群灾备恢复。

###### 4.2.4.5技术指标

（1）扩展性：组件可复用，高横向扩展，单节点磁盘扩展不宕机。

（2）可用性：提供容错机制，故障时保证数据完整性、可恢复性及事务完整性，提供多种手段进行数据恢复。

###### 4.2.4.6兼容性

（1）开源兼容性：软件版本兼容、组件兼容、数据格式兼容、API兼容、二进制接口兼容、程序包兼容。

（2）硬件兼容性：支持主流X86服务器平台，支持基于X86服务器平台的本地磁盘存储。

（3）系统兼容性：支持Linux主要64位发布版本，包括RedHat和CentOS6.6，6.7，7.1，7.2，7.3，7.4。SUSE11+SP2，11+SP3，11+SP4，12+SP1，Ubuntu 14.04，12.04，Debain 7.0，7.1，7.8。支持JDK1.7，JDK1.8或以上版本。

（4）接口标准兼容性：支持多种数据库技术标准，如ODBC2.0，ODBC3.0，支持与MPP数据库数据互通。

（5）第三方工具兼容性：支持主流报表工具、ETL工具，包括Informatica，DATa Stage，Pentaho，Cognos，MicroStratey，Tableau，OBIEE，Qlik，ZoomData，SAS，SPSS等。

（6）开放性：核心业务代码开源并提供源代码公开下载地址。通用功能基于开源开放的标准，不能因许可证或支持服务到期而影响系统、业务运营。

（7）安全性：系统保证7×24小时运行，保证信息安全，保证与其他系统信息交换过程安全。

##### 4.2.5 报表工具

###### 4.2.5.1平台能力

提供的报表工具应具备开放及兼容性，服务端软件可部署在包括Windows、Linux、Unix、AIX等多种不同的系统平台上，兼容当前主流浏览器，如360浏览器、谷歌浏览器、火狐浏览器；支持国内外关系型数据库与分布式数据库；具备用户权限管理，可进行数据抽取、数据脱敏、安全管理等并可进行定制开发与集成。

###### 4.2.5.2系统功能

（1）固定报表：支持Excel、函数、中国式、个性化参数设置以及数据填报等多种样式。

（2）自助分析：通过自主分析能有效支持各类分析，包括能根据任意字段进行查询、多维度分析、各类事件的计算分析等。

（3）可视化呈现：支持多种形式展示，如支持瀑布图、旭日图、关系图、雷达图、迷你图、帕累托图、3D散点图等的图形及扩展，能内置地图、集成第三方GIS，支持各类仪表盘展示。

（4）分析报告：支持在Word、PPT、Wps文字、Wps演示中进行分析报告的模板设计，支持报告动态刷新以及定期推送。

（5）移动应用：使用H5标准，支持与微信企业号、钉钉集成，支持报表分享，支持离线分析等。

（6）数据采集：支持多种数据采集方式，包括在线填报、Excel导入、数据加载等多种形式。

（7）统计分析与预测：支持基础统计分析如平均数、标准误差、中位数等，高级统计分析如泊松分布、正态分布、指数分布等以及支持杜邦分析。另外，系统支持事件序列预测和曲线趋势预测。

（8）系统运维：支持元数据搜索、系统自动备份以及系统运行监控与问题排查，如日志分析、CPU分析、缓存分析等。

##### 4.2.6 项目管理软件

提供的软件功能应至少包含产品管理、项目管理、质量管理、文档管理、组织管理和事务管理等基本功能，部署环境支持Linux、Windows等操作系统。

（1）产品管理：应提供产品、需求、计划、发布、路线图等功能。

（2）项目管理：应提供项目、任务、团队、版本、燃尽图、规则日志、日历、甘特图、Excel导入导出、Word导出等功能。

（3）质量管理：应提供bug、测试用例、测试任务、测试结果等功能。

（4）文档管理：应提供产品文档库、项目文档库、自定义文档库等功能。

（5）事务管理：应提供todo管理，我的任务、我的Bug、我的需求、我的项目等个人事务管理功能。

（6）组织管理：部门、用户、分组、权限管理、支持LDAP集成。

（7）统计功能：统计图表、统计视图、自定义报表。

（8）搜索功能：强大的搜索，帮助用户找到相应的数据。

（9）扩展机制，具有强大的扩展性。

（10）api机制，方便与其他系统集成。

（11）文档功能：附件在线预览、文档对比、编辑。

（12）用户反馈：售后服务与技术支持，用户意见反馈。

（13）移动App：手机App、短信通知。

### 5、平台安全防护支撑

依据《网络安全等级保护基本要求》等保V2.0三级标准，落实安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心等技术安全保障措施；落实安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理和安全运维管理的管理工作体系，需提供详细的平台安全防护支撑设计方案。

#### 5.1产品清单

| 序号 | 安全区 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互联网出口安全防护 | 下一代防火墙 | 2 | 套 |
|  |  | 入侵防御系统 | 1 | 套 |
|  |  | WAF | 1 | 套 |
| 2 | 电子政务外网出口安全防护 | 下一代防火墙 | 2 | 套 |
|  |  | WAF | 1 | 套 |
| 3 | 运维管理区安全防护 | 下一代防火墙 | 2 | 套 |
|  |  | 堡垒机 | 1 | 套 |
|  |  | 漏洞扫描 | 1 | 套 |
|  |  | 日志审计 | 1 | 套 |
|  |  | 数据库保护备份 | 1 | 套 |
|  |  | 数据库审计 | 1 | 套 |
|  |  | VPN安全网关 | 2 | 套 |
| 4 | 服务器区安全防护 | 负载均衡 | 2 | 套 |
|  |  | 网络防病毒系统 | 1 | 套 |

#### 5.2技术指标要求

##### 5.2.1互联网出口安全防护

###### 5.2.1.1下一代防火墙

（1）带宽性能:1.6G;新建会话/秒(七层):80000;并发会话数(七层):4000000。

（2）支持路由，网桥，单臂，旁路，虚拟网线以及混合部署方式。

（3）支持静态ARP、ARP代理、DNS、DNS代理、DHCP server、DHCP中继、SNMPV1/V2/V3/Traps、TCP MSS配置。

（4）支持静态路由，ECMP等价路由；支持RIPv1/v2，OSPFv2/v3，BGP等动态路由协议；支持多播/组播路由协议；支持路由异常告警功能；支持多链路出站负载。

（5）支持DNS-Mapping。

（6）支持URL过滤，支持GET，POST请求过滤和HTTPS网站过滤。

（7）支持采用无特征AI检测技术对恶意勒索病毒及挖矿病毒等热点病毒进行检测。

（8）支持应用协议命令级控制。

（9）支持僵尸主机检测。

（10）支持入侵防护。

（11）支持安全可视化。

（12）支持安全集中管理。

（13）支持本地密码认证，LDAP、Radius等服务器外部密码认证方式。

###### 5.2.1.2入侵防御系统

（1）网络层吞吐量:10Gbps;IPS吞吐量:4Gbps;并发连接数(TCP):2200000;新建连接数(CPS):120000。

（2）具备独立的入侵防护漏洞规则特征库。

（3）支持对服务器和客户端的漏洞攻击防护，支持XSS攻击、SQL注入等WEB攻击行为进行有效防护；支持对常见应用服务(HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP、POP3、 RDP、Rlogin、SMB、Telnet、Weblogic、VNC)和数据库软件(MySQL、Oracle、MSSQL)的口令暴力破解防护功能。

（4）支持间谍软件、后门、蠕虫等恶意软件防护。

（5）支持CSRF攻击等攻击防护功能；支持目录遍历攻击防护。

###### 5.2.1.3 WAF

（1）网络层吞吐量:10Gbps;应用层吞吐量:1.6Gbps;http并发连接数:500000;http新建连接数:10000。

（2）支持采用无特征AI检测技术。

（3）具备独立的WEB应用防护识别库。

（4）支持抵御SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、WEB整站系统漏洞等攻击。

（5）支持对Web漏洞攻击防护；支持对常见应用服务(HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP、POP3、 RDP、Rlogin、SMB、Telnet、Weblogic、VNC)和数据库软件(MySQL、Oracle、MSSQL)的口令暴力破解防护功能。

（6）支持HTTP协议异常检测。

（7）支持FTP弱口令检测、WEB登陆弱口令检测、WEB登陆明文检测、口令暴力破解防护；支持CC攻击、CSRF攻击、COOKIE攻击等攻击防护功能。

（8）支持针对网站的漏洞恶意扫描进行防护，能够拦截漏洞扫描设备或软件对网站漏洞的扫描探测，支持基于目录访问频率和敏感文件扫描等恶意扫描行为进行防护。

（9）支持应用隐藏，能替换服务器和请求出错页面。

（10）支持对SSL解密，能对HTTPS加密会话进行分析。

（11）支持Web漏洞扫描功能。

（12）支持业务模型学习监督功能。

（13）支持Windows和Linux系统下网页防篡改功能。

（14）支持Web站点服务的自动发现、Web站点脆弱性和Web服务器开放端口的自动识别，支持包含敏感数据业务的识别。

##### 5.2.2电子政务外网出口安全防护

###### 5.2.2.1下一代防火墙

（1）带宽性能:1.6G;新建会话/秒(七层):80000;并发会话数(七层):4000000。

（2）支持路由，网桥，单臂，旁路，虚拟网线以及混合部署方式。

（3）支持静态ARP、ARP代理、DNS、DNS代理、DHCP server、DHCP中继、SNMPV1/V2/V3/Traps、TCP MSS配置。

（4）支持静态路由，ECMP等价路由；支持RIPv1/v2，OSPFv2/v3，BGP等动态路由协议；支持多播/组播路由协议；支持路由异常告警功能；支持多链路出站负载。

（5）支持DNS-Mapping。

（6）支持URL过滤，支持GET，POST请求过滤和HTTPS网站过滤。

（7）支持采用无特征AI检测技术对恶意勒索病毒及挖矿病毒等热点病毒进行检测。

（8）支持应用协议命令级控制。

（9）支持僵尸主机检测。

（10）支持入侵防护。

（11）支持安全可视化。

（12）支持安全集中管理。

（13）支持本地密码认证，LDAP、Radius等服务器外部密码认证方式。

###### 5.2.2.2WAF

（1）网络层吞吐量:10Gbps;应用层吞吐量:1.6Gbps;http并发连接数:500000;http新建连接数:10000。

（2）支持采用无特征AI检测技术。

（3）具备独立的WEB应用防护识别库。

（4）支持抵御SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、WEB整站系统漏洞等攻击。

（5）支持对Web漏洞攻击防护；支持对常见应用服务(HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP、POP3、 RDP、Rlogin、SMB、Telnet、Weblogic、VNC)和数据库软件(MySQL、Oracle、MSSQL)的口令暴力破解防护功能。

（6）支持HTTP协议异常检测。

（7）支持FTP弱口令检测、WEB登陆弱口令检测、WEB登陆明文检测、口令暴力破解防护；支持CC攻击、CSRF攻击、COOKIE攻击等攻击防护功能。

（8）支持针对网站的漏洞恶意扫描进行防护，能够拦截漏洞扫描设备或软件对网站漏洞的扫描探测，支持基于目录访问频率和敏感文件扫描等恶意扫描行为进行防护。

（9）支持应用隐藏，能替换服务器和请求出错页面。

（10）支持对SSL解密，能对HTTPS加密会话进行分析。

（11）支持Web漏洞扫描功能。

（12）支持业务模型学习监督功能。

（13）支持Windows和Linux系统下网页防篡改功能。

（14）支持Web站点服务的自动发现、Web站点脆弱性和Web服务器开放端口的自动识别，支持包含敏感数据业务的识别。

##### 5.2.3运维管理区安全防护

###### 5.2.3.1下一代防火墙

（1）带宽性能:1.6G;新建会话/秒(七层):80000;并发会话数(七层):4000000。

（2）支持路由，网桥，单臂，旁路，虚拟网线以及混合部署方式。

（3）支持静态ARP、ARP代理、DNS、DNS代理、DHCP server、DHCP中继、SNMPV1/V2/V3/Traps、TCP MSS配置。

（4）支持静态路由，ECMP等价路由；支持RIPv1/v2，OSPFv2/v3，BGP等动态路由协议；支持多播/组播路由协议；支持路由异常告警功能；支持多链路出站负载。

（5）支持DNS-Mapping。

（6）支持URL过滤，支持GET，POST请求过滤和HTTPS网站过滤。

（7）支持采用无特征AI检测技术对恶意勒索病毒及挖矿病毒等热点病毒进行检测。

（8）支持应用协议命令级控制。

（9）支持僵尸主机检测。

（10）支持入侵防护。

（11）支持安全可视化。

（12）支持安全集中管理。

（13）支持本地密码认证，LDAP、Radius等服务器外部密码认证方式。

###### 5.2.3.2堡垒机

（1）包含100个资源授权。

（2）支持Windows系统、Linux/unix系统、网络设备，同时支持KVM、VMware、数据库、http/https等。

（3）支持Windows系统、网络设备、linux/unix系统、数据库等设备账号的收集功能。

（4）支持本地口令认证、LDAP认证、AD认证、短信认证、Radius、usbkey、动态口令认证。

（5）支持密码策略设置，能自定义密码复杂程度，能设置密码中包含数字、字母、符号及禁用关键字等内容。

（6）支持口令有效期设置，用户账号口令到期强制用户修改自身口令。

（7）支持密码文件备份功能，密码文件需密文保存。

（8）支持自定义多级审批流程。

（9）支持双人复核登陆。

###### 5.2.3.3漏洞扫描

（1）包含200个资源授权。

（2）通过SSL加密对数据传输等进行处理，HTTPS方式，采用B/S架构操作，支持IPV6。

（3）基线检查和变更检查支持远程检查，SSH、TELENT、SMB、离线检查。

（4）支持跳转机跳转，口令批量录入。

（5）基线检查支持系统类型包括主机类：Windows、Unix、solaris、HP-Unix、AIX、 Linux等；网络设备：华为、H3C、Cisco、Juniper、中兴等；防火墙：华为、天融信、H3C、Fortigate、Cisco、Juniper、迪普防火墙等；数据库：Mysql、DB2、Oracle、Sqlserver、Sybase等；中间件：Tomcat、IIS、Webservices、Apache、Weblogic、Resin、Nginx等；虚拟化平台：VMware ESXi、VMware Center、XenServer。

（6）能够识别出运行的服务和端口。

（7）支持常见的WEB应用弱点检测，支持主流安全漏洞扫描。

###### 5.2.3.4日志审计

（1）内置100个主机审计许可证书。

（2）支持获取各种主流网络及数据库访问行为，支持Syslog、WMI、OPSEC Lea、SNMP trap和LAS-1000专用协议等协议事件日志，支持通过Http、Https、FTP、SFTP、SMB等协议获取各类文件型日志，支持基

于SQL/XML标准内容获取。

（3）支持SNMP日志采集，支持通过页面直接将日志文件导入或以syslog方式接收日志信息，支持日志类型：UNIX、Windows事件[2000、2003、2008、XP、VISTA、Win7及以上版本]、网络及安全设备[Cisco、Array、Juniper、H3C、神州数码、深信服、绿盟、天融信、安氏领信、网神]、AS400日志、数据库访问[Mysql]、WEB访问[Apache、IIS、Tomcat、Nginx、Weblogic、Resin、Websphere]、文件访问[VSftpd、Pureftpd、NCftpd、IISftpd、Proftpd、Glftpd、Serv-u]、数据库服务[Oracle、Mssql、Mysql、DB2、Informix、Sybase]、WEB服务[Apache、Tomcat、Nginx、Weblogic、Resin、Websphere]、FTP服务[VSftpd、NCftpd、Proftpd、Glftpd、Serv-u]。

（4）支持Opsec Lea日志采集。

（5）支持镜像数据采集，支持类型：数据库模块[Oracle、Mssql、Mysql、DB2、Informix、Sybase]、文件传输模块[FTP、SMB、HTTP]、邮件模块[SMTP、POP、HTTP]、即时通讯模块[淘宝旺旺、MSN、QQ]、远程控制模块[Telnet]、网站访问模块[网页浏览、论坛微博]、入侵检测、业务检测、流量监控。

（6）支持文本型日志文件定时采集，能自动将日志文件采集到系统中分析存储。

（7）支持文本型日志原始文件管理，能将系统作为日志服务器使用。

###### 5.2.3.5数据库保护备份

（1）本次配置备份软件容量：不低于100TB，不限制客户端数量和类型。

（2）容灾备份软件基于Single Linux 操作系统，具备主动病毒防御功能。

（3）支持备份数据加密存储，数据无法直接查看，只允许通过灾备平台进行查看。

（4）支持Oracle,DB2,Sybase,SQLServer，MySQL，Informix，Lotus、Exchange、 国产数据库：南大通用、人大金仓、武汉达梦、神州奥斯卡、 TRS 等国产数据库。

（5）支持将备份数据导出移动存储设备，进行异机还原；要求提供容灾备份系统远程复制功能，具备实时复制到远程备份设备的功能；支持提供LAN及LAN-FREE备份，支持万兆链路及8Gb FC传输功能。

（6）支持Oracle 、Sybase、Informix、SQLServer等数据库的图形化在线备份，配置Oracle RMAN模块，无须任何脚本，无须通过命令行方式，采用全图形化方式进行数据库备份或恢复作业。

（7）支持远程复制，当产生新的备份数据后，能立即将新的备份数据复制到远程站点。

（8）支持磁带机并行操作，支持磁带库驱动器多路存取控制(对多磁带机并行操作)，以提高备份和恢复速度，支持对备份磁带介质循环利用的重用机制和方便的管理方法，最大限度保证介质利用率。

（9）备份软件自带虚拟带库功能。

（10）备份文档恢复时候，支持采用全文检索方式，通过文档的内容或者关键字找到备份的文档，加快数据恢复的速度和提升恢复的效率，有效管理备份数据。

（11）支持多用户／权限分离管理，支持基于角色的访问控制。

###### 5.2.3.6数据库审计

（1）数据库流量(单向):600Mb/s。

（2）审计方式：旁路镜像 、 Agent抓包。

（3）支持多种虚拟化平台，包括Sangfor-HCI (vma格式)、Kvm (qcow2格式)、VMware (ova格式)。

（4）采用B/S管理方式。

（5）支持多种数据库类型的审计，支持Oracle数据库审计、SQL-Server数据库审计、DB2数据库审计、MySQL数据库审计、Informix数据库审计、达梦数据库审计、人大金仓数据库审计、postgresql数据库审计、sysbase数据库审计、cache数据库。

###### 5.2.3.7 VPN安全网关

（1）支持并发用户数:20000；吞吐量:640M。

（2）设备支持国家商用密码算法：SM1,SM2,SM3,SM4算法。

（3）支持有驱或无驱USBKEY认证，也支持配置第三方KEY，与其他业务系统无缝结合。

（4）支持企业微信认证。

（5）支持IPv6/IPv4双协议栈；支持IPv6的浏览器访问IPv4的web资源；支持IPv6的Windows端访问IPv4的l3vpn资源、TCP资源、远程应用资源。

（6）需具备普适性，PC端全面兼容主流操作系统，至少包含：Windows、Mac OS、Linux。移动终端全面兼容主流操作系统，至少包含：Windows、IOS、Android。

（7）要求兼容：IE6、7、8、10、11或其他IE内核的浏览器，以及Windows EDGE，Google Chrome，Firefox，Safari，Opera等新版的非IE内核浏览器登录SSLVPN系统。

##### 5.2.4服务器区安全防护

###### 5.2.4.1负载均衡

（1）授权带宽:5G;并发连接:3500000;L4新建性能CPS:150000;L7新建性能RPS:55000

（2）智能告警系统。

（3）实现自定义流量编排，对TCP、SSL、HTTP和HTTPS等类型的流量进行分发、修改和统计等操作。

（4）链路负载均衡：支持静态IP和PPPOE两种线路接入方式。

（5）支持基于管理员自定义的时间计划来进行出站访问的流量调度分发。

（6）内置完备的IP地址库。

###### 5.2.4.2网络防病毒系统

（1）包含20个Windows服务器授权，80个Linux服务器授权。

（2）支持全网安全和终端安全状态分布，支持热点安全事件动态更新和展示及全网终端已发生的热点安全事件及其数量。

（3）具备防病毒功能。

### 6、环境信息化应用软件

#### 6.1大数据平台

平台依托环境数据资源中心进一步增强数据管理功能，构建完善的数据存储体系、计算体系、治理体系、服务体系、分析体系、安全体系。提供多样化数据采集工具、精细化梳理生态环境下的大数据脉络、满足多元异构数据的分布式存储要求。制定数据治理策略，满足场景化分布式数据计算分析要求，实现对数据安全性、隐私、性能以及监管的信息化管理。

结合具体需求对系统功能和实现方法进行详细阐述。

##### 6.1.1环境数据资源中心升级

本期建设以解决既有问题、提升信息化应用效益为出发点，完善的数据采集体系是建成生态环境“大数据”的根本，在现有“环境数据资源中心”基础上进一步提升数据资源的获取能力和整合能力，建立以环保部门业务数据、监测物联网传感器数据为主，住房和城乡建设局、自然资源与规划局、城市管理局、气象局、公安局、农业与农村局等外委办局数据及互联网数据等为辅的覆盖环境全业务的大数据资源体系，重点解决复杂结构化、半结构化和非结构化大数据汇聚。

###### 6.1.1.1环境数据资源中心架构升级

连云港市现有环境数据资源中心基于关系型传统数据库建立，无法满足项目建设后续需求，需在此基础上升级现有环境数据资源中心架构，包括利用新型数据仓库管理理念对现有环境数据资源中心整体架构的搭建和升级，并建立全新的数据管理标准规范体系。根据上述需求提供详细的环境数据资源中心整体架构搭建及升级方案和数据管理标准规范体系。

包括如下：

（1）实现融合架构(传统计算和分布式计算)升级，合理规划不同计算架构的支撑应用场景，采用图形和文字方式对平台架构进行描述，传统计算平台与分布式计算平台的关系。

（2）利用新型数据资产管理理念对现有数据资源中心进行数据架构搭建，对数据分层进行详细描述。

（3）合理规划不同价值密度数据专题库，详细描述其规划。

（4）依据融合计算架构、数据架构，实现原环境数据资源中心的数据向Hadoop迁移工作。

（5）建立数据标准化管理体系。

根据上述要求从数据质量管理体系的形成方法、体系构成等方面进行详细描述。

###### 6.1.1.2模块传输接口标准化

为满足环境数据资源中心对接模块逐渐增多需求，对各模块传输进行标准化设计，通过制定统一标准管理，满足跨平台统一开发和快速集成部署。开发管理平台能够依据规范化接口定义，在异构环境下实现各类数据仓库工具、数据组织的元数据交换及获取工作，将分散在系统中的信息、算法、实现过程、定义等信息统一集中管理并建立彼此之间的相关关系，为开发人员、维护人员、使用人员提供一个统一的系统信息视图，并在此基础上提供影响一系列开发工具，提高应用系统的开发效率和管理水平。根据上述要求提供详细的模块传输接口标准化方案：

（1）详细说明数据抽取与转换同元数据管理对接。

（2）详细说明数据质量分析同元数据管理对接。

（3）详细说明统一访问视图同元数据管理对接。

##### 6.1.2大数据支撑平台

需建设大数据支撑平台，构建以元数据驱动的一体化数据管控体系，以元模型驱动理念为主线，定义数据采集、加工、应用等过程的规范化和质量控制方式，完成现有业务系统的全面整合。以市环境数据资源中心为数据基础，完成江苏省省厅数据、全市环境数据、外委办局环保数据和网站环境舆情数据的统一规划、集成和管理，提高数据资源的动态容量管理能力；厘清数据资源脉络，形成规范的资源目录体系，建立数据资源目录和服务目录，方便环保数据资源管控和使用，促进数据产品的有效访问、共享能力；通过大数据分析技术挖掘数据的潜在价值，将在数据利用中逐步积累的经验应用于业务管理模式的优化中，最终实现利用信息驱动环保业务优化，达到提高分析决策的数据支撑能力的目的。

###### 6.1.2.1大数据计算分析支撑

结合本项目具体建设情况及充分考虑未来3年之内环保数据增量情况和计算扩展需求，通过部署满足生态环保大数据平台应用需求、效率要求的Hadoop产品组件，搭建大数据采集体系、大数据存储体系、大数据分布式计算体系、大数据消息检索体系、大数据管理体系、大数据分析体系。

平台管理应满足如下要求：

（1）建立统一大数据管控平台，提供统一的管理控制平台来对其下所有的服务，数据，用户，节点，工作任务，日志，存储容量，MR工作进度等进行统一的管理和监控。

（2）支持Hadoop 及其生态组件的自动安装、节点的自动部署、启动、关闭、重启、卸载各种组件。

（3）支持操作系统、Hadoop 生态系统组件的监控，获取各类型的性能指标，提供可视化的性能数据展现。

（4）支持Hadoop 及其生态组件、操作系统的日志数据收集。

（5）基于web能方便、快捷的，以类似于Windows Expoler 的方式对HDFS 上的文件进行管理。如查看目录结构、删除文件、新建目录、移动文件等操作。

（6）支持HBase 在web化管理：能方便的对HBase 上的表，数据进行管理，如新建、删除表，查询、更新数据等操作。

（7）基于Web页面的可视化展现，便于用户进行数据探索，能查询Hive、HBase元数据。在同一界面中利用Hive/Impala SQL编辑器提交SQL请求，实现多组件(hive／Spark／Impala等)的一致性访问操作，并且采用统一的业界标准操作语言SQL作为统一入口。

6.1.2.1.1大数据采集体系

大数据采集体系方案应满足以下要求：

（1）支持数据采集和日志采集(Flume)两种采集方式。

（2）支持集群化部署、兼容大数据架构的列式数据库、分布式文件系统的数据采集系统作为平台的数据集成工具。

（3）实现多源异构系统中的数据和海量日志的采集、聚合和传输。

结合上述要求，从数据采集和日志采集两个方面对大数据采集体系进行详细设计。

6.1.2.1.2大数据存储体系

大数据存储体系方案应满足以下要求：

（1）基于HDFS采用分层存储技术构建异构层次化存储架构(SSD、Flash)。

（2）基于KUDU分布式存储系统融合低延迟写入和高性能分析。

（3）这两种场景，要求支持关系型数据的增删改查功能，并能秒级进行大数据操作。

（4）基于HBase分布式数据库来解决关系型数据库在处理海量数据时的理论和实现上的局限性。

结合上述要求，从分布式文件系统、分布式存储系统、分布式数据库三个方面对大数据存储体系进行详细设计。

6.1.2.1.3大数据分布式计算体系

大数据分布式计算体系包括分布式处理引擎、分布式内存计算引擎、流式计算引擎。本平台采用的大数据分布式计算体系应具备以下功能：

（1）分布式计算要求支持Spark、MapReduce计算框架，满足分布式计算要求。

（2）分布式处理要求支持Hive、Pig等批处理技术，满足分布式处理要求。

（3）流式计算需要提供高性能，低延时的分布式流处理能力，同时提供线性扩展能力，增加节点能以线性提高流处理容量。

（4）具备对结构化、半结构化、非结构化的存储、分析能力。

（5）具有统一的资源管理器，实现统一的资源监控、分配与部署管理，在不同组件间进行资源分配。

6.1.2.1.4大数据消息检索体系

大数据消息检索体系包括全文搜索引擎(Search)和分布式消息处理总线(Kafka)。

（1）通过消息检索体系提供统一的消息流处理框架，提供分布式的数据总线功能。

（2）实现对结构化数据、文本数据及网络爬取的网页数据进行一站式查询。

结合上述需求，对大数据消息检索体系进行详细设计。

6.1.2.1.5大数据管理体系

大数据管理体系方案应满足以下要求：

（1）提供可视化参数配置界面、过期设置报警、智能参数验证及优化功能。

（2）用于监测群集(主机，服务守护进程)健康、组件性能以及集群中运行的作业的性能和资源需求。

（3）需要对每一个节点进行组件的安装进行批量部署的开发。

（4）支持完善的事后审计，能够跟踪并记录所有关键操作以保证系统安全，同时将审计时间录入存储数据库。

6.1.2.1.6大数据分析体系

大数据分析方案应满足以下要求：

（1）通过交互式分析引擎(Impala)能够直接查询存储于Hdfs和Hbase的数据而不用进行数据迁移或者转变。

（2）依托云数据分析平台构建各类算法和分析模型，深度挖掘环境要素的内在联系和潜在趋势规律，发现隐藏在海量数据中的价值。

###### 6.1.2.2大数据应用支撑服务

将分散、异构的环境体系中的应用和数据信息资源进行聚合，建立统一的数据访问服务，包括数据访问服务(实现结构化数据资源、非结构化数据资源的访问服务)、GIS地图服务、统一身份认证、智能报表引擎、消息服务、服务调度管理等，建立支持信息访问、传递、以及协作的集成化环境，从而为上层大数据业务应用提供高效数据和功能接口。

6.1.2.2.1数据访问服务

以消息中间件为基础进行支撑服务封装，为用户提供通用、便捷的数据访问、检索以及数据传输支持，满足行业内各系统的数据交互及平行委办局数据共享的数据访问需求。

6.1.2.2.2 GIS地图服务

在完善的环保地理数据的基础上，建立二三维GIS服务引擎，对上层业务应用系统提供公开、透明的各类地图服务接口，如地图制图服务、空间分析、查询等，实现“一套数据，重复使用”。

6.1.2.2.3统一身份认证服务

基于RBAC系统对外围访问平台内部数据的接口进行统一权限管理，统一身份认证，对各类数据应用进行有效审计，记录并统计数据访问的行为，屏蔽超权访问，发现数据访问异常。

6.1.2.2.4智能报表引擎

系统可以建成报表中心，方便的进行报表管理、用户管理以及系统个性化设置，进而支撑起各种企业主题分析。通过报表引擎实现多种样式数据呈现方式方式，支持HTML、PDF、Excel、WORD、TXT等样式呈现，能完美解决中国式报表难题，无论数据库内原始数据是以何种样式的表结构存储，无论最终用户要求数据以何种表格样式显示，报表引擎独特的多数据源关联查询、公式动态扩展计算等强大功能，在无需改变表结构，无需改变用户的要求基础上，完全按照用户的需求制作出报表模板。

6.1.2.2.5消息服务

消息服务支持面向事件的方法接收消息，提供支持同步和异步的消息处理，通过事件驱动程序实现应用系统间的数据通信。

6.1.2.2.6服务调度管理

服务调度是根据实际要求提出一种可扩展架构，用于实现任务流程调度和服务调用功能相分离。该架构的特性是低耦合、可扩展、安全性。针对不同的服务特性开发不同的异构服务调用代理，完成一个可扩展的异构服务调度引擎。

投标文件中，应详细说明支撑系统中各服务的功能内容。

###### 6.1.2.3数据集成系统

数据集成的建设任务包括环境缓冲数据库建模建库、ETL工具、环境数据汇集任务配置和初始化、构建环境数据汇集目录等四个方面的工作。

本次项目中数据汇集是指通过调查、收集、整理、分析已有数据资源，按照各数据库的编码规则和数据结构要求，基于建立的缓冲数据库模型。通过ETL，依托设定的数据汇集规则，建立环保数据汇集任务，将各外部数据源中的历史数据汇集进入生态环境大数据缓冲数据库中，并自动汇聚不断产生的增量数据。

本项目需要继承的数据包括连云港市环境基础数据、业务数据、监测数据、互联网数据、视频数据、平行委办局数据等数据来源。在现有环境数据资源中心已采集数据的基础上进一步扩大数据集成范围和数据种类(文档、图片、视频)，通过对业务系统数据、互联网数据、委办局数据、部省厅数据等多种数据源、多种方法全量采集，贯穿用户管理、业务的全生命周期。提高数据采集的时效性，从而提高后续数据应用的时效性；采集足够全面的属性、维度、指标，让积累的数据资产更加优质；充分考虑用户规模与数据规模的增长，做好数据资产积累的准备。

采用流式计算技术、可视化的ETL工具完成数据集成的配置管理，对已梳理的数据源进行采集流程定义、采集过程监控、采集结果校验。

6.1.2.3.1环境缓冲数据库

需实现多源异构系统数据的抽取，作为一个数据缓冲区与源系统保持一致，并保存细节数据。通过环境缓冲数据库的建立，减少转换的成本，只专注于抽取和加载。

6.1.2.3.2ETL工具

提供可视化ETL工具，支持多种接入方式，包括文件接入、数据库接入等。ETL工具有效的实现增量数据抽取，尽量在减少对业务库影响的前提下，实现较多数据的更新机制。提供数据整合引擎架构，说明数据转换流程和任务转换流程。

从大数据适配、强健的ETL引擎、丰富的系统适配、资源统一存储、丰富的处理组件、多种数据抽取模式、图形化操作/调试/预览能力、高效数据处理、异常数据恢复和数据一致性、强大的监控管理功能、插件式组管理和扩展性、基于WEB的作业展示等方面说明所提供的ETL工具特点。

6.1.2.3.3环境数据汇集任务配置和初始化

利用不同技术的数据集成工具，借助增量数据监测、数据日志分析、大数据集成等技术，采集整合各类数据并装载到数据资源仓库中，保持数据资源的实时鲜活。通过任务配置提供明确、可行的数据抽取方案，针对不同的数据库和业务库设计，提供针对性的抽取方案。实现对采集数据源进行注册管理，配置地址、采集周期、归属部以及权限等信息。在统一的元数据管理基础上，完成数据获取、数据转换处理、数据加载、作业调度、异常处理。

（1）详细说明源系统管理、数据源管理、数据表管理、字段管理间的数据资源管理关系。

（2）支持多源异构系统管理，提供新建、查看、维护功能。

（3）支持数据源管理，提供新建、查看、修改维扩功能及测试连通性功能。

（4）支持数据表维护管理功能，提供源系统树型列表，在树型列表上支持数据表的管理操作，提供对源信息、资源信息、维护信息及其它信息的维护。

（5）支持数据字段维护管理功能，提供数据源系统树型列表，在树型列表上支持字段的管理操作，提供对字段元数据定义及数据元标准的关联。

6.1.2.3.4构建环境数据汇集目录

从业务视角进行环境数据汇集目录的构建，包括块状目录和树状目录两类。针对汇集的系统数据源，可以按业务条线进行汇集数据查看，包括数据表及表内详细记录。并支持以列表及云图方式进行展现。

###### 6.1.2.4数据组织系统

根据环保数据的不同数据特征，分别提供相应的数据存储区：包括结构化数据存储、半结构化数据存储、非结构化数据存储、时序数据存储，为项目建设各类业务应用夯实数据基础。对各类数据资源进行逻辑组织，形成基础资源库、应用资源库以及配置资源库，满足环保数据资源应用、管理与服务的需求。

（1）基础数据资源库

详细描述基础数据资源库建设标准、规范以及建设模式以及细分库的建设内容。

（2）应用服务资源库

详细描述应用服务资源库建设内容和应用方式以及细分库的建设内容。

（3）配置管理资源库

详细描述配置管理资源库建设内容以及细分库的建设内容。

###### 6.1.2.5数据治理系统

在环境数据资源中心ODS汇集所有源系统数据的基础上，进行持续的数据改善，包括元数据管理、数据标准管理、专题库管理、主数据管理、数据质量等。通过数据治理能够消除数据的不一致性，建立规范的数据应用标准，提高组织数据质量，实现数据广泛共享，并能够将数据作为组织的资产应用于业务、管理、战略决策中，最终催生数据资产价值。

6.1.2.5.1元数据管理

遵循通过元数据驱动一体化管理化体系的设计理念，元数据作为数据治理的基石，描述数据的结构及建立方法。元数据管理涵盖业务词汇表的发展，数据元素和实体的定义，业务规则和算法以及数据特征。要求如下：

（1）详细描述元数据种类及管理功能，包括元数据基本信息、调度信息以及其他信息的新建、查看、修改功能，完成数据元定义及数据元标准关联。

（2）详细描述元数据权限管理功能，包括元数据角色权限、元数据用户权限、元数据机构权限分配功能，精确到行级权限类度及允许行级规则设定。

（3）详细描述元数据应用管理，包括血缘分析、影响分析、元数据检索等功能。

6.1.2.5.2数据标准管理

数据标准管理，需实现从数据标准的定义、发布、停用、废止功能，实现数据标准的持续管理。

（1）详细描述所遵循的标准体系。

（2）详细描述字典管理、对标管理、元数据标准等功能。

6.1.2.5.3专题库管理

投标人需根据上层各类应用和分析需求建立各类专题库。包括大气、机动车、环境水、污染源、工业园区、土壤、固废、噪声和自然生态等专题库。包括专题库定义、专题库管理和专题云图三部分功能。

（1）实现专题库的动态维护，实现专题定义及专题资源关联。

（2）实现专题库确定的数据域范围内的数据集的关联。

（3）通过类PD建模的展现方式显示专题库的模型。

6.1.2.5.4主数据管理

面对多源异构系统的数据，数据标准化是信息应用的基石，需将企业信息、站点信息、人员信息等主数据从具体应用中分离出来，成为集中独立的应用资源，统一数据语言，形成高效的横向沟通机制，通过各个业务系统的整合，确保各个业务系统和分析系统数据的一致性。要求如下：

（1）详细描述主数据定义、字段定义、触发程序、事务表管理、关联映射、数据规则功能内容；

（2）支持设定系统分类、存储类型、数据容器、备份策略、安全等级保护、归档策略的动态设置。

6.1.2.5.5数据质量管理

数据质量管理基于环境数据资源中心采集的各类数据资源，需进行数据质量检测、数据质量问题发现、跟踪以及修正，确保环境数据资源中心对各个业务部门提供可用、高质量的数据资源。包括质量概览、规则管理、质量关联、质量调度。

（1）支持规则的动态管理，详细描述质量规则类别及质量规则类型；

（2）数据质量概览支持展示系统库信息、数据资源信息、数据元信息；

（3）支持质量规则与数据元的关联；

（4）提供质量作业的人工调度及调度查询。

###### 6.1.2.6数据资源目录

为方便各业务用户了解环境数据资源现状、查询与申请所需数据资源，同时满足数据管理人员全面管理数据资源，需构建环境数据资源目录，整理本次项目所涉在用或拟建系统的环境数据资源现状，梳理环保现有业务体系，参考国家、生态环境部、市政府与市生态环境局的相关标准规范，构建环境数据资源目录体系。包括但不限于数据资源目录体系、资源编目、资源梳理采集、资源概览、资源目录查询等功能。

（1）根据《环境信息分类与代码》标准、《环境信息资源目录服务规范》，结合系统支撑平台资源范围、政府信息公开目录，形成目录体系。

（2）环境数据资源目录管理工具需具备汇总展示数据资源的能力，需具备逐层下钻式管理的能力；需具备目录结构能根据数据资源的变化而变化的能力；需具备查询数据资源的能力。

（3）支持资源数据采集，实现资源数据源关联、字段定义、SQL支持等功能。

（4）通过信息资源目录能实现环境信息的资源导航、资源检索等功能。以目录列表、目录云图的方式提供查询功能。

###### 6.1.2.7资源评估系统

在环境数据资源中心的基础上，有效掌控信息资源整体状况，通过数据体检手段，形成各类数据评估机制，加强事后评估，形成知识沉淀。通过信息资源评估体现数据资源概况、数据热度评估、数据分布、重要性评估等情况。

###### 6.1.2.8监控管理系统

在环境数据资源中心聚合海量数据基础上，针对系统、数据、用户等维度构建监控管理系统。

6.1.2.8.1大数据平台监控

针对大数据平台中各项系统及环境数据资源中心建立相应的大数据平台监控系统，通过有效的监控手段对大数据平台异常事件进行预警，最大限度降低系统故障率。

6.1.2.8.2系统运行监控管理

建设基于WEB界面的系统运行监控管理子系统，用来监控该项目中所有应用系统的运行情况。可定时收集硬件信息、各应用系统、数据库、服务资源等各类运行指标，对用户访问情况、数据增长情况、网络使用情况、端口监视、异常报警进行实时监控，为日常运行维护提供参考。

#### 6.2场景化业务综合应用

本项目场景化综合应用依托生态环境感知监测监控网络和连云港市生态环境局现有信息化系统，结合生态环境局自身职责、各业务部门职能和工作要求，建设内容分为大气环境、机动车、水环境、污染源、工业园区、土壤、固废、噪声、自然生态、政务管理、公共服务、应急响应与处置共12类业务综合管理平台。

根据生态环境局各业务特点，对大气、机动车、水、污染源、工业园区、土壤、固废、噪声、自然生态、政务管理、公共服务、应急处置等业务综合管理平台进行构建，并逐项做出实质性响应。

##### 6.2.1大气环境综合管理平台

依托连云港市已建及将建设的大气环境感知设备，整合连云港市生态环境局现有大气相关的信息化系统，建设大气环境综合管理平台，采集各类大气环境相关数据，实现对连云港市大气环境的全面监测监管，同时对连云港市大气环境质量进行综合分析，通过多源数据的交互应用，发现影响大气环境质量的污染源头，有效提升连云港市大气环境监管水平，为打赢全市蓝天保卫战提供信息化支撑。

详细阐述系统整合思路、整合步骤和具体整合内容。

###### 6.2.1.1空气质量在线监测系统

采集并接入连云港市国控、省控、市控、街镇标准站、港口空气站、TVOC站、颗粒物微站等在线监测数据，对监测数据进行全面管理，需实现数据采集与接收、监测监控、数据审核、查询统计、基础信息等功能。

要求基于GIS实现实时、直观、动态、可视化的监测数据呈现。

主要功能包括但不限于实时监控、数据审核、地图搜索、查询分析、气质排名、趋势对比、关联分析等。

###### 6.2.1.2VOCs环境走航监测管理系统

建设VOCs环境走航监测管理系统，实时接收现场端VOCs环境走航车的监测数据与设备数据，包括但不限于实现数据采集与接收、设备监控、走航监测、污染溯源、数据分析、监测数据对比分析等功能，快速掌握该区域的恶臭气体、VOCs气体来源及组成，及时调控控制污染发展态势等，为污染来源精准分析、靶向治理提供科学依据。

###### 6.2.1.3移动式颗粒物激光雷达扫描仪监测管理系统

实时接收颗粒物激光雷达扫描仪设备的位置信息、设备工作状态、监测数据，实现区域内颗粒物污染情况的宏观水平分布展现和微观污染溯源，对颗粒物激光雷达不同工作模式下的监测数据进行监控分析，包括但不限于实现数据采集与接收、设备监控、水平扫描监控、走航监测、污染溯源、数据分析、监测数据对比等功能。

###### 6.2.1.4餐饮油烟在线监控系统

建设餐饮油烟在线监控系统，将餐饮油烟企业所建的在线监控数据接入系统之中，基于餐饮油烟环境感知监测数据，实现实时监控餐饮企业油烟净化装置的工作状态、油烟排放等数据，对油烟排放超标、油烟净化装置运行不规范实时报警，规范餐饮企业油烟排放，提升餐饮企业监管效能。包括但不限于实现数据采集与接收、信息总览、实时监测、报警处理、数据查询、统计报表、基础信息等功能。

###### 6.2.1.5空气质量分析系统

充分利用现有监测数据，通过数据对接，从不同的维度实现多区域空气质量的空间分布、空气质量排名、城市站点对比分析、全市空气质量目标改善分析等，了解全国-江苏省-连云港市三级空气污染态势，从不同方面厘清连云港市空气污染特征，为进行颗粒物和臭氧动态溯源提供基础分析依据，并为后期制定管控措施提供数据支撑。从全国空气质量分析、全省空气质量分析和全市空气质量分析三个层面，全面分析连云港市环境空气污染特征。

（1）全国空气质量情况

通过数据对接，定期抓取国家环境监测总站空气监测数据到本地全国空气质量数据库，结合本市空气质量情况对全国空气质量数据进行关联分析，精确掌握本市空气质量在全国74个重点市、169个地级及以上城市和全省城市的排名情况，实现包括但不限于实时统计、监测曲线、全国分布、城市比较、统计排名和城市综合排名等功能。

（2）全省空气质量情况

结合本市空气质量情况对全省空气质量数据进行关联分析，对本省、本市按时间(日、月、年)对各指标排名、同比、环比、趋势分析，通过城市比较、全省分布情况、全省气质天数、近六年各级别天数占比、优良率同比变化、PM2.5同比变化、全省考核指标达标情况综合比对分析，需实现实时统计、省份分布、监测曲线、全省城市综合排名等功能。

（3）全市空气质量情况

对连云港市、区县、乡镇空气监测站点等按时间(日、月、年)对各指标排名、同比、环比、趋势分析，实现包括但不限于空气质量箱线图、浓度同比图、浓度区间分布图、气质日历、优良天数统计、重污染天数统计、AQI分析、污染浓度分析、综合指数分析、臭氧对比分析、空气质量指数对比、空气目标改善分析、综合指数分指数排名等功能。

###### 6.2.1.6颗粒物动态溯源解析系统

基于各类颗粒物监测仪器观测的数据，实现小时分辨率动态PM2.5溯源解析，实时解析PM2.5各类污染源贡献率、本地源以及区域传输所占比例，统计任意时段PM2.5各类污染源、本地以及外来污染源占比情况。分析区域传输污染团的后向轨迹、前向扩散、后向来源，表征污染团到达污染区域前后48小时的运行轨迹、传输过程。根据相关数据基础和业务需求，重点论述实现快速源解析的关键技术，包括但不限于实现以下功能：

（1）PM2.5动态来源解析。基于PM2.5组分观测数据和质量浓度数据，利用PM2.5化学组成在线监测数据和受体模型 PMF (正矩阵因子分解模型)，自动地快速地解析出 PM2.5的来源，并以图表形式对解析结果进行分析展示。PMF模型，用户设置好参数后，系统会每小时解析1次，自动选择当前时刻往前推3个月的环境数据进行解析。系统要求支持解析结果展示、谱图诊断、线性回归图及F、G矩阵图功能。系统要求实现PM2.5每小时的受体来源解析，投标方案中需描述出实现快速源解析的关键技术。在系统中需实现但不限于PM2.5污染源贡献分析、任意时段PM2.5各污染源占比统计、结果展示、结果诊断和参数调优、数据查询统计等功能。

（2）NAQPMS数值来源追踪。支持实现颗粒物二次污染物进行前体物污染来源解析，分别得出不同地区、不同行业大气污染源的一次贡献(直接排放贡献)和二次贡献(前体物排放贡献)。模拟计算未来3天近地层(约0～100m)和大气边界层(约0～2km范围)的主要污染物浓度的贡献量和贡献率。在系统中需实现但不限于模式结果输出、模式后处理、在线源追踪等功能。提供详细的技术方案。

（3）污染气团前后向轨迹分析。基于HYSPLIT气团轨迹模式，在WebGIS地图上实现以图形化的方式直观表达未来48小时100m、500m、1000m相对地面高度的前向、后向轨迹分析图。功能子模块包括轨迹模式自动化、固定点后向轨迹分析、固定点前向轨迹分析。在系统中需实现但不限于固定点后向轨迹查询、固定点向前轨迹查询等功能。

（4）污染扩散模拟分析。基于拉格朗日粒子扩散模式，在WebGIS地图上实现城市粒子在追踪时间内的空间扩散分布图，计算周边区域每网格对连云港市的潜在贡献，判定周边各城市72小时内对连云港市的传输贡献情况；根据影响强度分布数据，判定连云港市在72小时内对于周边各个城市的影响情况，实现智能识别大气扩散路径。在系统中实现但不限于污染扩散模型本地化、不同污染区域扩散分析、结果查询、基于WebGIS分析展示、功能设计与展示等功能。

###### 6.2.1.7臭氧动态溯源解析系统

基于连云港市部署的定点或走航的臭氧、NOx、环境VOCs监测(至少56种监测因子)的逐小时观测数据，实现PMF受体模型模拟自动化，提供快速VOCs动态来源解析服务。功能需实现VOCs来源动态解析、臭氧生成潜势和臭氧生成敏感性分析。实现快速源解析的关键技术，运用的分析方法的清单，并说明每一个方法的具体计算方法、数据源需求、计算结果的表达形式、结果所能说明的问题等。

（1）VOCs来源动态解析。根据VOCs组分监测数据，利用PMF受体模型，实现VOCs来源的实时动态解析，能定量解析各类源排放对VOCs浓度的贡献，识别VOCs污染的重点治理源类。PMF模型，用户设置好参数后，系统会每小时解析1次，自动选择当前时刻往前推3个月的环境数据进行解析。

（2）臭氧生成潜势。提供VOC活性水平分析功能，支持通过对VOCs臭氧生成潜势模型方法进行研究，计算VOCs的臭氧生成潜势(OFP)，筛选出对臭氧生成起关键作用的VOCs物种。

（3）臭氧生成敏感性分析。基于观测模型(OBM)的臭氧EKMA曲线的在线自动计算生成，支持本市多点位每天的EKMA曲线在线自动生成，为制定精准、差异化的臭氧科学调控方案提供决策支持。

##### 6.2.2机动车环境综合管理平台

依据《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》和连云港市机动车污染监管要求，整合连云港市生态环境局现有机动车监管相关的信息化系统，建设“天地车人”一体化的机动车环境综合管理平台。利用机动车道路遥感监测、排放检验机构联网、重型柴油车远程排放监控，以及路检路查和入户监督抽测，对柴油车开展全天候、全方位的排放监控。以车辆为主线关联车辆遥感监测数据、车辆检查数据、车辆检测数据，实现车辆信息的全方位掌握。

###### 6.2.2.1油气回收监控系统

为加强对连云港市规模以上的加油站及储油库的监控管理，通过环保数据传输协议对接接收油气回收设备系统压力值、运行过程及状态、运行时间等信息，需实现首页展示、三次油气回收监控、实时监控、预警报警、数据审核、视频监控、查询统计、加油站管理、检测信息管理、监督检查信息管理等功能。

同时，将加油站VOCs在线监测数据接入系统中，实现对加油站VOCs的实时数据监控、历史数据查询、超标信息查看以及排放统计等统计分析功能。

###### 6.2.2.2机动车尾气遥感监测系统

按照最新的机动车尾气遥感监测的要求，实现现有一套固定式机动车尾气遥感监测站和新建的9套固定式机动车尾气遥感监测站及1套移动式机动车尾气遥感监测车的数据平稳接入新建的机动车尾气遥感监测平台。

###### 6.2.2.3柴油车排放在线监控系统

在符合安装条件的柴油车中，试点安装100套OBD远程在线监控设备，监控平台需实现实时接收柴油车的GPS数据、车辆排放数据、OBD工况数据等，实现对重点监控车辆位置、工作状态、排放情况的实时接收、监控、报警、统计分析。提供报警数据的导出功能，为公安部门联合执法提供依据，系统需包括但不限于实现数据采集与接收、监测监控、报警管理、统计分析等功能。

###### 6.2.2.4机动车检测防作弊管理系统

接收机动车检测站端黑匣子数据和检测线视频监控数据，实现对机动车检测过程数据监控，通过大数据分析识别机动车检测弄虚作假行为，系统需实现数据采集与接收、防作弊建模、作弊规则分析、报警管理等功能。

###### 6.2.2.5机动车尾气排放监督执法综合管理系统

通过公安部门数据对接、网络填报等方式建立车辆品牌型号库、车辆清单等，通过关联车辆监控信息、车辆执法信息、车辆遥感监测信息、车辆检测信息等，形成一车一档，方便生态环境部门对车辆全方位信息的掌握。系统需包括但不限于实现一车一档、用车大户管理、执法管理、机动车问题整改管理等功能。

###### 6.2.2.6非道路移动机械监管系统

新建非道路移动机械监管系统，实现非道路移动机械进行网上申报登记、审核，对安装卫星定位和远程排放监控装置的非道路移动机械进行在线监控开展电子围栏平台建设，对闯禁区机械进行报警，开展对非道路移动机械全面摸底，加强全市范围内非道路移动机械的监查管理。

非道路移动机械监管系统主要由移动端app及管理端监管平台两部分组成。移动端app主要用于机械所有人和机械使用人进行非道路移动机械信息登记。管理端监管平台主要通过移动app上传的数据，实现登记信息审核、标识发放、在线监控、统计分析等功能。

##### 6.2.3水环境综合管理平台

依托连云港市已建及将建设的水环境感知设备，同时利用大数据技术，整合连云港市生态环境局现有的水环境相关信息化系统，建设水环境综合管理平台，采集各类水环境相关数据，实现对连云港市水环境的全面监测监管，对全市环境水质量进行综合分析，明确水质变化情况；提升全市水环境预测预警能力，研判水质状况及变化趋势，为全市水污染防治提供信息化支撑。

###### 6.2.3.1环境水监测系统

依托连云港市水环境感知设备，接收、整合各类水质监测数据，实现对全市水环境监测数据的统一管理，包括水体信息管理、监测数据(自动监测数据、手工监测数据)管理、视频监控、数据超标管理等，使用户直观了解连云港市环境水质现状及历史情况、变化趋势。系统需包括且不限于实现信息总览、监测监控、报警管理、修约与审核、综合查询、统计分析、视频监控、基础信息等功能。

###### 6.2.3.2环境水质量分析系统

充分利用连云港市现有水环境监测数据及污染排放数据，从不同的维度实现全市各类水环境的监测数据分析、水质评价分析和河流断面和近岸海域污染排放分析，了解全市水质变化趋势及水体环境容量，并厘清连云港市河流断面和近岸海域水质污染特征，为进行环境水污染预测预警提供基础分析依据，并为后期制定管控措施提供数据支撑。系统需包括且不限于实现水质变化分析、综合指标分析、数据对比分析、水质分类分析、水质评价分析、污染排放分析、海洋遥感监测数据空间分析等功能。

###### 6.2.3.3河流水质预测预警系统

利用水动力、污染物扩散模型，模拟预测河流水质扩散趋势，实现河流水质预警、污染分布、污染成分分析、污染推进演示、污染扩散风险评估，为决策者提供科学、可量化的数据支持，提升环境水污染防治管理水平和效率。

项目建设选择1-2条重点河段进行试点，梳理河段污染物排放基础信息，模拟预测河流水质扩散趋势，实现河流水质预警、污染分布、污染成分分析、污染推进演示、污染扩散风险评估，为决策者提供科学、可量化的数据支持，为水质改善目标达成提供量化依据、为突发水污染水质变化趋势提供预测，提升环境水污染防治管理水平和效率。

系统需包括且不限于实现污染物输移演示、区域水污染分布、污染扩散风险及水环境质量评估、水质预警等功能。

其中，数据模型、建模与计算作为此系统的核心，技术要求如下：

（1）所提供的数学模型软件，需能构建连云港市流域管控所需的水流、水质及生态数值计算与模拟系统，需包含网格生成器、二维水流模拟模块、二维污染物质模拟模块等。

（2）所提供的模型建模与计算，需包括基础资料搜集汇整与分析、项目区域模型建置、模型参数率定、模型集成进平台等主要模块，通过模型模拟计算和水质结果分析，实现流域治理综合管控，各模块内容要求如下：

| 模型建模与计算 |
| --- |
| 基础资料搜集 汇整与分析 | 搜集项目区模型搭建相关地形数据、构筑物信息、下垫面数据、降雨信息、点面源污染调查、河道底泥污染物分层等作为模型输入项 |
| 项目区域模型建置 | 降雨径流模型搭建(划分汇水分区、定排口、设置汇水分区参数等) |
|  | 水动力模型搭建(须包含①地形处理，计算网格划分；②流量、水位、水工建筑物等基础数据准备、处理、设置等；③数据输入，模型搭建) |
|  | 水质模型搭建(须包含水质参数整理、设置等) |
| 模型参数率定 | 模型率定与验证 |
| 模型集成进平台 | 为了模型能够和平台对接，需要做一定的定制、修改、数据处理、数据结构、文件结构辨识等 |

##### 6.2.4污染源综合管理平台

依托污染源监控网络，整合连云港市生态环境局现有污染源监管相关的信息化系统，建设污染源综合管理平台，实现对污染源企业生产、治污、排放的全过程监控和基础信息的动态采集，对污染源数据进行综合分析，智能识别企业存在的运行不规范、数据作假、偷排漏排等行为，倒逼企业主动规范自身的生产经营活动，强化污染源企业排污主体责任。

要求根据已有项目经验，详细阐述系统整合思路、整合步骤和具体整合内容。

###### 6.2.4.1污染源基础信息动态管理系统

全面梳理生态环境局各业务的污染源企业数据需求，建立污染源动态信息库。通过数据对接、企业上报信息接入等方式更新完善动态信息库，保证污染源数据来源的唯一性和准确性。并构建污染源的关联关系，实现企业全生命周期数据管理，帮助决策管理者摸清全市污染源现状。通过数据定位重点监管企业、重点监管行业和重点监管区域，实现数据决策和数据管理，为环境污染监管和防治分析决策提供基础数据支撑。系统应实现但不限于表单体系建设、表单管理、数据集成、数据自动校验、数据人工处理、管理部门数据审核、企业画像、超级档案、全文检索、业务数据分析、监控数据分析、规则管理等功能。

###### 6.2.4.2污染源全过程监控系统

全方位采集污染源企业在线监测数据、监测设备运行状态与工作参数、工况信息，实现对污染源企业从生产、治污到排放的全过程监管。

6.2.4.2.1污染源自动监控系统改造

根据省级及以下环境监察监测部门垂直管理改革后的管理需求，为厘清各方责任，强化排污企事业单位环境主体责任，对连云港市生态环境局现有污染源自动监控系统进行升级，建设市县一体化、多方参与的污染源自动监控系统。

改造后的系统应支持市县两级环保部门、排污单位及运维单位四类用户，实现对废气排放企业、废水排放企业、污水处理厂、畜禽养殖企业的监测信息采集、传输、存储和统计分析。针对以下内容进行重点改造升级：

（1）数据接口开发与对接

通过系统对接“国发污染源在线平台”的相关数据，对国家、省、市、县进行四级统筹，实时推送本市重点排污单位监控站点的详细数据，实现在线数据标准统一。

（2）数据接入

通过开设接口方式集成现有污染源末端自动在线监测数据，同时与现有污染源自动监控系统做好数据对接，同时开发单位应完成所有污染源历史监测数据的导入工作。

（3）面向市县环保部门，系统需实现门户首页、实时数据、监测管理、统计分析、常用报表、基础信息等功能，满足污染物排放日常监管需求。

（4）对企业和运维单位用户，系统应实现包含但不限门户首页、实时数据、日常工作、查询统计等功能。

还应建立数字化标准库，内置废水、废气所有在线监测项目的国标和地方标准，引导企业执行正确标准，可根据标准子项指标自动执行相应时段标准。提供企业人员数据修约功能，可落实企业主体责任，由企业进行监测数据停产上报、故障上报及数据修约处理。企业也能授权第三方运维单位进行处理。

6.2.4.2.2污染源监测设备动态管控子系统

实现对连云港市所有联网的工业污染源自动监测设备监测数据、设备参数、运行状态数据的动态跟踪，通过异常鉴别、异常数据处理等手段对监控数据进行有效性评估，实现精准打击污染源企业违法违规行为，保证自动监控设备监测数据真实性和有效性，提高污染源自动监控数据质量。系统应实现但不限于数据采集、信息总览、报警监控、分析处理、查询统计、综合分析、基础信息等功能。

6.2.4.2.3污染源工况监控子系统

通过对火电厂、污水处理厂、重点固废处置设施的生产工艺工况数据采集、传输、存储、分析，实现对产污过程、污染治理过程、污染排放过程的监控管理，提升污染源自动监控水平，每个行业工况监控需实现工况信息、数据展示、报警管理、综合查询、统计分析、分析规则等功能。

（1） 火电厂工况监控

接收连云港市已完成工况联网的火电厂所上传的工况数据，对火电厂生产设施、污染物治理设施运行关键参数进行监控，结合火电厂生产工艺和末端监测数据，全面监控火电厂工况信息，判定污染物排放监测数据的真实性。

（2） 污水处理厂工况监控

接收连云港市已完成工况联网的污水处理厂所上传的工况数据，对影响污染排放的进口参数、工艺参数、关键治理设施运行电气参数进行监控，结合污水处理工艺和末端监测数据，全面监控污水处理厂治理设施的运行情况，判定污染物排放监测数据的真实性。

（3） 重点固废处置设施工况监控

接收连云港市已完成工况联网的重点固废处置设施上传的工况数据。对重点固废处置设施进行“全过程监控”，实时掌握重点固废处置的综合运行状况，实现污染治理设施运行状态分析、排放数据真实性判定。

6.2.4.2.4污染源远程质控系统

新建污染源远程质控系统，并应具备以下功能:

（1）可实现对主要监测因子的远程质控，例如废水的化学需氧量和氨氮等，废气的二氧化硫和氮氧化物等；

（2）每个质控因子应具有至少3种浓度的质控标准物质，质控标准物质必须可以量值溯源至国家标准；

（3）必须具有相应的条件保存质控标准物质，保证标准物质的化学性质稳定；

（4）远程质控系统输出标准物质的浓度与标称浓度的误差应在±2% 以内；

（5）具有随机质控功能，可以随机时间对在线自动监测设备进行随机浓度的标样考核；

（6）可以实时查询质控数据、比对误差；

（7）可以对在线监测的管路采样环节、仪器测试环节和数据传输环节进行考察；

（8）质控过程不得对在线监测的取样过程造成诸如稀释、混合的不良影响；

（9）安装过程不应违反现行污染源管理的行业标准，如《HJ/T 355水污染源在线监测系统运行于考核技术规范》和《HJ75 固定污染源烟气(S02、NOx、颗粒物)排放连续监测技术规范》；

（10）应具有相应的门禁系统和防盗措施；

（11）应具有中国环境保护产业协会环保产品认证。

6.2.4.2.5污染源电量监控系统

新建企业工况用电监测系统，须具备以下功能:

（1）基础信息管理

可对排污单位基本信息进行管理。可对现场监测设备进行管理，更改配置参数、调整采集频率、设置产污、治污设施与现场监测设备的关联关系等。可对生产设备、治理设备工况异常报警间值和判定规则、算法进行设置。

（2）数据采集

可接收监测点上报的数据，可对监测点缺失的数据进行补采，并对异常数据进行校验、保证数据的准确性。

（3）数据预处理

现场端采集设备数据上传至中心端系统后，中心端应对数据进行预处理，包括数据稽核，异常数据剔除等。

（4） 数据查询

可查询污染源基本信息。可通过地图的形式展现污染源分布情况。可对各污染源、生产设备、治理设备的用电数据进行查询。

（5） 数据统计

可对各地区己安装监测设备的排污单位数量进行统计，对排污单位用电情况进行汇总，可以按地区、行业进行统计、对比，可导出数据报表。

（6）数据分析

根据数据关联关系判断生产设备、治理设备的启停状态，并根据设备的主备关系、运行周期综合得出治理设备异常关停的结论。对于停限产、削峰等用途的监测点，应使用设备运行功率、用电时段、监测点群组停运比率，综合分析判断治污设施运行、停产、限产、削峰等指令执行情况。应具有治理设施运行异常、停限产执行异常、自IJ 峰绩效的统计功能，可以查询发生异常的污染源名单，并能通过图表的直观表达异常发生情况。

（7）异常督办

根据系统设置条件，将报警信息推送给执法人员或排污单位，对严重违法问题进行现场检查和在线督办。

（8）异常报备与审批

当系统报警的异常问题与实际情况存在偏差时，执法人员或排污单位可在系统上报异常发生原因、上传现场照片、对异常情况进行说明。

排污单位应在可能发生异常问题情况时提前进行报备，生态环境部门通过系统看到报备信息后可以进行审核，录入审核意见，做出审核通过或者审核驳回操作。

（9）安全管理

操作人员需经用户认证后，才能进入界面。可对系统用户账号进行管理，合理分配使用权限。系统应通过安全等级保护。

###### 6.2.4.3污染源综合分析系统

利用连云港市已积累的大量污染源数据，通过各类数据挖掘技术，发现污染源监测数据的变化规律以及与环境质量的关系，为决策提供数据参考。并通过对数据多尺度、多维度、多指标的有机组合，需实现监测数据基础分析、监测数据异常分析、监测设备疑似造假分析、企业运行异常分析以及减排措施检验分析等功能。

（1）监测数据基础分析

对连云港市污染源企业总体情况的进行统计分析，按照时间、区域、行业、企业、站点等不同的维度，统计分析全市污染源企业总体情况，包括工业企业数量、企业分布、各区域企业数量排名、年排放总量、年平均浓度、数据传输有效率。可对企业及站点进行超标分析、达标分析、站点运行情况分析、全市排放情况分析、趋势分析以及企业监测设备分析等，以图和表两种形式展示。基础分析主要以业务报表为导向，为工作人员提供全面、全方位的综合分析。

（2）监测数据异常分析

结合污染源企业在线监测监管特点及行业排放规律，利用监测数据异常分析模型，实现满屏跳分析、排放量规律分析、排放浓度陡升陡降分析、超常态分析、超标预测分析、数据畸低分析、超标率低经验分析、数据离群分析、校准异常分析和超标影响度分析等功能，分析污染源排放监测数据异常情况。

（3）监测设备疑似造假分析

利用各类数据分析模型，对监测设备疑似造假分析，实现消解时间/温度聚类分析、斜率/截距关联分析、校正因子/修正因子关联分析、仿真校对分析、假报故障/停产检验分析、标液异常分析、标气异常分析、传输异常分析和设备连接异常分析等功能，并综合分析监测设备异常情况，自动筛选识别出存在数据作假嫌疑的企业监测站点，根据各分析模型的权重计算监测站点的嫌疑度及排名，及时做出报警提醒。

（4）企业运行异常分析

利用企业运行数据和排污监测数据，建立企业运行数据异常分析模型，实现用电数据平滑分析、用电模式分类分析、用电与排污关联分析、生产/治污设施用电分析、生产负荷分析、趋势分析、企业投运率分析、企业用电对比分析以及工况异常地图分析等功能，主动精准识别超标排污、治污不利、限产不达标企业，并对异常情况及时主动推送报警信息。

（5）减排措施检验分析

通过建立减排措施检验模型，对特殊时段大气污染物排放浓度进行检验分析，结合污染物排放浓度均值以及标准浓度限值标线，分析有效监测数据量、超标数据量和超标率，利用模型确定每一个在线监测站点对整个辖区污染物减排贡献率，便于在特殊时段对排污单位的大气污染物排放情况进行重点监管。

##### 6.2.5工业园区综合管理平台

实现对工业园区污染物排放集中区的重点监管，统一整合各园区企业、生产、排放、环境治理、环境监测等数据，建立工业园区监管系统，提升工业园区生态环境监管能力。

###### 6.2.5.1工业园区监管系统

实现对连云港市现有11个工业园区的综合管理，宏观展现各工业园区的基本情况，同时支持查看园区内企业情况，为工业园区优胜劣汰、淘汰落后产能提供支撑。

（1）园区总览

宏观展现各工业园区的基本情况，包括但不限于园区名称、产业类型、企业概况、年度建设项目情况、执法情况、信访情况、监测监控建设情况、年度动态环境绩效考核评价等功能。

（2）一园一档

以GIS地图、图表的形式展现，实现各工业园区的位置、园区概况、企业基础档案、特征污染物名录库、建设项目情况、监测监控能力建设、污染物收集处理能力、能源清洁利用能力、行政处罚情况、排污许可证管理情况、园区应急能力建设和园区信访执法情况等功能。

（3）园区分析

对各园区的排放量、排放产出、用电与排放、能源结构等进行综合分析，为工业园区优胜劣汰、淘汰落后产能提供支撑。

（4）园区数据对接

获取各工业园区基础数据，包括园区基本信息、企业信息、监测数据、视频数据等，为工业园区监管提供数据来源。

##### 6.2.6土壤环境综合管理平台

利用大数据的统一身份认证技术，将连云港市生态环境局已有土壤相关的信息管理系统整合到土壤环境综合管理平台，达到充分利用现有系统、提高资源利用率的效果。

详细阐述系统整合思路、整合步骤和具体整合内容。

##### 6.2.7固废综合管理平台

利用大数据的统一身份认证技术，将连云港市生态环境局已有的固废信息管理系统整合入固废综合管理平台，达到充分利用现有系统、提高资源利用率的效果。

要求根据已有项目经验，详细阐述系统整合思路、整合步骤和具体整合内容。

##### 6.2.8噪声综合管理平台

将连云港市已建的10个噪声环境自动监测站、各县区功能区噪声监测点新建的30个噪声自动监测站、各工业园区噪声自动监测点的数据和每个季度功能区噪声环境监测数据，统一接入现有系统，实现对全市声环境监测数据的实时监控、及时报警、统计分析等统一管理，及时掌握连云港市环境噪声质量和变化情况。

要求根据已有项目经验，详细阐述系统整合思路、整合步骤和具体整合内容。

##### 6.2.9自然生态综合管理平台

全面掌握连云港市生物多样性现状，强化生态红线区域保护，提升自然生态保护水平，依托“天空地”一体化生态环境监测网络，建设自然生态综合管理平台，实现全市范围内生态环境状况的全方位动态监测管理。

利用大数据的统一身份认证技术，整合连云港市生态环境局已有的生态管理相关的信息化系统。同时，预留平台软件接口，以便接入省级统一建设的生态环境遥感监测系统。

要求根据已有项目经验，详细阐述系统整合思路、整合步骤和具体整合内容。

###### 6.2.9.1生物多样性管理系统

加强连云港市生物多样性信息化建设，结合连云港市生物多样性本底调查数据，新建生物多样性管理系统，系统需实现数据采集、信息填报、类别管理、查询统计、GIS专题展示、信息总览等功能，弥补连云港生物多样性信息管理的空白。

详述遥感监测原理、监测结果等内容。

##### 6.2.10政务综合管理平台

为环保用户提供流程规范、相互协作、资源共享的政务管理服务，进一步加强生态环境部门内部行政管理、提高生态环境局政府服务办事效率。利用大数据的统一身份认证技术，将生态环境局已有的OA办公系统整合到平台中，同时新建多源信访管理系统、环保专项资金管理系统、环保智库系统。

要求根据已有项目经验，详细阐述系统整合思路、整合步骤和具体整合内容。

###### 6.2.10.1多源信访管理系统

开发信访数据接口，将连云港生态环境信访相关的多方数据纳入系统，实现多源信访数据的统一管理，系统需实现信息总览、信访预警、进度跟踪、任务统计、信访台账、信访一张图等功能，使环保部门及时掌握阶段性环境信访趋势和特点，掌握辖区重大环境信访情况和处理走势提供依据。

###### 6.2.10.2环保专项资金管理系统

面向市区(县)两级环保部门用户设计开发环保专项资金管理系统，实现对环保资金在项目使用过程中全过程跟踪管理，支持对连云港市本级资金执行率、拨付率等关键KPI指标的统计。同时，系统开放给市区(县)财政局有关用户使用，能查询资金相关报表数据。

系统需实现项目申报管理、项目进度监管、项目统计分析、基础信息管理、后台管理等功能。

###### 6.2.10.3环保智库系统

建设一站式环境知识库服务平台，实现对污染源知识、环境质量、环境业务知识、指南规范、文献等各类信息的梳理，形成环保信息字典，解决工作人员在学习、工作当中对环境信息的需求，方便其快速、便捷地获取到所需信息。系统需实现环保知识库、知识搜索、知识目录定义、知识采集等功能。

##### 6.2.11公共服务管理平台

通过建设公共服务平台，为公众、排污单位、环保运维单位了解环保、关心环保、参与环保提供信息化支撑和便捷化渠道。

###### 6.2.11.1公众宣教服务

结合国家相关政策要求，为公众参与环保提供丰富的互动平台，畅通政府部门与公众的沟通渠道，逐步形成“环境保护、从我做起、人人有责、人人参与”的良性氛围。

###### 6.2.11.2环境电子虚拟展厅系统

协助采购人建立环境电子虚拟展厅，将生态环境知识、法规、成果等以文字、图片、视频的形式呈现给公众，为公众了解环保、关心环保、参与环保提供便捷渠道。

###### 6.2.11.3生态环境综合移动监管APP

在环境数据资源中心建设的基础上，以智能手机为终端、以计算机后台为支撑，将“智慧环境”的理念从PC端延伸到手机端，实现全天候移动办公、移动监管和移动决策，拓宽公众参与环境保护的渠道，保障公众环境知情权、参与权、表达权和监督权。APP需实现大气环境质量监管、水环境质量监管、噪声环境质量监管、土壤环境质量监管、重点污染源监管、环境随手拍、新闻公告等功能。

###### 6.2.11.4项目成果多媒体视频

利用现代化音视频技术制作项目成果多媒体视频，视频内容包括但不限于项目建设背景、建设目标、建设内容、建设效果、建设亮点等，片长不超过10分钟。

###### 6.2.11.5 CAVE多媒体

借助连云港现有的CAVE空间平台，以生态环境保护工作业务应用场景为主题，制作相关CAVE多媒体，为用户提供生动、直观的生态环境科普体验，时长5分钟。

###### 6.2.11.6排污企业信息申报系统

梳理总结生态环境局各业务部门对排污单位信息的需求，构建统一的排污企业信息申报系统，解决目前存在的多次申报、重复申报等问题。系统需实现企业基础信息申报、信息查看、统计分析、政企互动、信息公开等功能。

###### 6.2.11.7环境质量监控运维管理系统

为环境自动监测站的运维单位提供运维管理平台，包含web端系统应用及手机端APP、监控服务，保障连云港市生态环境自动监测设备稳定运行，监测数据准确有效。同时当设备运维出现异常情况时，给生态环境局用户以具体信息提示。

6.2.11.7.1环境质量监控运维管理系统web端

为环境自动监测站的运维单位服务提供环境质量监控运维管理系统web端，通过建立考核机制对运维单位进行科学化管理，加强对第三方运维单位的监督管理，规范其运维活动，保障自动监测设备稳定运行，监测数据准确有效。同时辅以工作流技术，实现连云港市生态环境局与运维单位之间的工作协同，系统需实现信息总览、运维任务、运维台账、运维总结、考核管理、统计分析、知识库查询、工作流平台、运维基础信息、知识库维护等功能。

6.2.11.7.2环境质量监控运维管理系统APP

为运维人员提供移动应用APP，实现运维过程中发现问题及时处理、及时上报的全流程跟踪管理，该APP需实现待办任务、地图导航、表单填报、信息查询、统计分析、消息等功能。

6.2.11.7.3环境质量监控运维管理系统监控服务

为Web端和APP端应用提供全方位的监控服务，当设备运维出现异常，包括超标报警监控、表单填报超期监控、表单填报待办监控、任务超期监控、监控期间若出现超期、超标、待办、异常等情况，系统会给出相应消息提示。

##### 6.2.12应急响应与处置平台

结合环境污染防治情况，根据环境预警信息，对重污染天气和环境突发事件进行应急响应，制定和完善应急处置事项的决策，并进行应急处置效果评估，达到环境预防、预警、应急处置和事后评估一体化管理的目的。

###### 6.2.12.1重污染天气企业减排督导系统

以企业用电量数据、自动监控数据、视频数据等为支撑，在重污染天气或秋冬季企业错峰生产期间，实现企业限产停产全流程管理，提高重污染天气应急期间或秋冬季错峰生产期间的企业监管处置效率，达到靶向治理管控的效果。同时，重污染天气应急期间，能查看企业门禁视频，监督柴油货车出入情况。提高对重污染天气的应对能力，实现重污染天气预警应急情况下企业减排全流程信息化管理。系统需实现空气环境质量、应急预案管理、应急预案启动、企业情况总览、减排不力报警、减排结果评估等功能。

###### 6.2.12.2环境突发事件应急处置系统

基于“平战结合、预防为主”的建设思路，进行连云港市环境突发事件应急处置系统建设，做到环境日常管理与环境突发事件应急管理相结合，包含各类环境要素的分类化管理、全方位调度、环境应急监测和科学化应急处置，确保环境突发事件得到有效处置。该系统建设内容应包含环境安全预防管理、环境安全预警 、环境应急监测管理、环境安全应急处置、后台信息管理。

（1）环境安全预防管理子系统

对连云港辖区生态环境风险要素及整合全市各类应急资源进行统一整合，实现环保部门应急预案、专项预案及企业预案的数字化管理，系统需实现水环境、污水处理厂、风险源企业、专家库、物资库、应急组织、应急监测车辆、应急预案、应急案例、应急知识等的管理功能。

（2）环境安全预警管理子系统

通过接入大气环境和水环境监测数据预警预报系统分析模拟结果，采用GIS等技术手段开展综合分析，实现集中处理、及时研判、快速响应，满足突发应急事件决策需要。并综合各类监控手段，实现智能化自动预警，结合应急管理制度，实现接警和处警管理。实现接警登记、监控查看、事件判别、接警处理、短信报警、生成预案等功能。

（3）环境应急监测管理子系统

根据环保部门在突发应急事件中的主要职能，针对性的建设连云港市环境应急监测管理化体系，实现应急监测向导、现场周边分析、应急监测布点选择、应急监测、信息传输、应急监测数据获取、查看、分析等功能。

（4）环境安全应急处置子系统

以安全应急指挥调度为核心功能，以预防工作中维护的各类数据作为辅助信息，结合现场周边实际环境，以及应急现场反馈情况，及时快速合理调度人员、专家、物资等信息，并进行应急处置，达到应急指挥的信息最大化支撑，实现事故报警信息查看、应急预案启动、应急指挥调度、应急现场调度等功能。

（5）后台信息管理子系统

开发相应的后台信息管理系统，便于采购人对环境预防、预警、应急等所需数据的申报、审核、维护和管理，需实现水环境管理、危化品企业、尾矿库、垃圾填埋场、应急资源、基础信息等功能。

#### 6.3生态环境大数据应用

充分整合环保部门和其他单位数据，构建面向全局的生态环境大数据综合应用，推动实现全市生态环境协同共治的局面。

##### 6.3.1环境e脑系统

以大数据、云计算、物联网、人工智能等技术为支撑，构建环境e脑系统使之作为全局的管理中枢、决策中枢、调度中枢，集数据分析、综合决策、过程监管、任务协同、经验总结为一体的中枢性系统，构建流程化的环保闭环管理工作机制。最终形成一个全方位的、全过程的、多层次的目标管理体系，沉淀专项工作的智慧库(流程+策略)，提高上级领导能力，激发下级积极性，保证目标实现的中枢系统。环境e脑系统需包含情报中心、专项任务制定、现状预评估、决策会商、任务管理、现状后评估、考核评价、策略优化等功能模块。

详细阐述各模块下的具体功能设计，以证明系统设计的先进性、合理性和实用性。

（1）情报中心

以环境数据资源中心为基础，以各类业务系统报警、预警等数据为核心，构建连云港市环境信息情报中心汇集预警报警、环保督查、信访投诉问题等各类生态环境问题，并推送至相关责任人，责任人能进行预警摸查，通过数据上传、信息填报等方式反馈相应的处理信息至平台中；情报中心还应建立对各类信息的分级管理机制，通过流程配置形成任务的全流程闭环管理；情报中心应梳理、整合、引入生态预警指标，对应每类环境质量改善总体目标，收集用户关注的生态预警指标，并建立生态预警指标体系。

（2）专项任务制定

按照促进环境质量持续改善的思路，结合连云港市已发布的污染防治计划、行动计划、达标改善规划以及环境质量改善目标建立环境质量目标体系。在连云港全市宏观目标的基本要求下，针对局部难点及工作重点进行专项任务制定，以目标为导向，运用系统化的管理方式，对各项管理事务进行有主次、可控的和高效的管理，并能结合以往处置经验、预案等进行方案推荐。

（3）现状预评估

以决策层为主体对象，基于业务、管理要求构建决策视窗，提供一站式服务决策平台，以大气环境、水环境、污染排放、环境监管为四大主题，通过策略库模型支撑进行模型自动预评估；通过现状视窗进行人为经验预评估，系统应支持视窗模型设计功能。

（4）决策会商

提供系统应能通过语音会商、视频会商、现场会商等多种组织方式，以数字化和信息化方式实现决策会商，通过对模拟待解决问题，以及对问题信息的掌握和分析，有效的发挥群体智能，共同商讨，对指定主题发表的意见，提供解决方案。系统应能生成会商报告和专项方案。

（5）任务管理

对目标分解确定的各项任务进行有效下发并跟踪督办，及时反馈分项任务的工作内容及进度，形成阶段性里程碑成果。在任务执行过程中要满足任务协同工作要求，满足部门协作、人员协作、流程一体化、功能集中化、知识共享化，通过“任务协同”建立网络化的审批中心、电子化的工作管理中心、便捷的知识管理中心、丰富的信息共享中心、畅通的交流协作中心。系统应支持周期性任务报告和整体进度报告，便于领导和负责人掌握工作进展情况。

（6）现状后评估

通过e脑能对执行后的效果进行评估分析，通过模型比对分析和关联分析发现与预期效果的差距因子，为当前执行方案进行客观评价，通过周期性、阶段性积累形成客观的方案评价库，为后续决策提供一个自动化的支撑。

（7）考核评价

对任务处置行为和处理结果进行赋分，进而根据考核得分，对各级环保责任部门进行绩效的统计和考核，对各级环保单位负责人和管理人员进行考核，强化预警任务处置工作，切实提高环境监管工作效率。

（8）策略优化

针对大气环境、水环境、污染源等专项目标方案，e脑在“效果评估”形成的经验库的基础上，结合以往处置经验、处置措施预案和机器学习分析算法形成的完善策略，各责任部门能结合自身经验和搜集的其他线索进一步完善应对策略。由于污染特征、社会经济状况存在较大的差异，e脑结合结果评价对应对策略进行优化调整，策略分析算法需要进行本地化的改进训练，并支持策略存储、查询和策略预演功能，结合连云港实际情况进行分级分类管控措施的提前设定与管理。

##### 6.3.2生态环境大屏可视化系统

集中展示连云港市各环境要素监测监控情况，通过丰富的数据可视化技术，为各级用户提供全面、直观的业务信息。实现大气、机动车、水、土壤、污染源企业、工业园区、危废固废、大数据资源中心和环境执法的全市监控专题，借助饼状图、柱状图、趋势图等图表方式在地图上进行有效展示，并按从整体到局部逐渐细化的方式，支持根据区域级别的变化上取下钻，实现市、区县、乡镇网格各层级区域监控情况的宏观展示。

本系统包括但不限于全局总览、大气环境、机动车、水环境、土壤环境、污染源企业、工业园区、危废固废、大数据资源中心、环境执法等功能模块。

##### 6.3.3环境物联视觉智能管理与分析系统

在连云港市已建大量的企业污染源视频监控、监测点位视频监控、高空瞭望视频等的基础上，面对海量非结构化数据，建立相应的环境视频管理系统，进行简单的查看应用；同时结合物联网、大数据、计算机视觉、深度学习等技术对非结构化数据进行特征化识别，转换成结构化特征数据，结合专题场景进行深度分析应用。结合具体需求对系统功能和实现方法进行详细阐述。

###### 6.3.3.1环境视频管理子系统

通过视频数据对接或系统共享使用的方式整合汇总已建的、新建的污染源视频、工业园区视频、秸秆焚烧监控视频、城区高空瞭望视频、空气自动监测站视频、水质自动监测站视频、扬尘视频、危废视频、重点海域视频，进行集中展示管理。该系统需包括但不限于实现实时预览、云台控制、录像、视频回放、下载、运维管理、视频存储、系统管理等功能。

###### 6.3.3.2环境视频图像分析子系统

针对海量非结构化数据特征建模比对算法进行优化，并设计专用的数据存储方式、任务调度方法和通讯协议，采用标准WEB服务和SOAP协议提供应用功能，并支持服务器集群部署，具有良好的扩展性和高可靠性。通过构建图像智能分析模型及特征库，利用计算机图像识别分析技术对部分重点视频监控图像智能分析，通过智能识别后台主动识别车辆、废气排放、废水排放，结合具体业务场景(如停产、重污染天气应急)产生违规行为报警，为企业监管提供支撑。

（1）智能识别后台

构建视频分析模型，用于车辆识别、烟尘排放识别废水排放识别等，以便于不同场景的应用。要求该模型能做到通过后端服务器中的智能分析模块按照预先设定规则对所监控的画面进行不间断全天候监控，通过运行高级智能机器学习算法大幅提高报警精确度与响应速度，并有效利用和扩展视频资源的用途。

（2）特征库

通过在前端视频采集系统，将实时抓拍的数据传输至中心进行建模抽象图像特征，将非结构化视频信息转化为结构化特征信息，并采用专用的数据存储方式对数据进行存储，从而建立全市的海量特征数据库。

（3）废水偷排报警

提供系统应能通过对重点废水排污口的监测视频数据进行排污行为捕捉，一旦产生偷排等非法排污行为时，系统实时进行排污预警。

（4）货车违规出入报警

提供系统应能根据企业门禁视频和货车图像特征，识别在特定时期(如重污染天气应急)货车违规出入企业的行为，并发送报警提醒。

（5）烟雾检测报警

提供系统应能生成烟雾自动判别模型，通过计算机自动检测视频和图像中存在浓烟的目标。结合具体业务场景，发现浓烟，立刻给平台发送预警信息。

（6）系统界面及管理

提供系统应支持分区展示和检测配置等功能。

##### 6.3.4无人机应用管理系统

采集监察执法和环境监测过程中由无人机拍摄的静态照片、视频影像，实现无人机影像数据的存储、管理和应用等功能，有效地掌握无人机航测的实地情况。系统需实现任务管理、统计分析、航拍一张图、数据管理等功能。

##### 6.3.5环保云搜系统

环保云搜应是基于云数据应用支撑平台基础上的创新云应用，旨在改变传统的信息获取方式，应通过类百度的方式实现环保业务相关信息的快速搜索，降低用户操作复杂度、提高系统交互性。

环保云搜的设计应立足于业务实战，并充分借鉴了互联网搜索的易用性、智能性。系统应基于分布式全文检索引擎，让用户使用多维度的碎片信息即能在海量数据中进行地毯式搜索，通过一个输入框即能实现任意要素间关联搜索。系统需实现以企业、办案信息、环境对象、地图、网页、文库等为主题的搜索功能。提供详细的技术方案及真实系统截图。

##### 6.3.6环境GIS一张图系统

环境GIS一张图系统以专业GIS支撑平台和地图引擎为支撑，整合各类环保业务数据建立环境全要素专题视图，以直观、形象的方式展示大气环境(含机动车遥感监测)、水环境、污染源、土壤、危固废、噪声及工业园区等全要素的空间分布规律，支持按时间、地点、事件等对全息要素进行检索查询并基于地图进行展示，实现地理数据与环境业务数据的集成管理、综合查询、统计分析、专题地图等功能，方便用户及时准确的了解和掌握环境污染变化现状和趋势，为环境管理、环境规划、宏观决策提供技术支持。系统需实现大气环境一张图、水环境一张图、污染源一张图、土壤一张图、危废固废一张图、噪声一张图、工业园区一张图、统计分析、基础信息、辅助功能等，提供详细的技术方案及真实系统截图。

##### 6.3.7数据资源共享服务管理系统

通过成熟的数据交换技术、统一规范，打破信息技术、体制机制等限制系统，统一对外提供服务。数据共享服务涉及单位内部业务系统的共享、直属或垂管单位间的共享、横向与有关部门的共享，及从外部来源共享的社会数据。

（1）数据采集

提供多种数据采集手段实现共享数据资源的采集，包含数据上传、添加数据源、API接口、ETL工具抽取、文件上传版本控制等多种数据采集手段，提供可靠的数据来源通道。

（2）数据存储

针对不同类型的数据提供多种存储方式，降低系统低耦合性，实现数据标准、格式统一和共享，具备独立存储和数据对接存储方式，并支持通过环境数据资源中心进行整合，共享数据按照实际情况支持在第三方存储。

（3）数据目录

通过对共享的各类数据、元数据、容器数据等的维护，对共享中心的数据进行归纳、整理、统计分析等管理维护，将结构化数据和非机构化数据通过简单的数据维护建立起对应的主题目录和数据分类的工作，包含资源主题目录的分类和建档以及冗余数据的剔除和维护和元数据的维护。需实现元数据、编目数据、服务容器数据、资源数据的目录管理维护等功能。

（4）数据服务

根据特定需求结合数据服务目录建立起自定义的数据共享服务方式，包含文件类服务和数据类服务等。

（5）数据权限

数据权限模块采用多级共联的方式进行划分和管理，以主题权限实现从多方面进行数据权限管理，包含门户权限、数据维护权限、数据共享权限等。

（6）日志管理

能提供对共享数据日志内容进行溯源追溯的功能，包含监控日志、系统运行日志、用户操作日志、数据流向日志等，从不同角度实现溯源数据的描述和记载，确保系统的运行及数据的追溯性。

（7）数据监测监控

通过由客户端程序、管理门户、接收端程序等三部分运行情况的行为和状态监控，对系统的硬件资源使用情况和软件运行情况进行监测监控，提高数据的稳定性、可靠性，从而保证系统的流畅运行。

（8）平台门户

提供数据共享中心门户，分为数据管理门户、数据共享门户，针对数据使用用户和数据管理用户提供不同门户平台，并对系统中数据共享信息、数据交换信息的统计分析。

#### 6.4统一门户

利用统一认证、单点登录等技术建设个性化门户，实现应用集成、数据集成、消息集成，方便不同用户对系统的使用。

##### 6.4.1环保综合门户

利用身份认证、单点登录、智能报表、消息中间件、大数据展现等技术，根据各用户的身份和权限，以贯彻服务为应用宗旨，打造以用户为中心的个人集成平台，便于日常工作的开展。需实现信息中心、应用中心、检索中心、消息中心、环保要闻等功能。

##### 6.4.2移动门户

将大气、水、土壤、噪声及污染源等环境数据资源中心的各类业务数据集成到移动门户中，提供以消息中心、超级档案、环境要闻以及政策法规等为主要的移动应用，具备环境e脑功能，使用户能随时随地接收信息并进行业务处理。需实现首页、超级档案、环境e脑、消息中心、环境要闻、政策法规、APP集成、集成管理等功能。

### 7、系统集成与安装调试

为保证项目的稳定运行，采用技术整合、功能整合、数据整合、模式整合、业务整合等技术手段，将各个分离的设备、软件和信息数据等要素集成到项目之中，使系统整体的功能、性能符合监测监控能力提升项目使用要求，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理，解决系统之间的互连和互操作性问题。提供合理、科学的系统集成与安装调试方案。

（1）成立实施项目组，按时召开项目进度会议，科学安排工作分工，明确岗位职责。

（2）提供详细的项目集成实施方案。投标人需负责安排项目集成计划，划分阶段性的项目界面，定时提交项目进度情况报告，按时参加项目协调会，负责协调项目中有关各方的关系、分工与进度，负责设备及系统软件的采购、验收，确保设备按照施工图纸和质量标准安装调试。

（3）提前根据项目建设的实际需要，合理规划项目所需的网络资源、计算资源、存储资源、安全资源、物理机及配套网络设备等，在投标文件中明确项目所需资源情况，并协助采购人向连云港市政务云平台申请项目建设所需资源。

（4）对站点安装位置进行现场勘查，出具勘查报告及实施方案；组织和协调项目建设相关方共同完成软、硬件集成工作，确保在采购人指定的地点和环境下，实现软、硬件设备的正常运转并实现达到招标文件技术规格中要求的功能性能。

（5）根据本项目特性，结合本项目招标的设备，提出合理的安全策略方案，组织相关厂商完成安全策略的实施。

（6）制定到货验收计划，对设备进行到货验收和清点，填写到货验收合格表。

（7）提供设备的安装服务，对设备进行调试，确保设备性能达到项目建设要求，负责组织项目建设相关方完成对整体系统联调的性能优化、故障诊断等工作。

（8）设备调试完成，进行系统试运行工作，负责协调相关方完成集成项目测试工作。

（9）组织项目监理方、采购人、专家进行设备验收工作，并将验收资料归档。

（10）完成集成相关方面的其他工作。

### 8、网络租赁服务

此次监测监控能力提升项目的网络传输依托连云港市本地电信运行商网络，需租赁多条运营商网络线路，承载本次项目所有数据的访问、传输、交换、上传、转发和存储的业务。项目建设包含现场端监测站点网络传输线路及环境信息中心机房网络扩容2部分内容，提供以下网络租赁服务：

| 序号 | 名称 | 具体要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场端监测站点网络传输线路 |  |  |  |
| （1） | 乡镇大气环境自动监测站传输线路(2年) | 77个大气环境自动监测站2年网络服务 | 77 | 套 |
| （2） | 港口大气环境自动监测站传输线路(2年) | 1个港口大气环境自动监测站的2年网络服务 | 1 | 套 |
| （3） | 沭新渠集中式饮用水水源地水质自动监测站传输线路(2年) | 沭新渠集中式饮用水水源地水质自动监测站2年网络服务 | 1 | 套 |
| （4） | 生态补偿断面水质自动监测站传输线路(2年) | 3个生态补偿断面水质自动监测站2年网络服务 | 3 | 套 |
| （5） | 海州区尾水通道泵站水质自动监测站传输线路(2年) | 3个海州区尾水通道泵站水质自动监测站2年网络服务 | 3 | 套 |
| 2 | 环境信息中心机房网络扩容 |  |  |  |
| （1） | 生态环境监控中心网络接入 | 局域网光缆互联。 | 1 | 套 |
| （2） | 环境信息中心电子政务外网带宽升级 | 将原有线路带宽由100Mb升级至1Gb，2年。 | 1 | 套 |
| （3） | 新增环境信息中心互联网宽带 | 上行、下行带宽都要达到200Mb的线路一条，2年。 | 1 | 套 |
| （4） | 大气处网络专线 | 机动车尾气视频数据上传带宽由50Mbps升级至1Gbps，2年 | 1 | 套 |
| （5） | 新增视频管理子系统网络线路 |  |  |  |
| ① | 新增视频管理子系统互联网专线 | 平台互联网线路1条，带宽1Gbps，2年 | 1 | 套 |
| ② | 新增视频管理子系统至环境信息中心裸光纤 | 平台至环境信息中心裸光纤1条，带宽1Gbps，2年 | 1 | 套 |
| ③ | 新增视频管理子系统端网络专线 | 平台端网络专线1条，带宽1Gbps，2年 | 1 | 套 |

### 9、标准体系建设

标准规范体系建设是项目建设的重要组成部分。本项目的工作必须以国家电子政务标准化体系框架、国家信息技术方面、国家环境自动监控技术方面的基础共性标准为指导，依靠信息系统专家和标准化专家，使用科学的标准建设方法，依据环境信息化应用需求及技术一体化原则，补充编制项目建设的各类标准规范体系，确保项目按照标准进行建设。

#### 9.1信息化标准规范

##### 9.1.1数据管理规范标准

规范各类环境数据的综合管理与应用并制定相应的管理办法，用于规定各类数据管理、治理、共享等工作内容，是连云港市环境信息化建设遵循的数据管理制度。需包含如下内容：

（1）《生态环境大数据编码规范》

（2）《生态环境大数据存储标准》

（3）《生态环境大数据质量标准》

（4）《生态环境大数据资源目录规范》

（5）《生态环境大数据环境质量主数据规范》

（6）《生态环境大数据排污单位主数据规范》

（7）《生态环境大数据应用系统和数据集成接口标准》

（8）《生态环境大数据数据共享交换标准》

##### 9.1.2应用规范标准

为环境信息系统提供应用方面的标准与规范，涵盖系统整合、地图、移动应用、UI以及开发部署等方面，包含如下内容：

（1）《生态环境大数据GIS服务规范》

（2）《生态环境大数据单点登录规范》

（3）《生态环境大数据界面标准规范》

（4）《生态环境大数据移动应用支撑规范》

（5）《生态环境大数据应用系统日志管理规范》

（6）《生态环境大数据云应用开发和部署规范》

#### 9.2运行维护规范

在遵循国家和地方相关运行维护管理与规范的基础上，规范本项目运维并制定相应的管理办法与标准规范，包含如下内容：

（1）《监测监控能力提升项目统一运维管理制度》

（2）《监测监控能力提升项目软件系统运维规范》

（3）《大气环境监测站运维管理规范》

（4）《水质自动监测站运维管理规范》

（5）《机动车尾气遥感监测站运维管理规范》

（6）《水污染预警溯源仪运维管理规范》

（7）《VOCs环境走航监测车运维管理规范》

（8）《移动式颗粒物激光雷达扫描仪运维管理规范》

#### 9.3安全保障规范

为确保各部门信息系统安全可靠运行，对涉及系统的各项内容必须有明确的规定，并落实到责任人，根据项目建设情况制定相应的安全保障规范，包含以下内容：

（1）《监测监控能力提升项目数据安全规范》

（2）《监测监控能力提升项目网络安全规范》

（3）《监测监控能力提升项目应用安全规范》

（4）《监测监控能力提升项目系统安全规范》

（5）《监测监控能力提升项目安全管理制度》

#### 9.4项目管理规范

建设相应的项目管理规范，确保项目顺利进行。包含如下内容：

（1）《大气环境监测站建设与联网规范》

（2）《水质自动监测站建设与联网规范》

（3）《固定式机动车尾气遥感监测站建设与联网规范》

（4）《水污染预警溯源仪建设与联网规范》

（5）《污染源视频监控建设与联网规范》

（6）《污染源监测设备动态管控建设与联网规范》

（7）《污染源工况监控联网规范》

（8）《污染源用电量监控建设与联网规范》

（9）《应用系统开发测试管理规范》

（10）《项目组织结构管理规范》

（11）《项目质量控制规范》

### 10、实施要求

#### 10.1项目工期要求

（1）★硬件：签订合同之日起150天交货验收；验收前大气环境感知设备稳定运行60天，水环境感知设备（城市内河无人采样船除外）稳定运行60天；验收后提供大气环境感知设备、水环境感知设备（城市内河无人采样船除外）一年运维服务。

（2）★软件：签订合同之日起一年内交货验收；验收前提供90天稳定运行；验收后提供环境信息化应用软件半年运维服务。

注:硬件内容包含大气环境感知设备、水环境感知设备、环境信息中心机房设备扩容、系统集成与安装调试、网络租赁服务；软件内容包含系统软件、平台安全防护支撑、环境信息化应用软件、标准体系建设。

#### 10.2项目团队要求

成立合理的项目团队，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系，合理安排项目团队成员参加本项目的建设。

（1）须明确项目负责人，项目负责人应具有丰富的环境信息化项目建设经验和调动相关资源的权力，以确保项目的顺利实施。

（2）应根据项目工期要求，建立合理可行的项目实施团队，至少包含硬件技术团队、软件技术团队和运维技术团队，各团队配备相应的小组负责人。

（3）▲须明确各团队成员的岗位职责、任职资格及管理权限（投标文件中须提供项目硬件技术团队、软件技术团队和运维技术团队人员信息一览表并加盖投标人公章）

（4）硬件技术团队负责项目中大气环境感知设备、水环境感知设备、中心机房设备扩容等硬件设备的安装调试与系统集成工作；小组负责人应具有良好的硬件系统集成经验，能够与采购人进行良好的沟通。小组成员至少须包含小组负责人、设备安装、设备调试、系统集成、用户培训等数量足够的技术人员。

（5）软件技术团队负责项目涉及的软件建设内容的需求调研、架构设计、软件研发、测试、试运行等工作；小组负责人专职、全程承担本项目工作相关项目集成、开发、测试，能够与采购人进行良好的沟通，掌握各专项技术领域的相关基础知识。小组成员至少须包含小组负责人和咨询顾问、应用开发、软件测试、系统集成、用户培训等数量足够的技术人员。

（6）运维技术团队负责项目大气环境感知设备、水环境感知设备和软件系统的运维工作，须成立设备运维团队和软件系统运维团队。需配置数量足够的专职人员和专用巡检车辆，严格执行国家相关标准进行运维，做到数据保密，保护采购人切身利益。

#### 10.3 项目各阶段工作要求

（1）需求分析和系统设计：按照项目实施计划所确定的目标完成需求分析和系统设计工作，深入各个业务部门开展需求调研工作，编制项目计划书、需求分析工作计划、需求规格说明书、总体设计报告、系统概要设计、系统详细设计、数据库设计报告、接口数据规范等文档，需通过采购人评审，并制作界面原型系统便于确认需求。

（2）项目开发服务：按照项目实施计划所确定的目标完成开发工作，编制项目开发工作计划、用户手册、技术手册、程序员开发手册、系统维护手册等文档。

（3）系统测试：按照项目实施计划所确定的目标，提出测试方法，制定测试规范，按照测试要求提供系统测试相关的各项报告，功能和性能测试报告等文档，包括计划、用例和报告。采购人负责组织对本项目系统开发服务和测试成果进行评审，供应商须按时间进度要求完成应用软件开发测试评审。完成项目的联调测试工作，对本项目建设内容和相关的云平台、网络、安全、数据、应用等其他系统的联调测试工作，最终实现上线运行，并通过采购人组织的项目评审。

本项目建设内容须通过由采购人另外采购的第三方测评机构进行的软件测评，依据“连云港市环境信息化暨监测监控能力提升工程项目”的建设目标及国家相关软件质量检测标准，对软件的功能、性能、可靠性、易用性、可维护性、安全性及文档质量等进行全面检测，形成符合国家相关标准的软件测评方案、测评报告、缺陷报告、修改意见等。中标人须根据测评的有关意见对软件进行整改，直到符合采购人要求。

（4）试运行工作任务：本项目需编制试运行工作方案，提供及时解决技术问题的解决方法，通过采购人和监理单位组织的试运行方案评审。在试运行期间，承诺免费的技术支持和服务，免费服务内容须包括但不限于下述内容：升级服务、调优、故障排除和故障排除所需的备件更换（含备件本身）等。承诺为最终用户单位提供免费的技术协助，技术协助的内容包括产品的安装部署上线、与其他系统的集成等。技术协作的方式须包括电话支持、电子邮件支持、文档提供、现场支持等多种以解决实际问题为目的的方式。系统试运行过程中如果发生硬件故障，对故障设备的恢复时间不能超过24小时。故障恢复期间须确保系统不中断。

▲在试运行期内，如系统出现重大故障，则试运行期从故障修复之日起重新计算，顺延1个月，若仍达不到要求，继续顺延，一直到系统无故障为止。采购人负责组织对试运行成果进行评审，根据评审意见进一步开展试运行工作，直至通过采购人的评审后方可进行项目验收。

#### 10.4 项目培训要求

应针对本项目的建设内容和使用对象编制具体培训方案。

（1）培训对象：连云港市生态环境局用户、各区县生态环境局用户、工业园区用户、企业用户等。

（2）培训内容：培训内容应包括硬件设备的原理、操作方法，软件系统的技术架构、数据构成、使用方法。除上述培训内容外，在系统运行期间若采购人有其它培训要求，根据实际情况协助采购人完成相关培训。

（3）培训资料：提供产品彩页、操作使用手册等资料。

（4）培训方式：采用整体培训、专项培训相结合的方式。

（5）负责承担培训讲师和辅导人员、培训资料等费用。经培训过后，受训人员应能够熟练使用本项目的各项功能，掌握项目交付物的管理、维护、开发和使用等。通过培训，确保各级维护人员能够熟练地对基础软件进行安装部署、配置使用、管理维护、故障诊断和处理。

#### 10.5 项目验收要求

系统试运行结束后，由包括采购人、监理单位组织专家进行阶段验收和项目整体验收，具体成员和组织形式由采购人确定。项目验收要求如下：

（1）采购人将依照国家及行业有关信息化建设相关规范，组织有关单位及专家对本项目进行验收。

（2）本项目所有软件部分的建设内容须通过第三方机构信息安全等级保护三级测评和第三方软件测评。保证根据信息安全等级保护测评结果和第三方软件测评结果进行整改，直至通过后方可验收。

（3）中标人必须书面通知采购人(包括监理方)所完成的工作和准备进行验收的项目种类及验收开始时间，此通知书需由监理方确认且经采购人认定后方可执行，各部分完全验收后方可申请项目整体验收。

（4）验收组织：由采购人、中标人、监理方组织相关专家组成验收小组，负责对项目进行验收。

（5）验收过程

①系统阶段验收：根据采购人业务需求及系统上线时间要求，各业务系统开发、部署、调试完成后，经采购人、监理认可，采购人专家进行系统阶段验收。系统阶段验收须完成的工作包括但不限于：系统开发、系统部署调试，并进行相关的配置和系统优化调试，确保合同项系统可正常运行并支持其他系统的正常运行，完成实施过程中所有文档的提交，完成第三方软件测试、三级安全等级保护测试。在系统验收前十天提供一份详细的系统验收方案，经采购人、监理认可后执行。对于技术文档有如下要求：在系统阶段验收时向用户随软件交付完整的技术文档，提交的技术文档内容必须与所提供的产品相一致，并应尽可能详细，以用户认可为标准。

②试运行：在试运行期间，任何故障或问题都能在24小时内（节、假日也不例外）被修复和解决，并给出详细修复细节报告。试运行期内如出现重大故障，则试运行期从故障排除之日起重新计算，直到系统在试运行期连续无重大故障为止。所有试运行期间的软件修改变化都须在试运行结束后写入操作和维护手册中。

③项目验收：试运行期满合格可以进行项目验收。项目整体验收合格必须满足以下条件：已提供了合同的全部产品和资料；项目软件内容须通过第三方机构信息安全等级保护三级测评和软件测评；提交实施过程中所产生的全部文档，如技术文档、实施文档、用户使用和操作手册等；试运行期系统连续稳定运行；安装、调试、测试和试运行时出现的问题均已被解决。

#### 10.6 项目运行维护要求

（1）承诺从系统验收之日起，硬件提供不少于一年的运维服务，软件提供不少于半年的运维服务。针对软硬件使用与运维需要，提供详细的技术支持与售后服务方案以及服务承诺。技术支持与售后服务方案要包含服务团队建设、岗位职责、服务内容、投入车辆等详细说明。在质保期内，如果系统发生故障，要调查故障原因并完成修复，直至满足项目验收指标和性能的要求。质保期内的售后服务要求包括但不限于以下内容：

①实时技术支持：须提供7×24小时技术支持服务，在接到技术支持要求时，须为使用人员提供必要的技术咨询。

②故障响应：在接到故障报修要求时，1小时内做出明确响应和安排，在2小时内为采购人提供维修服务，并做出故障诊断报告，报修4小时内恢复正常运行。

③服务方式：应包括但不限于后援服务、现场支持服务、紧急恢复服务、故障修复、巡检服务、邮件服务、例行工作会议服务等内容，含具体的实施方案和服务方案。采购人提出的各种技术问题咨询，须24小时内提出解决方案。

④定期跟踪：根据不同的硬件类别进行一定频率的现场巡检服务，及时发现和排除潜在问题或故障隐患，保证系统的稳定运行。

⑤质保期内提供免费的应用软件产品升级、改造或整合等服务。

⑥因数据采集来源、爬虫目标网络数据结构变化或采取反爬措施，及时升级系统支持新的数据结构，保证数据采集的完整性和准确性。

⑦与第三方业务对接模块，因第三方业务升级，接口发生改变应及时升级对接模块，保证业务接口对接成功。

为保证提供的产品在应急状态的正常使用，并履行其售后服务承诺条款，须在本地设立驻场服务专门团队，在系统试运行期间，要求建设单位技术人员在现场进行维护工作。软件维护需由参与设计开发的核心人员负责，保证系统维护人员相对稳定，服务期内原则上不允许更换人员。维护期间确需人员变动，必须提前一个月向采购人提出申请，同时配备同资质人员接任，经采购人许可，并在新老人员并行运行一个月后，经过采购人按规定标准考核合格后，方可调整更换。

（2）免费维护期外的技术服务须列出项目免费服务期外可提供的运行维护和售后服务的服务内容和工作方案，并需注明超出免费维护期后，每年运行维护费用，供采购人参考。

#### 10.7 其他要求

（1）除需将本项目中包含的大气环境感知设备、水环境感知设备的监测数据接入到相应的应用软件中，还需要将满足接入条件的区县生态环境局建设的大气环境自动监测站、水质自动监测站、噪声环境自动监测站，以及污染源企业端建设的餐饮油烟监控、油气回收监控、柴油车排放在线监控、工业污染源自动监控、工业污染源自动监控设备动态管控、重点行业工况监控等站点数据接入到环境信息化应用软件中。

（2）协助采购人向市政务云平台申请项目建设所需的网络资源、计算资源、存储资源等，在申请时合理规划项目所需资源，并提供技术咨询服务。

（3）协助采购人把控项目整体网络设计方案，为连云港市生态环境监控中心网络设计提供技术咨询服务，合理规划项目网络建设。

（4）为固定水平式机动车尾气遥感监测站、移动式机动车尾气遥感监测车、VOCs 环境走航监测车、移动式颗粒物激光雷达扫描仪的数据接入工作做好规划，包括接口设计、数据传输标准制定等，提供必需的技术咨询服务。

（5）协助采购人完成项目软件测评、软件国家信息安全等级保护三级测评工作。

（6）中标人需根据项目实施要求，制定项目文档管理规范，对项目开发实施过程中所有文档按照制定好的文档管理规范进行统一管理。

（7）中标人应严格按照招投标文件的选型和采购周期进行采购。根据质量保证措施进行产品的检测，保证所采购产品是全新的、无任何质量问题的国产/进口产品。在采购过程如所投硬件产品断货或停产，在征得采购人同意的前提下，中标人应提供不低于原有配置的产品替代(优先选择同一品牌)。

（8）中标人需对项目实施全过程进行质量控制，编制相应的《项目质量控制规范》，制定有效措施，确保实施团队在实施过程中严格按照该规范进行施工，保证项目按期、按质完成。中标人需承担对贯穿项目全过程的项目质量实施情况的监督和管理职责。

## 11、运维服务要求

#### 11.1总体要求

本项目的运维服务包括设备运维和软件系统运维两部分。

（1）设备运维：提供对大气环境感知设备、水环境感知设备的驻场维护服务，确保设备的稳定、正常运行。

具体包括：

①38套乡镇大气环境自动监测站运维服务

②17套市区街镇大气环境自动监测站(新增设备)运维服务

③22套市区街镇大气环境自动监测站(新增设备)运维服务

④1套港口大气环境自动监测站运维服务

⑤1套沭新渠集中式饮用水水源地水质自动监测站运维服务

⑥3套生态补偿断面水质自动监测站运维服务

⑦3套海州区尾水通道泵站水质自动监测站运维服务

⑧2套水污染预警溯源仪运维服务

（2）软件系统运维：提供对环境信息化应用软件建设内容的驻场服务。

#### 11.2 重点设备运维要求

##### 11.2.1大气环境自动监测站

大气环境自动监测站运维需遵循国家相关规范要求，在连云港成立本地运维团队，配备常驻运维人员不少于10人，运维车辆不少于5辆的运维力量，建立完善的运行维护工作规范与质量管理体系，定期对项目采购中涉及的77套大气环境自动监测站、1套港口大气环境自动监测站进行维护，对监测设备比对校准等，确保提供及时、准确、有效的监测数据，并对维护过程进行详细记录。

###### 11.2.1.1运维服务工作目标

通过全面维护检修工作，保证项目设备各项技术性能指标达到国家相关技术规范要求，保证监测仪器达到上级对委托方子站质量控制要求，监测数据准确、可靠。每次维护及每台仪器运行考核，能达到相关技术指标要求。

（1）监测系统各设备正常运转率达到90%以上；

（2）监测系统各设备数据捕获率达到90%以上；

①每日应有不少于21个有效小时值的算术平均值为有效日均值。日均值的统计时段为北京时间0:00至23:59。

②每月应有不少于27个有效日均值的算术平均值为有效月均值(2月份不少于25个有效日均值)。

（3）监测系统各设备全网数据有效率达到90%以上；

（4）系统异常情况处理率达到100%；

（5）7×24小时技术服务及支持，响应时间＜2小时；

（6）故障恢复时间＜24小时；

（7）建立监控系统日常运行记录和设备台账，建立相应的质量保证体系，并接受采购人的台账检查。

###### 11.2.1.2运维服务工作内容

提供常规巡检、每日、每周、每月、每两个月、每季度、每半年、每年的运维内容，保证设备的正常运行，并形成日常运行维护记录表。运维内容包含但不限于以下内容：

（1）保持户外机柜内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

（2）检查供电、电话通讯的情况，保证系统的正常运行；

（3）保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，站房内温度日波动范围小于3℃，相对湿度保持在80%RH 以下；

（4）指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

（5）定期检查消防和安全设施；

（6）每次维护后做好系统运行维护记录；

（7）进行维护时，规范操作，注意安全，防止意外发生；

（8）每天上午和下午两次远程查看子站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理；

（9）每周巡视子站1 次，并做好巡查记录；

（10）每月清洗仪器部件、检查仪器是否需要校准、开展颗粒物手工采样、对数据的一致性检查；

（11）每两个月更换颗粒物分析仪滤纸带，进行系统自检等；

（12）每季度清洗采样总管及采样分机并进行膜检查等校准工作；

（13）每半年进行一次采样系统清洗工作、检查系统是否正常工作等；

（14）每年对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件、对校准仪的流量控制器进行校准、传递等。

##### 11.2.2水质自动监测站

对沭新渠集中式饮用水水源地水质自动监测站(1套)、生态补偿断面水质自动监测站(3套)、海州区尾水通道泵站水质自动监测站(3套)提供驻场运行维护。中标人应至少配备2辆运维车辆，4名运维人员。

###### 11.2.2.1运行维护总体技术要求

（1）运行维护期间必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，依照有关规范和技术要求，使水质自动监测站的运行结果达到采购人的考核指标要求，充分发挥水质自动监测系统的效能；

（2）运行维护期间，值守人员的相关费用以及采水、供水、供电、通讯、采暖、试剂耗材、仪器设备维修、设施设备的年检保养和水质自动监测站安全保障所发生的费用等均由中标人支付；

（3）接受采购人的监管和考核；

（4）运行维护期间，如遇采购人为水质自动监测站更换或新增仪器，须配合做好新仪器的安装、调试和运行维护等工作，以及数据无缝对接到采购人指定的管理平台中；

（5）运行维护期间，水质自动监测站的全部资产(建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动监测系统和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料等)属采购人所有。未经采购人同意，中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；

（6）中标人对水质自动监测站的监测数据负有保密的责任，不得以任何方式和渠道向外界提供或用于商业用途；

（7）运行维护期间，中标人有责任保证水质自动监测站全部资产的完整、安全并处于良好状态；

###### 11.2.2.2运行维护质量管理目标

中标人定期对水质自动监测站开展质量控制工作，保证监测数据有效率不低于85%。

###### 11.2.2.3运行维护工作内容

（1）每周例行巡检

①检查水质自动监测站电路系统是否正常，接地线路是否可靠，检查采样和排液管路是否有漏液或堵塞现象，排水排气装置工作是否正常；

②检查采配水单元是否正常，如采水浮筒固定情况，自吸泵运行情况等；定期清洗采配水系统，包括采水头、吊桶、泵体、沉砂池、过滤头、水样杯、阀门、管路等，对于无法清洗干净的须及时更换；

③检查工控机运行状态，检查上传至平台数据和现场数据的一致性，检查仪器与系统的通讯线路是否正常；

④查看水质自动分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。检查有无漏液，进样管路、试剂管路中是否有气泡存在，如有及时将气泡排出；

⑤检查空调及保温措施，检查水泵及空压机固定情况，避免仪器振动。检查不间断电源（UPS）除藻装置、纯水机等外部保障设施运行状态，并及时更换耗材；

⑥检查试剂使用状况，定期添加、更换试剂；

⑦检查防雷设施是否可靠，站房是否有漏水现象，站房外围的其他设施是否有损坏，如遇到以上问题及时处理，保证水质自动监测站系统安全运行。在封冻期来临前做好采水管路和站房保温等维护工作；

⑧做好废液收集并按相关规定做好处置工作；

⑨保持水质自动监测站站房及各仪器干净整洁，及时关闭门窗，避免日光直射各类分析仪器。

（2）定期养护

①站房:保证站房空调及取暖设施运行正常，定期对空调进行全面的清洗。

②分析单元:应依据断面水质状况、水质自动监测站环境条件和分析仪器的要求，制定易耗品（如泵管、滤膜、活性碳及干燥剂等）的更换周期，做到定期更换；对使用期限有规定的备品备件，必须严格按使用规定期限予以更换。水质自动监测站仪器所用试剂的更换周期应根据试剂稳定性和保质期确定，室内温度较高时应缩短更换周期，试剂的更换周期不得超过30天。根据水质自动监测站运行的环境状况，在规定的时间对仪器设备进行预防性检修。每月至少进行一次多点线性核查，在自动分析仪器当前量程范围内均匀选择5个浓度标准溶液（须包括空白）。

③采配水单元：定期检查采水、配水单元是否正常运行，清洗采水头。对于潜水泵，应定期清洗泵体、载体。取水管路应检查是否出现弯折现象，是否畅通，并清理采水头周边杂物，泥沙含量大或藻类密集的断面应视情况进行人工清洗。每月至少清洗一次采配水单元的取水管路、五参数池、沉淀池、过滤芯、配水管路和采样杯等部件。

④控制单元及通讯单元：定期对工控机进行断电重启，查看工控机是否可以自动启动，并运行操作系统、加载现场监控软件，查看串口通讯是否正常。定期对网络通讯设备进行断电重启，查看启动后是否通讯正常。每月检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。每月对工控机进行杀毒，防止病毒损坏软件。

⑤.辅助设备：定期检查稳压电源及UPS的输出是否符合技术要求，突发异常情况须及时排查处理。每月至少检查一次空气压缩机气泵和清水增压泵的工作状况，并对空气过滤器放水。定期更换纯水机滤芯。定期检查摄像头是否破损，视频设备功能是否正常，包括摄像、视频存储、云台控制等。

⑥其它：每月对水质自动监测站监测数据进行一次备份，备份数据单独存储；每月对备用仪器进行一次校准和标样核查。

（3）应急运维

针对异常数据、系统故障和数据缺失等情况，必须建立一套完整的应急维护方案。

①发生数据异常情况时应及时远程启动标样核查和留样复测，通过核查结果初步判定仪表当前的状态是否正常；确系污染过程应启动水质自动监测站加密测试模式，同时记录并上报；

②水质自动监测站仪器发生故障时，应及时响应（响应时间不超过8小时），并在24小时内解决所有的故障，如故障不能排除，应在48小时内更换备机；

③当出现水质自动监测站长时间停电和水位不足造成水质自动监测站无法自动取样时需进行人工补测，并将实验室分析结果录入数据平台；补测频率为每周两次，两次采样间隔不低于两天；根据各站仪器配置补测相关监测项目，包括pH、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总磷和总氮等。

##### 11.2.3水污染预警溯源仪

（1）提供并定期更换监测系统和仪表所需备品备件；

（2）定期检测集成系统，包括原水预处理；定期检测通讯系统，确保正常运行；

（3）及时排除溯源仪出现的故障，定期标样核查，确保有效运行；

（4）每月提供系统运行月报，内容包括当月系统运行有效性统计、数据监控和巡检情况、质控情况、备品备件更换情况等。以及数据简要分析。

#### 11.3 软件系统运维要求

须配备不少于10人的运维团队，要求该运维团队提供不少于5人的驻场服务。中标人所提供的软件系统类运维应包含以下工作内容：

（1）提供系统持续优化。

（2）根据用户需求，持续提供的数据采集、整理、治理工作。

（3）提供产品技术报告编制，系统使用报告编制。

（4）根据用户的需求升级、调整系统功能。

（5）提供系统使用培训、指导。

（6）根据用户的实际应用场景，定期提供各类报表的编制和输出。

（7）监控政务云资源利用情况，提供优化建议。

（8）提供定期数据的备案。

（9）协助分析监测数据，为现场执法提供线索来源。

##### 11.3.1定期巡检服务

（1）例行检查各系统软件运行情况，每月提供一次纸质维护记录。

（2）定期检查系统的数据、文件等占用服务器资源情况，并针对定期检查情况做出分析与报告。

（3）定期采集系统信息进行分析并提供分析报告，提供性能改进措施建议。

（4）定期系统安全维护服务。

（5）定期系统数据备份服务。

##### 11.3.2故障排除服务

各业务系统在运行中，如果系统或者应用软件本身出现了故障，而影响到业务的正常服务时，采取各种处理措施，以保证业务系统的正常对外服务，尽力将损失减小到最少。

运维服务中，所提供的排除故障的范围包括：

（1）正常使用中发生的系统故障

（2）系统在使用过程中故障的排除

（3）正常维护中发生的系统技术故障

（4）系统峰值期使用中发生的系统故障

（5）高级（复杂）维护发生的系统技术故障

（6）特殊原因引发的系统重新调试、配置等工作

（7）特殊原因（电力中断等）造成系统故障的排除和应急处理

##### 11.3.3软件错误修改

软件测试不可能找出程序中的所有错误，系统试运行过程中软件会存在隐藏错误。软件错误修改就是在发现这种隐藏的错误后，诊断和改正这些错误的维护活动，提供系统运行异常的修改、系统BUG的修正；如用户在系统运行过程中，按正常程序操作，仍然发生不可预知错误，无法定位出错点时，需提供错误排查服务，如不能及时解决，联系更高级别的技术人员，确保系统的正常运行。

##### 11.3.4技术优化服务

随着业务量的增加和应用系统负荷的提升，应用业务系统在运行过程的效率和管理必然要有一些变化，以适应日益增长的系统运行负载，需提供每月定期维护服务，解决系统调试优化和系统维护工作，对系统本身以及运行的环境进行优化，以保证始终处于较好的运行状态。

技术优化将主要提供以下服务内容：

（1）系统运行中的配置优化

（2）系统运行中安全方面的建议

（3）系统运行中硬件升级、扩容的建议

（4）系统运行中遇到的其他问题的优化

（5）系统运行中的备份及恢复策略和方案建议

##### 11.3.5咨询与辅导服务

由于各应用业务系统在使用过程中难免会遇到各式各样的问题，运维人员需提供对这些问题的解决咨询建议与辅导，以保证所涉及的操作人员与管理员理解并能进行下一步操作。

咨询与辅导的问题包括：

（1）业务操作中的软件使用问题

（2）业务操作中的技术使用问题

（3）用户维护中的操作方法问题

（4）系统数据备份与恢复的问题

（5）业务相关技术应用和业务咨询

（6）其他问题

## 第六部分  合同

连 云 港 市 政 府 采 购

合同

合同编号：

采购人：

中标人：

目  录

- 合同书

- 中标通知书

- 履约保证金缴纳证明

- 项目更改及补充文件

- 投标报价表

- 中标单位澄清函

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

备案方：连云港市政府采购中心

甲、乙双方根据本集中采购机构         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、采购标的

1.1 产品/服务内容：      。

1.2 服务期限：      。

1.3 补充条款：      。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________________元整（￥__________元）人民币。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、

计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方提交人民币　　　　　　元作为本合同的履约保证金。（乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。）

6.2履约保证金在乙方合同义务履行完毕后由甲方退还（不计利息）。

6.3乙方违约的，甲方将扣除其全部或部分履约保证金。如乙方违约给甲方造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

七、转包或分包

7.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

质保期      年。（自项目验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1交 付 期：_________。

9.2交付方式：_________。

9.3交付地点：_________。

十、合同款支付

10.1付款方式：         。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1乙方应按招标文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

12.4在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、验收

13.1甲方对乙方提交的产品或服务依据招标文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

13.2乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

13.3甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；招标文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、合同内容的交付

14.1乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之

五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延

长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、争议解决

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章，并经集采机构备案后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、备案方及财政监管部门

各执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：      年    月    日

备案方：连云港市政府采购中心             备案日期：      年  月  日

### 第七部分  投标文件格式

连 云 港 市 政 府 采 购

投标文件

(报价/资格审查/商务技术)文件

（正/副本）

项 目 名 称：【项目名称】

项 目 编 号：【项目编号】

投标人名称：

投标人地址：

法定代表人：

委托代理人：（委托代理时填写）

日      期：

请投标人按照“投标文件的组成”要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

投 标 函（格式）

致：连云港市政府采购中心

经研究，我们决定参加【项目名称】项目（项目编号：【项目编号】）活动并投标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、按招标文件要求提交投标文件：报价文件（正本壹份，副本   份）、资格审查文件 (正本壹份，副本   份) 、商务技术文件(正本壹份，副本   份)。

1、报价文件：

（1）投 标 函（格式）；

（2）开标一览表（格式）；

（3）详细报价书（格式）；

（4）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及其他相关的充分的证明材料：（可选）。（格式）

2、资格审查文件

3、商务技术文件

4、投标人认为有必要提供的其它材料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

二、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量执行；

三、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利；

四、我方愿按《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任；

五、我们同意按招标文件的规定交纳投标保证金，遵守贵方有关招标的各项规定；

六、我方同意在本项目招标文件中规定的投标截止之日起60天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

投标人单位名称及公章：

法定代表人签字或印章：

授权委托人签字：

年         月         日

开标一览表（格式）

投标人名称（公章）：

| 项目名称及编号 | 项目名称：【项目名称】 项目编号：【项目编号】 |
| --- | --- |
| 投标总报价 （人民币） | 大写： （¥： 元） |
| 服务期限 |  |

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

详细报价书

| 项号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 产地 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 硬件设备（含运维） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 软件开发（含运维） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人单位公章：

法定代表人或授权委托人：

政府采购政策情况表（格式）

项目名称：                                    项目编号：

| 小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业 |
| --- | --- |
|  | （ ）监狱企业 |
|  | （ ）残疾人福利性单位 |
| 小型、微型企业 | 如属于小型、微型企业，须提供中小企业声明函。 声明函见投标文件第 至 页。 |
| 监狱企业 | 如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 证明文件见投标文件第 至 页。 |
| 残疾人福利性单位 | 如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |

填报要求：请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容应与对应的证明资料相符，如果填写不完整、有误或未提供相关材料，不再享受上述政策优惠。

中小微企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：本公司属于第四条第______项______行业，为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

日期：    年   月   日

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____   _   单位的______   项目采购活动提供本单位服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

日期：   年   月   日

资格性/符合性检查响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性/符合性检查响应内容 | 是否响应 （是/否） | 资格审查文件/商务技术文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

请根据招标文件要求，在资格审查文件与商务技术文件中分别编制资格性检查响应对照表与符合性检查响应对照表。

技术规格偏离表（格式）

请按所投产品的实际技术参数，逐条对应招标文件的“项目需求”中要求的技术规范认真填写该表，该表不能作为所投产品的技术文件，投标人应在投标文件中单独提供技术文件。

| 项号 | 采购文件需求 | 投标文件规格及技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号规格 | 技术参数 |  |

注：“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（格式）

声  明  函

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）：______

日期：______年    月    日

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明（格式）

（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                     。

主要专业技术能力有：                       。

声明人（公章）：

日期：  年   月  日

注：须附证明材料。

法定代表人授权委托书（格式）

连云港市政府采购中心：

我            (姓名)系                       （投标人单位名称）的法定代表人，现授权委托我单位            （职务或职称）            （姓名）为我的授权委托人，全权处理此次【项目名称】（项目编号：【项目编号】）招标活动的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人单位名称及公章：

法定代表人签字或印章：

授权委托人签字：

年         月         日

附法定代表人与授权委托人身份证正反面复印件。

项目团队人员一览表（格式）

| 姓 名 | 本项目拟任 职 务 | 技术 职称 | 年龄 | 学历 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人单位公章：

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

类似项目业绩一览表（格式）

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 建设单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人单位公章：

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

工作方案

格式自定

投标人单位公章：

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

售后服务承诺

（格式自定，包含项目名称、项目编号及相关承诺内容）

投标人单位公章：

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

其它材料

投标人认为有必要提供的材料或评分标准中需要提供的材料。

投标人单位公章：

法定代表人或授权委托人签字或盖章：